ПЕРЕЧЕНЬ

эксплуатационных документов на оборудование по ГОСТ 2.601-2006

| № п.п | Наименование документа | Код документа | Содержание документа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт (на единицу оборудования, техническое устройство) | ПС | Сведения, указывающие: наименование, тип (модель, марку), назначение, исполнение (степень защиты оболочки - код IP, маркировка взрывозащиты эл. оборудования), значения основных параметров и технических характеристик оборудования, комплектность (состав деталей и узлов), срок эксплуатации (ресурс), гарантии изготовителя (гарантийный срок эксплуатации), сведения о сертификации и утилизации, о наличии драгоценных материалов, цветных металлов и сплавов (наименование, масса, места расположения в оборудовании и составных частях). |
| 2 | Руководство по эксплуатации | РЭ | Сведения о конструкции, назначении, принципе действия, технических характеристиках оборудования и его составных частей, включая схемы и чертежи: - схемы однолинейные электроснабжения; - схемы электрические принципиальные; - схемы электрические соединений; - схемы электрические подключений; - общие виды оборудования с внутришкафной компоновкой элементов; - спецификация; - и т. д. Указания, необходимые для: - хранения и транспортирования; - правильной и безопасной эксплуатации оборудования (эксплуатационные параметры, места и методы их контроля, характерные неисправности и методы устранения, техника безопасности, охрана труда и промышленная безопасность); - технического обслуживания (периодичность проведения, номенклатура работ, нормы расхода запасных частей и материалов); - текущего и капитального ремонта (периодичность проведения, номенклатура работ, нормы расхода запасных частей и материалов); - технологии ремонта (порядок и последовательность разборки и сборки оборудования, применение инструментов и механизмов) с иллюстрациями; - оценки технического состояния в процессе эксплуатации, при определении необходимости отправки в ремонт и после ремонтов – профилактический контроль (виды испытаний, измерений, опробований, нормируемые параметры, методики их проведения, периодичность проведения); - перечень ЗИП; - утилизации оборудования и его составных частей. |
| 3 | Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке | ИМ | Сведения, необходимые для: - монтажа (порядок и последовательность монтажа, монтажные схемы и чертежи, план расположения оборудования в помещении, строительное задание, необходимые для монтажа оборудование и приспособления); - интеграции оборудования в АСУТП (протокол, подключение, сигналы) и АСУЭ (защиты, сигнализация, управление); - пусконаладки (параметры и технические характеристики испытаний, измерений, опробований, программное обеспечение для наладки, описание настройки электронного оборудования – контроллеров, блоков управления, интерфейс); - пуска (порядок и последовательность), регулирования (параметры и характеристики); - обкатки (параметры и сроки) и сдачи оборудования и его составных частей в эксплуатацию на месте применения. |
| 4 | Каталок деталей и сборочных единиц | КДС | Перечень деталей и сборочных единиц изделия с иллюстрациями и сведения об их количестве, расположении в оборудовании, взаимозаменяемости, конструктивных особенностях, материалах и др. |
| 5 | Ведомость эксплуатационных документов | ВЭ | Перечень, устанавливающий комплект эксплуатационных документов |
| 6 | Приёмо-сдаточная документация | ПСД | Результаты испытаний и измерений на заводе-изготовителе с указанием: видов испытаний и измерений, фактических результатов, нормируемых параметров, методик проведения испытаний; акты приемки оборудования на заводе-изготовителе. |

Примечания:

1. Документация предоставляется на каждый тип оборудования:

- трансформатор специальный (производится швейцарской фирмой «Trasfor»);

- выпрямители тиристорные;

- контрольный блок (блок управления);

- блок заземляющих ножей;

- преобразователи (блоки регулирования постоянного тока) пускового режима;

- преобразователи (блоки регулирования постоянного тока) основного режима.

На комплектующие: контроллеры, блоки управления и т. д., документация предоставляется исходя из применимости.

2. Документация должна быть заверена печатью изготовителя.