ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА:

проектирование, строительство «под ключ» и пуск в эксплуатацию

Комплекса по переработке хлорорганических отходов на ХХХХ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы  является  строительство «под ключ» на промплощадке ХХХХ Комплекса по переработке хлорорганических отходов (КПХО) жидких и газообразных, мощностью по сырью15 000 ± 15% тонн/год с получением тепловой энергии и сухого хлористого водорода – сырья для производства винилхлорида.

2. СТРУКТУРА КПХО

2.1. КПХО должен состоять из трех Технологических блоков (ТБ):

2.1.1. Технологический блок №1 (ТБ-1): установка термического окисления хлорсодержащих отходов. ТБ-1 строится как новый производственный объект.

2.1.2. Технологический блок №2 (ТБ-2): установка десорбции и осушки хлористого водорода из абгазной соляной кислоты. ТБ-2 строится как новый производственный объект.

2.1.3. Технологический блок №3 (ТБ-3): установка отдувки хлорорганических примесей и концентрирования абгазной соляной кислоты. ТБ-3 частично строится как новый производственный объект, а частично выполняется как реконструкция существующего оборудования и коммуникаций производства эпихлоргидрина.

2.2. Блок-схема КПХО приведена на Рисунке 1.

2. СЫРЬЕ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ

  - Сырьем установки являются:

    - Жидкие хлорсодержащие отходы производств:

- эпихлоргидрина в количестве до 15 000 тонн в год,

- трихлорэтилена в количестве до  500 тонн в год.

    - Жидкие хлорорганические отходы по п.2.1.1 имеют средневзвешенный элементарный состав, указанный в Таблице №1:

Таблица №1

| Химический элемент | Массовая доля, % |
| --- | --- |
| Хлор Cl, % масс., не более | 70 |
| Водород H, % масс., не менее | 2 |
| Углерод C, % масс., | 20-40 |
| Кислород О, % масс | 0-1 |
| Другие элементы | отсутствуют |

    - Жидкие хлорорганические отходы по п.2.1.1 подаются на установку термического окисления постоянно.

    - Газообразный азот с примесями хлорорганики после ТБ-3. Состав и количество азота должен определить Генеральный подрядчик. Данный вид сырья подается в Технологический блок постоянно.

    - Газообразные сдувки с примесями хлорорганики после технологических аппаратов производств эпихлоргидрина в количестве до 820 тонн в год.

Газообразные сдувки по п.2.1.5 имеют средневзвешенный элементарный состав, указанный в Таблице №2. Данный вид сырья подается в ТБ-1 периодически, с изменением как состава так и количества.

Таблица №2

| Химический элемент | Массовая доля, % |
| --- | --- |
| Хлор Cl, % масс., не более | 50 |
| Водород H, % масс., не менее | 5 |
| Углерод C, % масс., | 20-50 |
| Кислород О, % масс | 0-2 |
| Другие элементы | отсутствуют |

  - Основные энергоносители, имеющиеся на ООО "Усольехимпром", и их параметры, приведены в Таблице № 3.

Таблица №3

| Электроснабжение | Напряжение 6 кВ, 50 Гц |
| --- | --- |
|  | Напряжение 380 В, 50 Гц |
| Вода пожарохозяйственная | 0,03 – 0,05 МПа |
| Вода производственная | 0,2 – 0,4 МПа |
| Воздух технологический | 0,15 – 0,35 МПа |
| Воздух КИП и А | 0,2 – 0,4 МПа |
| Азот технический | 0,15 – 0,35 МПа |
| Пар насыщенный | 0,45 – 0,9 МПа |
| Топливо: | Уголь каменный, кокс |
|  | Мазут топочный |
|  | Водород из цеха электролиза |

3. ПРОДУКЦИЯ

3.1. В результате термического окисления хлорсодержащих отходов в ТБ-1 должны быть получены следующие продукты и энергия:

3.1.1. Абгазная соляная кислота, удовлетворяющая требованиям, приведенным  в Таблице № 4.

Таблица № 4

| Наименование показателя по ТУ 2122-104-05742755-96 | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид | Прозрачная, бесцветная или желтоватого цвета жидкость без взвешенных и эмульгированных частиц |
| Массовая доля хлористого водорода (НCl), %, не менее | 32,0 |
| Массовая доля свободного хлора (Сl2), %, не более | 0,005 |
| Массовая доля органически связанного хлора, %, не более | 0,005 |
| Массовая доля железа, %, не более | 0,015 |

3.1.2. Печной газ, удовлетворяющий требованиям, приведенным в Таблице № 5.

Таблица № 5

| Наименование показателей | Норма |
| --- | --- |
| Температура, 0С | 30 |
| Объемная доля углекислого газа, %, не менее | 18 |
| Давление, кПа, не более | 30 |

3.1.3. Тепловая энергия в виде пара, параметры которого приведены в Таблице № 6.

Таблица № 6

| Наименование показателей | Норма |
| --- | --- |
| Температура, 0С, не менее | 180 |
| Давление, МПа, не менее | 1,0 |

3.2. Количество получаемых продуктов и энергии определяется материальным и энергетическим балансом.

3.3. Абгазная кислота, образующаяся в ТБ-1,и абгазная кислота с производства эпихлоргидрина  направляются в ТБ-2, продукцией которого является хлористый водород, требования к которому изложены в Таблице № 7.

Таблица № 7

| Наименование показателей по ТУ6-0105742752-96-93 | Норма |
| --- | --- |
| Объемная доля хлористого водорода (НCl), %, не менее | 99,0 |
| Объемная доля свободного хлора (Сl2) | отсутствие |
| Концентрация воды, г/м3, не более | 1,2 |
| Давление, МПа | 0,1 – 0,12 |
| Температура, 0С | 10 ÷ 25 |
| Массовая доля хлорорганических примесей, %, не более | 0,005 |

3.4. Пар, образующийся на ТБ-1, направляется в точку подключения к паропроводу Заказчика, которую Стороны согласуют отдельным приложением к Договору.

4. ОТХОДЫ

4.1. Технология КПХО должна обеспечить полную утилизацию вредных веществ и не образовывать токсичные выбросы в атмосферу выше максимально допустимых значений, указанных в Таблице №8.

4.2. Технология КПХО не должна образовывать твердые и жидкие отходы, подлежащие утилизации, накоплению или хранению.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ

5.1. Технологические блоки должны располагаться на промплощадке ООО «Усольехимпром». Границы ответственности Сторон определяются отдельным Приложением к Договору.

6. НОУ-ХАУ и ЛИЦЕНЗИИ

6.1. Если в технологических блоках используются защищенные патентом (содержащие элементы ноу-хау) технологии и оборудование, то Исполнитель должен предварительно договориться с патентообладателем  о возможности их использования, и учесть затраты на приобретение патентов (лицензий).

7. ОБОРУДОВАНИЕ

7.1. Технологические блоки должны быть оснащена системой АСУТП (автоматическая система управления технологическим процессом) на микропроцессорной технике.

7.2. АСУТП должна быть совместима с системой управления на ООО «Усольехимпром». Все элементы АСУТП должны иметь сертификаты соответствия, а система АСУТП должна иметь разрешение на применение на опасных производствах.

7.3. Все основное и вспомогательное технологическое оборудование должно быть сертифицировано и иметь разрешения Ростехнадзора для применения на вредных и опасных производствах.

7.4. В рамках инвестиционного проекта необходимо осуществить поставку на промплощадку Заказчика полностью комплектного и годного к последующему монтажу и эксплуатации оборудования.

7.5. По режиму безопасности и гигиены оборудование должно удовлетворять действующим нормам по охране труда и технике безопасности.

7.6. При проектировании КПХО должна быть учтена сейсмичность на промплощадке – 8 баллов по 12 бальной шкале MSK-64.

8. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Вид климатического исполнения должен соответствовать УХЛ 4 в соответствии с ГОСТ 15150.

8.2. Климатические требования к промплощадке приведены в Приложении № 2 к Договору.

9. ГАРАНТИИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

9.1. Срок гарантии на все оборудование – не менее года с момента пуска в эксплуатацию, при условии подтверждении Гарантийных параметров. Средний срок службы оборудования должен назначаться поагрегатно, но не менее – 10 лет.

9.2. Во время гарантийного срока должна быть гарантирована замена, наладка и запуск в эксплуатацию любого вышедшего из строя оборудования (или отдельных его частей и элементов), если его выход из строя не был обусловлен нарушением производственных инструкций и регламентов. При этом гарантийный срок продляется на время вынужденного простоя.

9.3. Для всех быстроизнашивающихся деталей, запасных частей, расходных материалов, смазок и т.п. должен быть предоставлен запас на гарантийный период.

9.4. В случае, если запас быстроизнашивающихся материалов будет исчерпан до истечения гарантийного периода с момента пуска в эксплуатацию, Генеральный подрядчик обязан восстановить необходимый запас за свой счет.

10.ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

10.1. Вся Техническая документация, передаваемая Заказчику, должна быть выполнена на русском языке, в полном объеме и соответствовать нормам и правилам, действующим в РФ.

10.2. Техническая документация должна содержать все необходимые разрешения сертификаты и лицензии в соответствии с Законодательством, действующим в РФ.

11. ТРЕБОВАНИЕ К ПЕРСОНАЛУ

11.1. Для КПХО должен быть разработан проект штатного расписания.

11.2. Должен быть разработать перечень специальностей, которые должны пройти обучение ведению технологического процесса на аналогичном работающем оборудовании на аналогичном заводе, для остальных работников КПХО должен быть предоставлен комплект документации для проведения обучения.

11.3. Все работники проходят обучение до пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования.

11.4. Должны быть сформулированы требования к квалификации рабочих производства и определен способы проверки их квалификации. Все рабочие производства должны пройти проверку теоретических и практических знаний по своей профессии.

12. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

12.1. Приемка в эксплуатацию производится в четыре этапа

12.1.1. Приемка всей технической документации совместно со специалистами ХХХХ.

12.1.2. Приемка в эксплуатацию отдельных единиц оборудования и технологических систем. На этом этапе проверяется работоспособность и производительность машин и систем.

12.1.3. Проверка теоретических и практических знаний рабочих производства.

12.1.4. Комплексное опробование оборудования. При комплексном опробовании оборудования установка  должна проработать без остановки 72 часа и подтвердить Гарантийные параметры.

12.2. Обязательства  считаются выполненными, когда успешно пройдены все четыре этапа приемки, также подписан соответствующий Акт..

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантийными технологическими параметрами являются:

13.1. Производительность ТБ-1 по сырью: 15 000 ± 15% тонн/год, причем ТБ-1 должен устойчиво работать как на минимальной, так и на максимальной производительности.

13.2. Производительность ТБ-2 по хлористому водороду: 9 000 - 20 700 тонн/год, причем ТБ-2 должен устойчиво работать как на минимальной, так и на максимальной нагрузке, а так же бесперебойно работать в течении 12 часов в случае кратковременного простоя ТБ-1 или производства эпихлоргидрина.

13.3. Возможность использования сырья, описанного в разделе 2.

13.4. Качество продукции должно удовлетворять разделу 3.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Гарантийными экологическими параметрами являются:

14.1. Выполнение требований СП 2.2.1.1312-03 на всех этапах проектирования, строительства, пуско-наладки и эксплуатации.

14.2. Не превышение максимально допустимых значений газовых выбросов, указанных  в Таблице № 8.

Таблица № 8

| Наименование показателей | Максимально допустимые значения |
| --- | --- |
|  | Концентрация, мг/м3 | Предельно допустимый выброс (ПДВ), г/сек |
| Хлористый водород - HCl, не более | - | 0,0012 |
| Хлор – Cl2, не более | - | 0,0022 |
| Углеводороды предельные – CnH2n+2, не более | 1,0 | - |
| Азота диоксид – NO2, не более | - | 0,0037 |
| Азота оксид - NO, не более | - | 0,0006 |
| Углерод черный - C (сажа) | - | отсутствие |
| Серы диоксид – SO2, не более | - | 0,0006 |
| Углерода оксид - CO, не более | - | 0,001 |
| Фосген – COCl2, не более | 0,003 | - |
| Диоксины, не более | 0,5*10-9 | - |
| Бенз/а/пирен, не более | 0,000001 | - |