Приложение № …

к Контракту № ……….. от ……..

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

к Контракту № …………… от …………….

на реконструкцию производства извести обожженной  ХХХХ.

1. ЗАДАЧИ РЕКОНСТРУКЦИИ

1.1   Целью данной реконструкции является капитальный ремонт и реконструкция производства извести обожженной для оптимизации действующего производства и улучшения его технико-экономических показателей. Реконструкцию планируется проводить поэтапно в условиях действующего производства без его остановки. График поэтапной реконструкции будет определён на стадии согласования проекта.

1.2. Реконструкция затрагивает следующие здания и сооружения Заказчика:

1.2.1. отделение хранения известняка и шихтоподготовки корпус ПК - 1;

1.2.2. отделение обжига известняка корпус ПК - 2;

1.2.3. отделение дробления и рассева извести корпус ПК - 3;

Размещение зданий и сооружений, в которых будет произведена реконструкция согласно Контракту, приведено на Рис.1.

1.3. Реконструкция подразумевает внедрение следующих технических решений и мероприятий:

1.3.1. перевод существующих пересыпных шахтных печей на газообразное топливо, с возможностью работы этих печей на твёрдом топливе;

1.3.2. реконструкцию существующего отделения шихтоподготовки (отсев мелкой фракции известняка);

1.3.3. создание аспирационной установки для отбора и очистки дымовых газов известково-обжигательных печей;

1.3.4. строительство газораспределительного пункта и газоподвода к печам;

1.3.5. создание системы АСУ ТП производства извести обожженной.

1.4. Генеральный подрядчик выполнит полный набор услуг от проектирования до сдачи реконструированного производства ...а в эксплуатацию приемочной комиссией, разработает рабочий проект реконструкции ...ного производства, получит разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию реконструированного ...ного производства, поставит товар (оборудование, материалы, запчасти, документацию), выполнит необходимый объем строительно-монтажных работ «под ключ» и пустит в эксплуатацию реконструированное производство.

1.5. Генеральный подрядчик должен выполнить:

1.5.1. Инженерно-строительное обследование зданий и сооружений, вовлеченных в реконструкцию, на предмет соответствия несущей способности строительных конструкций новым нагрузкам и новым требованиям к сейсмостойкости и на предмет максимального использования имеющихся строительных конструкций и коммуникаций.

…

Рисунок 1. Расположение корпусов производства извести обожженной.

1.5.2. Геологические изыскания почв и старых фундаментов под новое оборудование.

1.5.3. Демонтаж следующего оборудования и сооружений:

1.5.3.1. конструкционных элементов известково-обжигательных печей, демонтаж которых необходим для проведения реконструкции, либо требующих замены;

1.5.3.2. конструкционных элементов системы шихтоподготовки, демонтаж которых необходим для проведения реконструкции, либо требующих замены;

1.5.3.3. конструкционных элементов системы КИПиА, демонтаж которых необходим для проведения реконструкции, либо требующих замены;

1.5.3.4. конструкционных элементов системы газоотведения печей, демонтаж которых необходим для проведения реконструкции, либо требующих замены;

1.5.3.5. элементов системы дробления и рассева извести демонтаж которых необходим для проведения реконструкции;

1.5.4. Монтаж и строительство следующего нового оборудования и сооружений:

1.5.4.1. газораспределительного пункта и трубопроводов системы газоснабжения печия;

1.5.4.2. нового оборудования системы шихтоподготовки;

1.5.4.3. конструкционных элементов известково-обжигательных печей в объёме капитального ремонта и реконструкции;

1.5.4.4. системы АСУ ТП производства извести обожженной;

1.5.4.5. новой системы отведения печных газов и новой аспирационной установки;

1.5.4.6 элементов системы дробления и рассева извести в объёме капитального ремонта и реконструкции

1.5.5. Строительно-монтажные работы согласно выполненному рабочему проекту.

1.6. Генеральный подрядчик должен иметь соответствующие российские лицензии на выполнение работ генерального подряда.

1.7. Генеральный подрядчик обладает патентами и правом интеллектуальной собственности на проект, технологию и оборудование. В случае претензий третьих лиц, связанных с нарушением патентного права и других интеллектуальных прав собственности, Генеральный подрядчик за свой счет должен урегулировать эти претензии.

2. ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

2.1. Согласно Приложению № 6 к Контракту, устанавливаются следующие границы ответственности Генерального подрядчика по сырью, готовой продукции и печным газам:

2.1.1. известняк – на входе в отделение хранения сырья и шихтоподготовки (корпус ПК – 1);

2.1.2. углеродсодержащее сырье (кокс, антрацит) - на входе в отделение хранения сырья и шихтоподготовки (корпус ПК – 1);

2.1.3. природный газ -  на входе вновь создаваемого газораспределительного пункта;

2.1.4. известь обожженная всех фракций - на выходе из отделения дробления и расева извести.

2.2. Территориально границы ответственности Генерального подрядчика определены (см. Приложение № 6):

2.2.1. по внешней границе стен отделения обжига известняка (корпуса ПК – 1,2), включая вновь возводимую установку аспирации дымовых газов;

2.2.2. по внешней границе стен нового корпуса газораспределительного пункта, включая трубопроводы газоснабжения печей (возможно использование строительных конструкций корпуса ПК – 17).

2.3. По электрическим сетям границы ответственности Генерального подрядчика определены:

2.3.1. Точки подключения к сети электропитания 0.4 кВ – ПУМ № 3 в корпусе ПК – 1, ПУМ № 7 в корпусе ПК – 3, РУ в корпусе 5043 (см. Приложение № 6).

2.4. По системе АСУТП границы ответственности Генерального подрядчика определены: разработка проекта АСУТП, проекта подключения аппаратных средств АСУТП к объекту (проект низовой части АСУТП - подключение к средствам КИП и А и электропитания), проекта по размещению аппаратных средств АСУТП (операторная). Выполнение монтажных работ, наладочных работ по реализации  проекта.

3. ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

3.1.Продукцией реконструируемого производства является известь обожженная следующих фракций:

- 15-80 мм со средневзвешенным диаметром в пределах 35 – 45 мм (основная технологическая известь для производства ...а кальция);

- 3-15 мм (основная технологическая известь для производства НГХК);

- 0-3 мм (отход производства).

Количество получаемых фракций должно соответствовать следующему процентному соотношению:

- 15-80 мм - … %;

- 3-15 мм - … %;

- 0-3 мм - … %.

3.2. Химический состав извести по фракциям должен удовлетворять следующим требованиям:

- 15-80 мм:  массовая доля оксида кальция (СаО), %, не менее … массовая доля углекислого кальция в пересчете на диоксид углерода (СО2) (недопал), % :при использовании  известняков  с крупнокристаллической структурой, %, не более…, при использовании известняков с мелкокристаллической структурой, %, не более …, массовая доля полуторных  оксидов железа и алюминия (Fe2O3 + AL2O3), %, не более …, массовая доля диоксида  кремния (SiO2), %, не  более …, массовая доля оксида магния (MgO), %, не более …, массовая доля  фосфора (Р), %,не более …, массовая доля серы (S), %, не более ….

- 3-15 мм:  массовая доля оксида кальция (СаО), %, не менее … массовая доля углекислого кальция в пересчете на диоксид углерода (СО2) (недопал), % :при использовании  известняков  с крупнокристаллической структурой, %, не более…, при использовании известняков с мелкокристаллической структурой, %, не более …, массовая доля полуторных  оксидов железа и алюминия (Fe2O3 + AL2O3), %, не более …, массовая доля диоксида  кремния (SiO2), %, не  более …, массовая доля оксида магния (MgO), %, не более …, массовая доля  фосфора (Р), %,не более …, массовая доля серы (S), %, не более ….

- Для фракции 0-3 мм не регламентируется

3.3. Заключение о качестве извести обожженной при приемке производства в эксплуатацию дает лаборатория ХХХХ на основании лабораторных методик, приведенных в нормативно-технической документации Заказчика.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАРАНТИИ

4.1. Генеральный подрядчик гарантирует, что при реконструкции по Контракту будут предусмотрены следующие основные технические решения:

4.1.1. будут максимально использованы имеющиеся строительные конструкции зданий и сооружений;

4.1.2. известково-обжигательные печи будут иметь полностью автоматизированную систему управления процессом обжига извести;

4.1.3. весь объём дымовых газов известково-обжигательных печей будет проходить через систему пылеулавливания и на выходе из системы содержание пыли в газе не будет превышать … мг/дм3;

4.1.4. известково-обжигательные печи будут работать на газообразном топливе, но в случае необходимости смогут осуществлять работу на твёрдом топливе (сжигание угля в массе известняка-действующая схема);

4.1.5. после печей дымовые газы будут подвергаться сухой очистке;

4.1.7. все прочие технические решения, входящие в базовый проект, должны быть согласованы с Заказчиком.

4.2. Генеральный подрядчик гарантирует, что проведение поэтапной реконструкции не приведёт к остановке действующего производства.со следующими параметрами качества:

4.3. Генеральный подрядчик гарантирует, что технико-экономические характеристики известковых печей будут соответствовать значениям (действующие в настоящее время расходные нормы), приведенным в Таблице 1:

Таблица 1

| Гарантируемые технико-экономические параметры новой ...ной печи и реконструированного ...ного производства |
| --- |
| Удельный расход топлива: - природный газ, м3/тн, -антрацит тн/тн, не более | 120-150 0.221 |
| Удельный расход карбонатной породы, тн/тн, не более | 2.14 |

4.4. Генеральный подрядчик гарантирует, что после дробления и рассева извести будут получены следующие фракции извести:

Таблица 2

| Размер фракции | Средневзвешенный размер, мм | Наличие кусков других размеров, мм | Выход фракции от общего валового выпуска извести, %, |
| --- | --- | --- | --- |
| 15-80 | 35-45 | более 80, %, не более - менее 15, %, не более - | … |
| 3-15 | не регламентируется | не регламентируется | не регламентируется |
| 0-3 | не регламентируется | не регламентируется | не регламентируется |

4.4. Генеральный подрядчик гарантирует, что:

4.4.1.  реконструкция производства извести будет осуществляться поэтапно с учётом следующего графика:

- 2006 год – выполнение проекта, реконструкция двух известково-обжигательных печей, запуск их в работу на твёрдом топливе. Монтаж системы пылеулавливания и запуск её в работу;

- 2007 год -, монтаж газового хозяйства.

- 2008 год – запуск четырёх печей на газообразном топливе, реконструкция двух известково-обжигательных печей, запуск их в работу на твёрдом топливе. Окончание реализации проекта проверка гарантийных технических параметров.

5. СЫРЬЕ И ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

5.1. Сырьём для производства извести обожженной являются:

5.1.1. Порода карбонатная (известняк) по …;

5.1.2. Кокс металлургический из углей Восточных районов по техническим условиям ТУ 1104-076100-00190437-159-96;

5.1.3. Антрацит по стандарту ГОСТ Р 51588-2000;

5.1.4. Газ природный по ….

5.2. Характеристики сырья приведены в Приложении № 2 к Контракту.

5.3. Заказчик обеспечивает реконструированное производство энергоресурсами для технологических целей, перечисленными в Таблице 3

Таблица 3

| Энергоресурс | Характеристика энергоресурсов в местах потребления | Требуемое количество | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия | напряжение 110 кВ, частота 50 Гц напряжение 6 кВ, частота 50 Гц |  |  |
| Вода | 0,35 - 0,5 МПа |  |  |
| Воздух технологический | 0,15 - 0,35 МПа |  |  |
| Воздух КИПиА | 0,3 - 0,4 МПа |  |  |
| Азот технический 99%-ный | 0,3 - 0,4 МПа |  |  |

5.4. Заказчик гарантирует Генеральному подрядчику следующее качество воды (Таблица 4):

Таблица 4

| № | Параметры качества воды | Ед.измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH |  | 6,7…7,9 |
| 2 | Хлор | мг/дм3 | 0,00 |
| 3 | Хлориды, не более | мг/дм3 | 121 |
| 4 | Железо, не более | мг/дм3 | 0,65 |
| 5 | СПАВ, не более | мг/дм3 | 0,006 |
| 6 | Взвешенные вещества, не более | мг/дм3 | 5,8 |
| 7 | Ионы аммония, не более | мг/дм3 | 0,25 |
| 8 | Нитраты, не более | мг/дм3 | 0,83 |
| 9 | Нитриты, не более | мг/дм3 | 0,065 |
| 10 | Химическое потребление кислорода, не более | мг/дм3 | 8,3 |
| 11 | Биологическое потребление кислорода, не более | мг/дм3 | 1,12 |
| 12 | Медь, не более | мг/дм3 | 0,0032 |
| 13 | Нефтепродукты, не более | мг/дм3 | 0,01 |
| 14 | Сульфаты, не более | мг/дм3 | 19,4 |
| 15 | Общая жесткость, не более | мг.экв/дм3 | 1,88 |

6. ГАРАНТИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И  ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

6.1. Генеральный подрядчик гарантирует, что при эксплуатации реконструируемого производства извести обожженной не произойдёт увеличение образования отходов.

6.2. Состав дымового газа после системы улавливания должен удовлетворять требованиям, изложенным в Таблице 5:

Таблица 5

| Показатели | Ед.измерения | Величина |
| --- | --- | --- |
| Суммарное содержание CO2, N2, O2, не менее | % V/V | 98,0 |
| Пыль неорганическая, %, не более в том числе: Пыль кремнеземная (в пересчете на SiO2), не более | мг/м3 мг/м3 | … |
| NO2, не более | мг/м3 | … |
| NO, не более | мг/м3 | … |
| SO2, не более | мг/м3 | … |
| CO, не более | мг/м3 | … |
| Углеводороды предельные (C12-C19), не более | мг/м3 | … |

7. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДАНИЙ

7.1. Размещение зданий, участвующих в реконструкции, приведено в Приложении № 5.

7.2. Здание корпуса ПК-1, в котором размещена печь № 2, имеет следующие характеристики:

- этажность – .. этажей,

- площадь здания … м2,

- высота межэтажных перекрытий … метров, второй этаж … метра,

-несущие конструкции: смешанные - железобетон, сталь; ограждающие конструкции – кирпичная кладка, крыша из сборного железобетона с мягкой кровлей,

- несущая способность полов и перекрытий определяется результатами обследования.

7.3. Здание корпуса ПК-2, в котором размещена печь № 2, имеет следующие характеристики:

- этажность – .. этажей,

- площадь здания … м2,

- высота межэтажных перекрытий … метров, второй этаж … метра,

-несущие конструкции: смешанные - железобетон, сталь; ограждающие конструкции – кирпичная кладка, крыша из сборного железобетона с мягкой кровлей,

- несущая способность полов и перекрытий определяется результатами обследования.

7.3. Здание корпуса ПК-1, в котором размещена печь № 2, имеет следующие характеристики:

- этажность – .. этажей,

- площадь здания … м2,

- высота межэтажных перекрытий … метров, второй этаж … метра,

-несущие конструкции: смешанные - железобетон, сталь; ограждающие конструкции – кирпичная кладка, крыша из сборного железобетона с мягкой кровлей,

- несущая способность полов и перекрытий определяется результатами обследования.

8. ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

8.1. В рамках реконструкции Генеральный подрядчик должен осуществить поставку на базисе, указанном в Контракте.

8.2. Все поставляемое оборудование, подпадающее под требования безопасности Ростехнадзора,  должно быть разрешено к применению Ростехнадзором РФ.

8.3. Все поставляемое оборудование должно удовлетворять действующим нормам по охране труда и технике безопасности в РФ.

9. ГАРАНТИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1. Срок гарантии на все вновь поставляемое оборудование – 24 месяцев с момента пуска в эксплуатацию, но не ранее подтверждения Генеральным подрядчиком гарантийных параметров работы оборудования. Генеральный подрядчик поставит в полном объёме комплект быстроизнашивающихся элементов оборудования на весь срок гарантийной эксплуатации. Средний срок службы оборудования Генеральный подрядчик должен предоставить поагрегатно, но не менее – 10 лет.

9.2. Во время гарантийного срока Генеральный подрядчик гарантирует замену, наладку и запуск в эксплуатацию любого вышедшего из строя оборудования (или отдельных его частей и элементов) из вновь поставленного, если его выход из строя не был обусловлен нарушением производственных инструкций и регламентов. При этом гарантийный срок продляется на время вынужденного простоя.

10. ПРОЕКТИРОВАНИЕ

10.1. Все виды проектирования, выполненные в рамках Контракта по настоящему «Техническому заданию», а также все поставляемое оборудование и выполняемые ремонтно-строительные работы должны удовлетворять климатическим условиям ХХХХ, которые изложены в Приложении № 3  к Контракту.

10.2. Все виды проектирования, выполненные в рамках Контракта, должны соблюдать требования российских стандартов, норм и правил. Разработчик базового и рабочего проекта реконструкции производства ...а должен иметь соответствующие российские лицензии на проведение проектных работ. Все оборудование, используемое при реконструкции производства ...а должно быть или российского производства или иметь сертификаты соответствия российским стандартам.

10.3. Проектирование капитального ремонта печи № 2 и реконструкции ...ного производства будет осуществляться по следующей схеме:

10.3.1. Генеральный подрядчик или нанятая им российская проектная организация, имеющая соответствующие лицензии выполнит в пяти экземплярах технический проект во всех разделах согласно СНИП 11-01-95.

10.3.2. Генеральный подрядчик или нанятая им российская проектная организация, имеющая соответствующие лицензии, выполнит том ОВОС («Оценка воздействия на окружающую среду»), том ГОиЧС («Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций»).

10.4. Генеральный подрядчик при поддержке Заказчика согласует технический проект с государственными и муниципальными контролирующими организациями и обязуется учесть все их замечания.

10.5. Генеральный подрядчик при поддержке Заказчика разработает и согласует технологический регламент реконструированного производства ...а кальция с государственными и муниципальными контролирующими организациями и обязуется учесть все их замечания.

10.6. При проектировании и изготовлении оборудования Генеральным подрядчиком будет использоваться международная система измерений, а именно система ISO.

11. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

11.1. Генеральный подрядчик разработает проект штатного расписания для эксплуатации реконструированного производства  в соответствии с проектом.

11.2. Для обучения персонала Генеральный подрядчик разработает перечень рабочих специальностей, которые должны пройти обучение ведению технологического процесса во время монтажных, пусконаладочных работ и контрольного опробования оборудования на ХХХХ. Генеральный подрядчик совместно с Заказчиком должен разработать пакет документации для обучения персонала и провести обучение.

12. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ КОНТРОЛЮ

12.1. Генеральный подрядчик проектирует и монтирует полностью автоматизированную систему управления технологическим процессом обжига известняка.

12.2. Все элементы КИПиА должны иметь сертификаты соответствия.

12.3. Все контрольно-измерительные приборы, используемые для ведения технологического процесса, для контроля качество сырья и готовой продукции должны быть аттестованы в Российских органах стандартизации и иметь соответствующую метрологическую поверку.

13. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

13.1. Обязательства Генерального подрядчика перед Заказчиком считаются выполненными, когда будут выполнено следующее:

13.1.1. Произведена приемка Заказчиком всей проектной  и технической документации по Приложению № 4.

13.1.2. Произведена проверка подготовленности рабочих Заказчика к эксплуатации смонтированного Генеральным подрядчиком оборудования.

13.1.3. Произведена приёмка всех строительных и монтажных работ с проведением индивидуального испытания оборудования и технологических схем.

13.1.4. Произведена приёмка всего оборудования производства после комплексного опробования.  При комплексном опробовании должны быть достигнуты гарантийные параметры работы оборудования.  При достижении гарантийных параметров оборудование должно проработать без остановки 72 часа.

13.2. Устанавливаются следующие гарантийные параметры работы оборудования:

13.2.1 выпуск извести обожженной: … тонн в сутки;

13.2.3 параметры технологического оборудования согласно разделу 4 настоящего «Технического задания»,

13.3. Условия проведения комплексного опробования:

13.3.1. Одновременно с базовым проектом Генеральный подрядчик должен передать Заказчику «Инструкцию по проведению комплексных опробований оборудования». Заказчик должен в течение месяца согласовать «Инструкцию» или дать аргументированные замечания к ней.

13.3.2. При проведении комплексного опробования ведутся записи и производятся анализы, которые будут описаны в «Инструкции по проведению комплексного опробования оборудования».

13.4. При недостижении гарантийных параметров работы оборудования, Генеральный подрядчик за свой счет должен внести в технологию производства улучшения, которые позволят достичь гарантийных параметров работы оборудования. После этого проводятся повторные комплексные опробования на достижение гарантийных параметров работы оборудования.

13.5. В случае если после повторного комплексного опробования гарантийные параметры работы оборудования не будут достигнуты, Генеральный подрядчик заплатит Заказчику штраф согласно Контракту.

14. ПРИНЯТЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Заказчик и Генеральный подрядчик приняли следующие определения, которые будут использоваться в Контракте и во всех его Приложениях, включая настоящее «Техническое задание»:

14.1. Печь – известково-обжигательная печь.

14.2. Гарантийные параметры работы оборудования – показатели, перечисленные в п.13.2 настоящего «Технического задания», которые Генеральный подрядчик обязуется подтвердить во время комплексного опробования работы оборудования. При комплексном опробовании работы оборудования должны быть соблюдены следующие гарантии:

14.2.1. Генеральный подрядчик должен гарантировать:

- выполнение всех проектных работ согласно п. 10.3;

- выполнения всех строительно-монтажных работ в соответствии с техническим заданием и в соответствии с утвержденным рабочим проектом.

14.2.2. Заказчик должен обеспечить новую печь:

- стабильной поставкой сырья по Приложению № 2;

- стабильным снабжением энергоресурсами согласно п.5.3.

14.3. Недопал  – массовая доля углекислого кальция в пересчете на диоксид углерода.

14.4. Активность извести -