ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ПРОЕКТА

строительства "под ключ"

производства полипропиленовых компаундов (ППК)

на ХХХХ

Проект предусматривает строительство "под ключ" на территории ХХХХ производства полипропиленовых компаундов применяемых в автомобилестроении по техническим требованиям АО "АвтоВАЗ" и на основе лицензии.

1. ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА

Продукцией производства являются четыре марки ППК для автодеталей:

1) для бампера,

2) для деталей внутренней отделки,

3) для панели приборов,

4) для системы вентиляции и отопления.

Требования АО "АвтоВАЗ" к качеству ППК даны в Приложении № 1.

Продукция должна выпускаться по лицензии известной на мировом рынке фирмы.

Заключение о качестве ППК в период подбора лицензиара дает ИЦ ГенДР АО "АвтоВАЗ" на основании оценки технических характеристик ППК и проведения лабораторных и технологических испытаний образцов ППК. Образцы ППК для испытаний должны бесплатно передаваться ИЦ ГенДР АО "АвтоВАЗ" в требуемых количествах.

Заключение о качестве ППК при приемке производства в эксплуатацию дает лаборатория производства, созданная по программе, разработанной АО "АвтоВАЗ", и на основе методик и технической документации, утвержденных АО "АвтоВАЗ".

Продукция производства представляет собой гранулы, размеры которых должны соответствовать ГОСТ 26996-86. ППК фасуются в мешки по 25 кг и маркируются в соответствии с техническими требованиями АО "АвтоВАЗ" (Приложение № 2) и Техническими Условиями на ППК. Цвет композиций проверяется по методике, утвержденной АО "АвтоВАЗ". На первом этапе предусматриваются выпуск гранул четырех цветов:

1) графитовый RAL 7021

2) серый RAL 7012

3) черный, согласно эталона-образца, утвержденного АО "АвтоВАЗ",

4) темно-зеленый, согласно эталона-образца, утвержденного АО "АвтоВАЗ".

Потребность АО "АвтоВАЗ" в ППК дана в Приложении № 3.

Получаемый на производстве ППК должен быть конкурентоспособен по качеству и цене лучшим зарубежным аналогам.

2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТА

1) Исходным сырьем для производства ППК является полипропилен и его сополимеры с этиленом, выпуск которых осуществляет … по лицензии фирмы Himont. Перечень марок полипропилена (Moplen Grade) дан в Приложении № 4.

В производстве ППК должны использоваться тальк и каучук (EPDM)  российского производства и их импортные аналоги. Прочие компоненты рецептур ППК могут быть отечественными или импортными.

2) Каждый компонент рецептуры ППК должен быть подробно описан как химическое вещество (формула, чистота, примеси, влажность, химические свойства и др.), как физический объект (агрегатное состояние, температура плавления или кипения, насыпной вес, плотность, твердость, степень измельчения и др.) и технический объект (токсичность, слеживаемость, сыпучесть, срок хранения, гигроскопичность, пожаровзрывоопасность и др.).

3) Рецептура ППК должна быть вариабельна, то есть для каждого компонента рецептуры должны быть приведены два-три сорта (марки) конкретного вещества и, соответственно, два-три варианта его поставщика.

4) Заказчиком по контракту на выполнение проекта строительства "под ключ" производства ППК (в дальнейшем - "Проекта") будет выступать ХХХХ.

Исполнителем по контракту будет фирма …которая, согласно протокола от 13 марта 1996 г., берется финансировать "Проект".

… привлечет к выполнению работ по "Проекту" Генерального подрядчика - фирму …, выбранную по результатам оценки имеющихся технических и коммерческих предложений. Оплата работ, выполненных Генеральным подрядчиком будет проводиться из кредитной линии, открытой Исполнителем - фирмой ….

Лицензионное соглашение будет подписываться непосредственно с продавцом лицензии. Оплата лицензии будет проводиться из кредитной линии, открытой Исполнителем - фирмой ….

5) Исполнитель и Генеральный подрядчик должны построить производство ППК и сдать его Заказчику - ХХХХ "под ключ". При этом Генеральный подрядчик должен выполнить все пункты "Спецификации к проекту строительства", которая дана в Приложении № 5.

ХХХХ выполнит только подготовительные строительные работы, которые перечислены в разделе 11.

6) Предполагается, что производство ППК будет иметь несколько очередей. Данный "Проект" относится только к первой очереди производства.

Производительность производства ППК составляет … тонн компаундов в год. Эту производительность должны обеспечить четыре одинаковые эструзионные линии. Линии должны быть оснащены двухшнековыми экструдерами с однонаправленным вращением шнеков. Любая экструзионная линия может быть применена для изготовления любого из четырех типов компаундов.

Экструзионная линия вцелом и отдельные ее элементы должны иметь производительность 500 кг/час по готовому продукту. К элементам экструзионных линий относятся: экструдеры, входные дозаторы экструдеров, грануляторы, сушилки гранулята,  машины для затаривания компаунда в мешки.

- 3 -

Вспомогательное оборудование (силосы, система транспорта, все инженерные сети, вся электропроводка, система вентиляции, складское хозяйство) должны быть рассчитаны на ежегодную производительность … тонн ППК, то есть на работу восьми экструзионных линий.

7) Полипропилен будет поступать на производство с … в автомобильных полимеровозных прицепах-контейнерах или вагонами с других предприятий. Прочее сырье может поступать на производство в фасованном и нефасованном виде как железнодорожным, так и автотранспортом.

Готовая продукция будет отправляться с производства в мешках, установленных на поддонах или без них в большегрузные автомобильные прицепы.

8) Исполнитель и Генеральный подрядчик несут ответственность за все пункты настоящего "Технического задания (с приложениями)" в пределах границ объекта.

Границами объекта являются:

- по сырью - транспортные средства (вагоны и автомобили), поданные под разгрузку,

- по готовой продукции - транспортные средства (вагоны и автомобили), прошедшие погрузку,

- во всех остальных случаях - внешние границы здания ….

9) АО "АвтоВАЗ" оказывает консультационную помощь при создании производства ППК в следующих вопросах:

- разработка и согласование технических требований на ППК,

- выбор базовых марок ППК,

- выбор фирмы-лицензиара по базовым маркам ППК,

- участие в выборе фирмы-поставщика оборудования для компаундирования,

- выбор методик испытания ППК на соответствие техническим требованиям,

- при необходимости корректировка технических требований к ППК,

- подбор лабораторного оборудования и фирм-поставщиков лабораторного оборудования,

- согласование методик испытаний исходных компонентов и готового продукта - ППК,

- проведение лабораторных, технологических испытаний ППК, выдача окончательного заключения.

10) Исполнитель и Заказчик могут по взаимному согласию вносить корректировки в "Проект", если они не ухудшают качеств готового изделия - ППК, не уменьшают производительность оборудования, не ухудшают безопасности труда и не ухудшают влияние производства на окружающую среду.

3. РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Производство ППК должно быть размещено в здании недействующей установки …, расположенной в северо-западном углу территории ХХХХ.

Здание … пятиэтажное, капитальное из сборного железобетона. Размеры здания: в плане 56х26 м, высота межэтажных перекрытий 6 м; общая площадь здания 7280 кв.м. Здание имеет трехэтажный административный пристрой с размерами в плане 30х18 м.

Здание имеет следующие инженерные сети: электроэнергия 380/220 в; вода питьевая; пар; конденсат; фекальная канализация.

К зданию примыкает железнодорожная ветка и автомобильная дорога.

- 4 -

Здание огорожено железобетонным забором и имеет отдельный подъезд для автотранспорта.

Состояние несущих конструкций здания проверено экспертами института …. Заключение экспертизы дано в Приложении № 6.

4. KNOW HOW

Продавец Know How должен предложить для продажи самую современную технологию производства ППК.

Продавец Know How должен гарантировать окраску ППК в соответствующие цвета. Продавец Know How должен согласовать цвета ППК и методики испытания цветовых параметров ППК с АО "АвтоВАЗ".

Лицензионное соглашение на Know How должно давать ХХХХ право (желательно - эксклюзивное) выпуска в России компаундов в течении не менее 5 лет под собственным зарегистрированным товарным знаком (Trade Mark) или под Trade Mark продавца лицензии.

ХХХХ принимает на себя обязательство не передавать информацию, относящуюся к Know How третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством России для согласования вопросов строительства производства и выпуска продукции с государственными органами или же по решению суда. По истечении срока действия лицензии лицензионное соглашение утрачивает силу.

Передаваемое по лицензии Know How должно включать:

1) Подбор базовых полимеров (полипропилена, сополимеров полипропилена и EPDM) и других компонентов рецептур ППК с обязательной вариабельностью (см. раздел 2, п.3).

2) Подробную характеристику сырья (см. раздел 2, п.2).

3) Формулы (рецептуры) композиций и их спецификации.

4) Дизайн и принципы производственного процесса.

5) Комплексную систему контроля качества ППК.

6) Комплексную систему контроля и управления технологическим процессом.

5. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с документом "Технические условия проектирования зданий в г.Уфа", который основывается на СНиП 2.01.01-82 и СНиП 2.04.05-86, проектирование производства должно учитывать следующие климатические условия:

1) Расчетные температуры:

- Абсолютно-минимальная	- 44 оС

- Средняя температура наиболее холодного периода	-19 оС

- Средняя наиболее холодной пятидневки	- 35 оС

- Средняя наиболее холодных суток	- 38 оС

- Абсолютно максимальная	+ 39 оС

- Средняя максимальная наиболее жаркого месяца	+ 24,7 оС

- Средняя годовая температура	+ 2,5 оС

- Расчетная зимняя температура:

для отопления	- 35 оС

для вентиляции	- 35 оС

- Расчетная летняя температура для вентиляции	+ 23,4 оС

- Расчетная летняя температура для

проектирования кондиционирования воздуха в установках	+ 28 оС.

2) Продолжительность отопительного периода в сутках	214

3) Относительная влажность воздуха самого холодного месяца	82%

4) Относительная влажность самого теплого месяца	53%

- 5 -

5) Количество осадков в год	533 мм

6) Количество жидких осадков за год	346 мм

7) Суточный максимум осадков	53 мм

8) Господствующее направление ветра в холодный период	Ю.Ю.-З.

9) Господствующее направление ветра в теплый период	С.С-З.

Кроме этого следует учесть, что зимой в Уфе часты вьюги (сильный снегопад при сильном ветре) при этом снег может лететь практически горизонтально или даже вверх, что необходимо учесть при проектировании систем вентиляции и воздухозабора.

6. ТРЕБОВАНИЕ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ

Проект производства, а также все предпроектные проработки и согласущие документы должны соответствовать законодательству Российской Федерации и Республики Башкортостан. Проект должен соответствовать всем строительным, техническим, экологическим, социальным и противопожарным правилам и нормам, действующим в России и Башкортостане, в частности требованиям:

СН-245-77	СНИП 2.02.03-85	СНИП 3.05.01-85

СН-367	СНИП 2.03.01-84	СНИП 3.05.05-85

СНИП 2.01.02-85	СНИП 2.04.05-86	СНИП II-23-81

СНИП 2.01.05-86	СНИП 2.08.2-89	СНИП 102-76

СНИП 2.01.07-85	СНИП 2.09-87	СНИП 174-75

СНИП 2.02.01-85	СНИП 2.09.02-85	СНИП 357-77

ПУЭ-85

Генеральный подрядчик обязан учесть все замечания контролирующих и инспектирующих государственных органов в сфере строительства и производства.

При проектировании и при изготовлении обрудования все крепежные детали  (гайки, болты, шурупы, шпильки) должны быть выполнены в метрическом исполнении, а не в дюймовом.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Вся техническая документация, кроме п.18.1 по "Спецификации к проекту строительства", должна быть переведена на русский язык.

Перечень технической документации дан в разделах 17, 18 и 19 "Спецификации к проекту строительства" (Приложение № 5).

Генеральный подрядчик должен подготовить и согласовать весь перечень технической документации, необходимой для нормальной эксплуатации производства.

8. ТРЕБОВАНИЕ К ПЕРСОНАЛУ

Генеральный подрядчик должен разработать проект штатного расписания производства.

Наладчики, старшие операторы и некоторые ИТР производства должны пройти обучения на заводе-производителе ППК. Прочие работники производства проходят обучение во время монтажных, пусконаладочных работ и контрольного испытания.

Генеральный подрядчик должен сформулировать требования к квалификации рабочих производства и определить способы проверки их квалификации. Все рабочие производства должны пройти проверку теоретических и практических знаний по своей профессии.

9. ГАРАНТИИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Желательный срок гарантии на все оборудование - 2 года с момента пуска в эксплуатацию. Во время гарантийного срока Генеральный подрядчик гарантирует замену, наладку и запуск в эксплуатацию любого вышедшего из строя оборудования, если его выход из строя не был обусловлен нарушением производственных инструкций и регламентов.

Для всех быстроизнашивающихся деталей, запасных частей, расходных материалов, смазок и т.п. должен быть предоставлен двухгодичный запас. В случае, если запас материалов будет исчерпан до истечения двухгодичного срока с момента пуска производства в эксплуатацию, Генеральный подрядчик обязан восстановить необходимый запас за свой счет. При этом время вынужденного простоя вычитается из гарантийного срока.

10. ТРЕБОВАНИЕ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА

Проектом предусматривается оснащение производства полностью укомплектованной лабораторией, способной производить все виды анализов и испытаний, согласно Know How и Техническим условиям на ППК. Кроме того, лаборатория должна быть оснащена оборудованием для приготовления опытных смесей ППК и изготовления стандартных образцов изделий из ППК. Дополнительно к анализам на соответствие ТУ лаборатория должна проводить испытания на цветность, равномерность окраски и другие параметры, определяющие внешний вид изделий из ППК.

АО "АвтоВАЗ" оказывает ХХХХ, Исполнителю и Генеральному подрядчику консультационную помощь при создании лаборатории.

11. РАБОТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ХХХХ

ХХХХ производит только следующие подготовительные строительные работы, выполняемые по проекту, разработанному Генеральным подрядчиком.:

1) Демонтаж старого оборудования и инженерных сетей.

2) Заделка имеющихся проемов в перекрытиях и стенах.

3) Разборка старых и возведение новых перегородок.

4) Остекление оконных проемов.

5) Устройство новых чистых полов.

6) Черновая штукатурка стен.

7) Все наружные работы по благоустройству и планировке территории.

По согласованию Заказчика с Исполнителем и Генеральным подрядчиком часть вышеуказанных работы или они вцелом могут быть выполнены Генеральным подрядчиком.

12. ПРИЕМКА ПРОИЗВОДСТВА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Приемка производства в эксплуатацию производится в четыре этапа:

1) Приемка всей технической документации согласно "Спецификации к проекту".

2) Приемка в эксплуатацию отдельных единиц оборудования и технологических систем. На этом этапе проверяется работоспособность и производительность машин и систем.

3) Проверка теоретических и практических знаний рабочих производства.

4) Комплексное испытание всего оборудования производства. При комплексном испытании должны быть получены все четыре типа ППК. При комплексном испытании оборудование должно проработать на каждом виде ППК без остановки 48 часов.

Контракт на строительство производства ППК считается выполненным, когда успешно пройдены все четыре этапа приемки и получена продукция, удовлетворяющая требованиям Know How и Техническим условиям.

13. СОСТАВ РАЗВЕРНУТОГО ТЕХНИЧЕСКОГО И

КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Для принятия решения о заключении контракта Исполнитель и Генеральный подрядчик должны предоставить ХХХХ развернутое техническое и коммерческое предложение. Это предложение должно включать следующую информацию:

1) Калькуляцию стоимости "Проекта" согласно "Спецификации к проекту".

2) Перечень оборудования и его основные технические характеристики.

3) Энергопотребности производства.

4) Сведения о влиянии производства на окружающую среду.

5) Сроки  выполнения основных работ и проекта вцелом.

6) Сроки гарантий на оборудование.

7) Условия лицензионного соглашения.

Оценку развернутого технического и коммерческого предложения проводит независимый эксперт, нанятый ХХХХ.