| Приложение _____ к договору №________ от ________ 2011г. |
| --- |
| От Заказчика - ________________________________ «_____» _________________ 2011г. От Подрядчика: _________________________________ «_____» _________________ 2011г. |
| Техническое задание на производство инженерных изысканий по объекту: «Солнечная электростанция в пос. Онгурён Ольхонского района Иркутской области» |
| 1 Общие данные |
| 1.1 | Наименование объекта, месторасположение объекта | Солнечная электростанция мощностью в п. Онгурён Ольхонского района Иркутской области. |
| 1.2 | Вид строительства | Новое строительство |
| 1.3 | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 1.4 | Особые условия строительства | Сейсмичность 9 баллов Климатические условия принять по СНиП 23-01-99; |
| 1.5 | Цель и виды инженерных изысканий | Для разработки проектной документации на строительство солнечной электростанции мощностью 150 кВт с возможностью увеличения мощности до 300 кВт в п. Онгурён Ольхонского района Иркутской области. выполнить: - Инженерно-геологические изыскания. - Инженерно-геодезические изыскания. - Инженерно-экологические изыскания - уточнение сейсмических и климатических условий площадки строительства в соответствии с приказом № 624 от 30.12.09г. Минрегионразвития РФ. |
| 1.6 | Технический заказчик |  |
| 1.7 | Нормативная база | Состав и содержание инженерных изысканий должны соответствовать: - СНиП 11-02-96; - СНиП 2.02.01-88; - СП 11-102-97; - СП 11-105-97 - ГОСТ 20522-96 - ГОСТ Р 21.1101-2009 |
| 2 Характеристика объектов строительства |
| 2.1 | Уровень ответственности проектируемых зданий и сооружений | Уровень ответственности – II по ГОСТ 27751-88 |
| 2.2 | Ожидаемое воздействие на окружающую среду | Отходы производства отсутствуют |
| 2.3 | Наибольшая масса отдельных единиц оборудования | Инверторы SMA SI5048 – 1 134 кг, Инверторы Santerno – 1 570 кг, Солнечные модули – 14 800 кг, АКБ – 17 300 кг, Конструкционные элементы для солнечных модулей – 75 000 кг, Ограждение объекта – 50 000 кг, Контейнеры для оборудования – 10 000 кг |
| 2.4 | Тип фундаментов | Под здания, сооружения и оборудование – железобетонные монолитные |
| 2.5 | Динамические нагрузки | Ветровые, сейсмические |
| 2.6 | Доверительная вероятность | Согласно СНиП 2.02.01-88 по несущей способности – 0,95; по деформациям – 0,8 |
| 3 Исходные данные для инженерных изысканий |
| 3.1 | Настоящее ТЗ |  |
| 3.2 | Приложение ТЗ-1. | Генплан п. Онгурён с указанием расположения площадки строительства |
| 4 Состав и содержание инженерных изысканий |
| 4.1 | Инженерно-геологические изыскания | Согласно СНиП 11-02-96, в т.ч.: - определение физико-механических характеристик грунтов; - электрические характеристики грунта для проектирования систем заземления и молниезащиты, данные о грунтовых водах и их агрессивности к бетону и стали, несущая способность грунтов для обратной засыпки котлованов. - уточнение сейсмических и климатических условий площадки строительства |
| 4.2 | Инженерно-геодезические изыскания | Создание топографических планов масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0,5 метра для проектирования. Работы по созданию топографического плана масштаба 1:500 должны быть выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов: - Инструкция по топографическим съемкам в масштабах 1:5000-1:500 ГКИНП-02-033-82 - Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000-1:500 ФГУП «Картгеоцентр» 2005 г. - СНиП 11-02-96 - СП 11-104-97 - Руководство по топографическим съемкам в масштабах 1:5000-1:500 (съемка и составление планов подземных коммуникаций) «Недра»1975г. - Инструкция о порядке контроля и приемки геодезических, топографических и картографических работ ГКИНП (ГНТА) – 17-004-99 |
| 4.3 | Инженерно-экологические изыскания | В соответствии с требованиями СП 11-102-97, СНиП 11-02-96 в т.ч.: - Инженерно-экологическая съемка территории; - Исследования химического загрязнения почвогрунтов, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха, источников загрязнения; - Лабораторные химико-аналитические и газохимические исследования образцов и проб почвогрунтов и воды; - Произвести оценку опасности грунтов в соответствии СанПиН 2.1.7.1287-03 - Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды. |
| 5 Особые или дополнительные требования к производству инженерных изысканий и отчетным материалам |
| 5.1 | Сроки и порядок предоставления отчетных материалов, правила оформления отчетных материалов | - по календарному плану к договору; - правила выполнения и комплектования графической и текстовой части отчетной технической документации по инженерным изысканиям в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2009; - все отчетные материалы предоставить на бумажном (4 экз.) и электронном носителях (2 экз.) в формате “pdf” |
| 5.2 | Требования к точности изысканий, надежности или обеспеченности расчетных характеристик | В соответствии с требованиями нормативных документов |
| 5.3 | Дополнительные требования к инженерно-геологическим изысканиям | - размещение скважин на генплане уточнить с техническим заказчиком данных инженерных изысканий - глубину скважин для фундаментов под здания и сооружения принять не менее 6 метров; - дополнительные необходимые данные получить по требованию у технического заказчика |

От Подрядчика __________________________________                        От Заказчика _____________________________________________