ЗАДАНИЕ

на разработку технико-экономического обоснования инвестиций (ТЭОИ)

проекта строительства производства

метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) и этил-трет-бутилового эфира (ЭТБЭ)

на ХХХХ

1. ПРЕДПОСЫЛКИ

1.1. Производство МТБЭ или ЭТБЭ рассматривается и планируется как независимый источник топливного антидетонатора (присадки - оксигената к автомобильным бензинам, повышающей октановое число).

1.2. Инвестиционный проект, который может быть инициирован по итогам рассмотрения ТЭОИ, имеет название: «Строительство производства МТБЭ и ЭТБЭ на ХХХХ». Мощность производства будет определена в процессе разработки ТЭОИ.

С целью ведения открытой переписки без раскрытия сущности инвестиционного проекта, данному проекту присваивается код: …

1.3. Данный документ относится к стадии предпроектной проработки (Feasibility Study) инвестиционного проекта.

1.4. В ТЭОИ не проводится анализ рынка МТБЭ и ЭТБЭ.

2. ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЭОИ

2.1. ТЭОИ выполняется в пять этапов. Каждый этап завершается публичным рассмотрением итогов этапа на техническом совете Заказчика. Докладчика на заседании технического совета определяет Исполнитель. Состав технического совета определяет Заказчик.

2.2. К рассмотрению на заседании технического совета Заказчика представляются два документа:

- Отчет об этапе ТЭОИ.

- Слайд-презентация доклада.

2.3. Требования к содержанию «Отчета о первом этапе ТЭОИ» приведен в настоящем документе.

2.4. Содержание Отчетов о втором и последующих этапах (в виде тезисов) приведено в настоящем документе и будет уточнено при обсуждении итогов этапов на техническом совете Заказчика.

2.5. Содержание и стиль слайд-презентаций докладов определяет Исполнитель.

3. ЦЕЛЬ ТЭОИ

3.1. Целью ТЭОИ является подготовка материалов для принятия управленческого решения (решений) о начале выполнения инвестиционного проекта ....

4. ЗАДАЧИ ЭТАПОВ ТЭОИ

4.1. Задачи Этапа №1: совместно разработать и утвердить «Задание на разработку ТЭОИ».

4.2. Задачи Этапа №2: выполнить технологический маркетинг для проекта .... Технологический маркетинг – это сбор и систематизация информации, которая должна дать ответы на следующие вопросы:

4.2.1. Вопросы к технологии:

4.2.1.1. По качеству продукции:

- каковы требования к качеству МТБЭ/ЭТБЭ в России и других странах (нормативные документы, виды и способы анализа, значения физико-химических параметров)?

Примечание:

а) Анализ будет дан для стран потенциального экспорта МТБЭ: Китай, Корея, Индия, Япония, страны ЮВА.

б) В связи с тем, что на ЭТБЭ российских нормативных документов нет (так как нет производства), анализ будет сделан для трех стран по выбору Заказчика.

- тенденции в изменении требований к качеству МТБЭ/ЭТБЭ?

4.2.1.2. Предварительный анализ имеющихся в России и за рубежом коммерчески доступных технологий получения МТБЭ/ЭТБЭ выбранного качества без расходных норм, которые будут показаны на Этапе №4.

4.2.1.3. Анализ существующих на ХХХХ или коммерчески доступных источников сырья для получения МТБЭ/ЭТБЭ:

- в каких процессах можно получать нефтяные фракции, которые могут быть сырьем для получения  МТБЭ/ЭТБЭ; наличие этих процессов на ХХХХ; количество и состав этих фракций;

- предложения по изменению потоков и технологий на ХХХХ с целью получения необходимого количества нефтяных фракций – сырья для получения МТБЭ/ЭТБЭ;

Примечание: Заказчик должен указать ориентировочные источники получения метанола и этанола.

- анализ качества и коммерческой доступности спиртов (метилового и этилового);

- сбор информации о процессах получения сырья и полупродуктов для производства МТБЭ/ЭТБЭ (требования к качеству, расходные нормы).

4.2.1.4. Выявленные возможные технологические цепочки для получения сырья и полупродуктов производства МТБЭ/ЭТБЭ: описание, «плюсы» и «минусы» цепочек с точки зрения физики и химии.

4.2.1.5. Технологический анализ выявленных цепочек:

- технологии и процессы, входящие в технологические цепочки;

- «плюсы» и «минусы» технологических цепочек с точки зрения технологии, например: сложность аппаратурного оформления, редкие и дорогие катализаторы, трудная масштабируемость, низкие выходы конечных продуктов, высокая энергоемкость, большое количество отходов, высокая опасность производства, высокая токсичность продуктов и отходов и др.;

- владельцы (лицензиары) технологий, необходимых для технологических цепочек;

- сведения о предприятиях, использующих как отдельные этапы цепочек, так и целые технологические цепочки;

Примечание: сведения будут приведены для России и трех стран – крупнейших производителях МТБЭ.

- сведения за последние 5 лет о фактах приобретения технологий получения МТБЭ/ЭТБЭ и технологиях, входящих в технологические цепочки (для крупных производств МТБЭ): кто продал, кто приобрел, через какую инжиниринговую компанию, кто проектировал установки?

4.2.2. Вопросы к оборудованию:

4.2.2.1. Требуется ли для технологических цепочек уникальное оборудование, какое именно, кто его производит?

4.2.2.2. Если уникальное оборудование производится за рубежом, то есть ли ограничения к его поставке в Россию?

4.2.3. Вопросы к промбезопасности и экологичности технологий:

4.2.3.1. Анализ имеющихся в цепочках синтеза факторов, снижающих безопасность процесса для каждой технологической цепочки.

4.2.3.2. Анализ имеющихся в технологических цепочках факторов, снижающих экологичность процесса:

- отходы каждой стадии производства и способы  их утилизации;

- рассмотрение возможности утилизации газообразных, жидких и твердых отходов каждой из стадий технологической цепочки на имеющихся очистных сооружениях ХХХХ;

- необходимость дополнительного оборудования и очистных сооружений для обслуживания технологических цепочек.

4.2.3.4. Вопрос по поставке этанола: динамика изменения акцизов, возможные перспективы, имеющиеся данные о том, как российские потенциальные производители ЭТБЭ планируют решать проблему с поставкой этанола.

4.2.4. В итоге обсуждения на техническом совете Отчета Этапа № 2 должны быть выбраны две технологические цепочки для последующего детального изучения.

4.3. Задачи Этапа №3: анализ генплана, энергетики и инфраструктуры проекта. В рамках этого этапа проводится следующая работа:

4.3.1. Сбор предварительной информации о размерах производства МТБЭ/ЭТБЭ: площади установок, технологические и противопожарные разрывы, необходимые коридоры для коммуникаций, варианты компоновки.

4.3.2. Разработка вариантов расположения производства МТБЭ/ЭТБЭ на генплане ХХХХ,

4.3.3. Сбор предварительной информации об энергоресурсах и инженерной инфраструктуре, необходимой для реализации двух выбранных технологических цепочек.

4.3.4. Анализ имеющихся на ХХХХ резервов энергоресурсов и инженерной инфраструктуры для использования их в проекте ....

4.3.5. Рассмотрение линейки мощностей производства МТБЭ/ЭТБЭ с учетом перспективы увеличения объемов переработки нефти на ХХХХ до 6,0 млн. т/год. Для каждой из выбранных технологических цепочек рассматривается четыре точки на линейке мощностей.

4.3.6. Предварительные выводы об изменении (реконструкции) систем энергоснабжения и инженерных коммуникаций для нужд проекта ....

4.3.7. Анализ транспортной и складской инфраструктуры предприятия. При использовании привозного сырья (полупродуктов) рассмотрение необходимости их расширения или реконструкции.

4.3.8. В итоге обсуждения на техническом совете Отчета Этапа №3 должны быть выбраны:

- вариант привязки производства МТБЭ/ЭТБЭ на генплане ХХХХ;

- проектные мощности и очередность их ввода в эксплуатацию для установок и инфраструктуры проекта ....

4.4. Задача Этапа №4: получение технико-коммерческих предложений (ТКП) от владельцев технологий, входящих в выбранные технологические цепочки. Данная работа предполагает следующие этапы:

4.4.1. Составления запроса (технического задания) на приобретение технологий для выбранных технологических цепочек.

4.4.2. Получение ТКП и их анализ.

4.4.3. Обсуждения на техническом совете Отчета Этапа №4 и выбор одной технологической цепочки и проектных мощностей для нее.

4.5. Задача Этапа 5: оценка экономической эффективности проекта .... Оценка экономической эффективности инвестиционного проекта осуществляется на основании данных о себестоимости продукции и размере инвестиционных расходов, полученных на предыдущих этапах. Отчет по данному этапу выполняется в виде экономического раздела к бизнес-плану проекта ....

5. ИСХОДНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

5.1. ХХХХ имеет в своем составе следующие технологические блоки и установки со следующей продукцией:

...

5.2. Заказчик дает задание Исполнителю просчитать мощности установок проекта ... исходя из следующих предпосылок:

- на момент составления настоящего «Задания» потребность ХХХХ в МТБЭ/ЭТБЭ составляет … тонн в год, что необходимо для выпуска … тонн бензина марки … и … тонн бензина марки …;

- после завершения реконструкции ХХХХ в … году, потребность в МТБЭ/ЭТБЭ будет составлять: … тонн в год, что необходимо для выпуска … тонн бензина марки … и … тонн бензина марки ….