ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку Ходатайства (Декларация) о намерениях строительства
производства жидких эпоксидных смол на
ХХХХ

Заказчик-инвестор: ХХХХ

Исполнитель: Проектный Институт УУУУ

- Юридический статус инвестора-заказчика: …

- Юридический статус предприятия (производства), предполагаемого к строительству: Заказчик сообщает дополнительно.

- Предполагаемые источники и схема финансирования строительства (участвующие банки, пайщики): Частные инвестиции.

Схему финансирования по требованию надзорных и контролирующих органов заказчик сообщает дополнительно.

- Вид строительства: Реконструкция цеха … (производство …).

- Предварительные сведения о месте расположения производства: Производство жидких эпоксидных смол разместить на свободных площадях существующего корпуса № … между осями 28-39 и, A-Д цеха … производства эпихлоргидрина (ЭХГ).

- Транспортные связи (авто, железные дороги, обеспечение транспортом): Цех … (ЭХГ) имеет действующие подъездные и внутриплощадочные железнодорожные пути и автодороги. Доставка сырья и вывоз готовой продукции предполагается железнодорожным и автомобильным транспортом.

- Сведения о наличии в предполагаемом месте размещения предприятия (производства) инфраструктуры, энергоресурсов и подтверждающие документы о возможности их использования:

Обеспечение энергоресурсами предусмотреть:

- Электроэнергией - от существующих свободных мощностей ЦШУ и электрообеспечения цеха ЭХГ (корпус № 5006);

- Паром - от существующих вводов в корпус №5002 (dy100, Р=9-10 кгс/см2).;

- Воздухом КИП и азотом - от существующих вводов в корпус № 5002, установку ресиверов не предусматривать ввиду наличия реципиентов, обеспечивающих воздухом КИП и азотом в течение часа все производства завода (цеха ЭХГ);

- Холодом, – Заказчик сообщает дополнительно;

- Конденсатом К40, К80 – от вновь проектируемого узла;

- Оборотной водой - от существующей системы оборотного водоснабжения;

- Захоложенной водой с t=+5(C – от вновь проектируемого узла;

- Водой горячей (отопление и вентиляция, ГВС) - от существующих вводов в корпус

№ 5002;

Документы со сведениями об имеющихся инженерных коммуникациях, источниках топливно-энергетических  и водных ресурсах, канализация и прочие системы будут представлены Заказчиком.

- Основные сведения о технологии, режиме работы строящегося производства.

8.1. Номенклатура выпускаемой продукции:Смолы эпоксидно-диановые неотвержденные, ГОСТ 10587-84, марки ЭД-22, ЭД-20, сорт высший с улучшенными показателями качества, соответствующими европейским стандартам.

8.2 Проектная мощность - 15000 тонн в год эпоксидных смол (по основной технологии – три независимые нитки по 5000 тонн в год каждая)

  - Требования к качеству готовой продукции:

|  | Наименование | Норма для марки |
| --- | --- | --- |
|  | показателя | ЭД-22 | ЭД-20 |
| 1 | Внешний вид |  |  |
| 2 | Цвет по железо-кобальтовой шкале, не более |  |  |
| 3 | Массовая доля эпоксидных групп, % |  |  |
| 4 | Массовая доля иона хлора, % не более |  |  |
| 5 | Массовая доля легко омыляемого хлора, % не более |  |  |
| 6 | Массовая доля омыляемого хлора, % не более |  |  |
| 7 | Массовая доля гидроксильных групп, % не более |  |  |
| 8 | Массовая доля летучих веществ, % не более |  |  |
| 9 | Массовая доля ЭХГ, не более |  |  |
| 10 | Динамическая вязкость, Па.С при 25 |  |  |
| 11 | Время желатинизации с отвердителем, час, не менее |  |  |

- Метод производства.

Технологический процесс получения жидких эпоксидных смол заключается во взаимодействии дифенилолпропана (ДФП) с эпихлоргидрином (ЭХГ), взятом в избытке по отношению к ДФП. Реакционная смесь подвергается дегидрохлорированию раствором щелочи, после чего избыток ЭХГ отгоняется вместе с водой, а смола растворяется в толуоле, промывается водой, сушится на роторно-пленочных испарителях и фасуется.

- Стадии технологического процесса:

8.5.1. Основные:

- растворение;

- конденсация;

- дополнительное омыление и промывка;

- выпаривание толуола;

- обработка (обогащение) шлама и воды из процесса;

- подготовка водного раствора эпихлоргидрина;

- Вспомогательные:

- приготовление 20% масс раствора NaOH;

- приготовление 70% раствора катализатора;

- загрузка ДФП в реактор для растворения;

- приготовление захоложенной воды с t=5 0С, конденсата "К80", "К40";

- переработка сточных вод  с содержанием толуола для  подачи в существующую линию стоков производства ЭХГ;

- переработка водного шлама с целью выделения шлама, направляемого на захоронение;

- аварийные и дренажные сливы;

- розлив готового продукта в тару.

- Склады.

Предусмотреть создание новых складов:

- склад двуокиси углерода;

- склад дифенилолпропана;

- склад готового продукта с запасом хранения на пять суток.

- При разработке Декларации технические решения по основным стадиям технологического процесса принять на основании материалов базового проекта фирмы Леуна-Харзе (Германия, Лейна), вспомогательные стадии - разработать Исполнителю по исходным данным Заказчика, выполненными организацией, имеющей соответствующие лицензии.

- Обеспечение сырьем и вспомогательными материалами.

| Сырье и вспомогательные материалы | ГОСТ или ТУ | Источник снабжения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Эпихлоргидрин технический | ГОСТ 12844-74*, высший сорт | Собственное производство Существующий склад ЛВЖ с насосной производства ЭХГ (сооружение № 5009) | Необходимость реконструкции склада определяет Заказчик совместно с ПКО завода. |
| Дифенилолпропан | ГОСТ 12138-86*, марка Б,В. | Привозной (ОАО «Уфахимпром») в контейнерах типа "биг-бег", либо в мешках по 25 кг. | Склад в составе производства эпоксидных смол не предусматривать ??? |
| Натр едкий технический | ГОСТ 2263-79, марка РД, высший сорт. | Собственное производство Существующее содовое хозяйство (корпус № 5004) | Необходимость реконструкции содового хозяйства определяет Заказчик совместно с ПКО. |
| Толуол нефтяной | ГОСТ 14710-78*, категория качества принять по данным Заказчика | Привозной от существующего склада ЛВЖ с насосной производства ЭХГ (сооружение № 5009) | Необходимость реконструкции склада определяет Заказчик совместно с ПКО завода. |
| Двуокись углерода газообразная и жидкая | ГОСТ 8050-85, сорт - ..., жидкая, высокого давления | Предусмотреть собственный узел приготовления двуокиси углерода | Поставка жидкой двуокиси углерода автоцистерной вместимостью 8м3 |
| Катализатор тетрабутилфос-фопиумбромид | Привозной. Принять по данным Заказчика |
| Конденсат, либо вода технологическая | Требование к качеству | Исходный конденсат или вода технологическая от сетей предприятия по данным Заказчика | Узел очистки и нагрева (охлаждения) до требуемого качества и температуры выполнить в составе производства эпоксидных смол. |
| Азот | ГОСТ 9293-74 1 сорт | Существующие цеховые сети предприятия | Р=3-4,0 кгс/см2 Точка росы - минус 50 0С |
| Воздух КИПиА | ГОСТ 17433-80, загрязненность не ниже I класса | Существующие цеховые сети предприятия | Р=3-4 кгс/см2 Массовая концентрация водяного пара не более 148 мг/м3 |

- Требования к аппаратурному оформлению технологического процесса.

Аппаратурное исполнение технологических процессов предусмотреть на основе импортного и отечественного оборудования. На импортное оборудование, приборы и средства автоматизации будет выдано разрешение Госгртехнадзора РФ на применение.

- Требования к автоматизации технологического процесса.

Предусмотреть автоматизированную систему (АС) на базе микропроцессорной техники с применением персональных компьютеров.

8.10. Режим работы - 8600 часов в году, 4 смены по 6 часов.

- Рекомендованные проекты-аналоги в  России (наименование предприятия, название производства, местоположение).

Сведения выдаются Заказчиком дополнительно.

- Требования по экологическим и санитарно-эпидемологическим условиям:

- Технологические решения должны обеспечивать экологическую безопасность производства, в соответствии с действующим законодательством, ГОСТ, СНиП, нормативным документам по охране окружающей среды и другими документами, регулирующими природоохранную деятельность.

- Указать необходимость и возможность организации санитарно-защитной зоны от вновь строящегося производства и предприятия в целом.

- Технические условия по приему отходов от проектируемого производства:

- Жидкие отходы:

- сточные воды, содержащие ЭХГ, утилизировать на узел обезвреживания действующего производства ЭХГ (корпус № 5001) на ст. 26 (в «голову»)без дополнительной обработке;

- сточные воды, содержащие толуол, направить на узел обезвреживания, действующего производств ЭХГ (корпус № 5001) на ст. 26 (в «хвост») с предварительной очисткой по содержанию толуола до требуемых нормативов на сброс.

- Шлам направить в существующий шламонакопитель предприятия и далее по существующей схеме действующего ПРО;

- Нормативно-чистые производственные сточные воды, дождевые воды и бытовые сточные воды направить в существующие сети канализации на БОС предприятия по действующей схеме водоотведения с учетом действующего ПДС.

- Газообразные отходы:

- технологические сдувки проектируемого производства, содержащие ЭХГ, направить на существующую оросительную колонку действующего узла очистки газовых выбросов производства ЭХГ,

- технологические сдувки от проектируемого производства, содержание толуол, направить на существующий узел термического обезвреживания (печь сжигания) газовых выбросов действующего производства ЭХГ.

Технологические сдувки после очистки и обезвреживания направить в атмосферу по действующей схеме предприятия на рассеивание с учетом действующего ПДВ и фоновых показателей загрязняющих веществ в воздухе.

- Особые условия по экономическим и финансовым показателям объекта инвестирования (предполагаемые капитальные затраты, себестоимость готовой продукции, рентабельность и прочее):

Сведения выдаются Заказчиком дополнительно.

12.Состав и объем выполнения.

Декларация составляется Исполнителем на основании исходных материалов, представляемых Заказчиком, согласно Перечню -графика (Приложение № 1 к техническому заданию) в соответствии с положением СП 11-101-95 и другими региональными нормативными требованиями и передается Заказчику в сброшюрованном виде в 4-х экземплярах.

13. В процессе исполнения работ Исполнитель вправе в письменной форме запросить у Заказчика дополнительные исходные данные, сведения и материалы.

Приложения:

- Перечень-график предоставления Заказчиком исходных сведений, материалов и документов для разработки ходатайства (Декларации) производства жидких эпоксидных смол