ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на передвижную смесительную установку

1. СОСТАВ УСТАНОВКИ:

Поз.1 - емкость открытая

Поз.2 - крышка емкости

Поз.3 - тележка для емкости поз.1

Поз.4 - загрузочная решетка для емкости поз.1

Поз.5 - счетчик расхода жидкости

Поз.6 - переходная труба к нижнему патрубку емкости поз.1

Поз.7 - шаровые краны (2 штуки)

Поз.8 - насос погружной переносной

Поз.9 - передвижная платформа-домкрат

Поз.10 - приставная лестница к платформе поз.9

Поз.11 - мешалка механическая

Поз.12 - комплект двигателя для мешалки поз.11

Поз.13 - тележка-подъемник для мешалки поз.11

Поз.14 - система электрообогрева емкости поз.1

Поз.15 - комплект соединительных муфт и прокладок типа Millipore (5 комплектов)

Поз.1 - емкость открытая:

Емкость открытая является цилиндрическим аппаратом, выполненным из нержавеющей стали.

Требование к емкости:

1.1. Толщина стенок емкости должна быть минимальна (0,7...1,5 мм), чтобы она только могла выдержать вес воды (емкость должна иметь такой вес, чтобы два человека вручную устанавливали ее на тележке поз.3).

1.2. Вместимость емкости V=1600 литров.

1.3. Желательное соотношение высоты емкости к ее диаметру: 1,5:1.

1.4. Верхний открытый край емкости упрочнен либо методом развальцовки (предпочтительно), либо наварным кольцом жесткости.

1.5. Емкость может иметь развальцованные кольца жесткости (как на стальных бочках).

1.6. Емкость имеет два штуцера d=2": нижний и верхний.

1.7. Штуцеры снабжены конусными фланцами для соединительных муфт типа Millipore.

1.8. Штуцеры должны быть минимально короткими.

1.9. Нижнее днище емкости - эллиптическое.

1.10. Емкость имеет элементы крепления к тележке поз.3.

Поз.2 - крышка емкости

Крышка емкости изготавливается из достаточно прочной пластмассы. Задача крышки - не герметизировать, а предохранять от попадания пыли в период простоя установки. Крышка снабжается ручками и не крепится к емкости поз.1.

Поз.3 - тележка для емкости поз.1

Тележка предназначена для передвижения емкости поз.1 по полу. Конкретную конструкцию тележки предлагает изготовитель.

Требования к тележке:

3.1. Конструкция тележки должна давать максимально удобный доступ к емкости поз.1.

3.2. Емкость поз.1 должна удобно, прочно и быстро крепиться к тележке.

3.3. Емкость поз.1 устанавливается на тележке на такой высоте, чтобы после установки на нижнем штуцере переходной трубы поз.6 и крана поз.7, расстояние от крана до пола было не менее 500 мм.

3.4. Тележка должна выдерживать двойной вес емкости, заполненной водой.

3.5. Тележка в плане не должна сильно выступать за габариты емкости.

3.6. Тележка имеет четыре колеса с литыми резиновыми шинами (два колеса - поворотные);

для фиксации и установки по уровняю тележка снабжена четырьмя вывинчивающимися ногами-опорами с контргайками.

3.7. Тележка имеет элементы крепления для емкости поз.1.

3.8. Тележка должна иметь такой вес, чтобы два человека могли поднять ее вручную.

Поз.4 - загрузочная решетка для емкости поз.1

Загрузочная решетка представляет из себя неширокое кольцо с фланцем, внутрь кольца крест-накрест приварены стальные прутки с шагом 80...100 мм. Кольцо решетки должно свободно вставляться в верхнюю часть емкости, при этом решетка должна быть ниже верхнего края емкости на 100 мм. Назначение загрузочной решетки - для переворачивания на ней ведер и бочек, а также для раскалывания на ней крупных комков твердых компонентов.

Требования к решетке:

4.1. Решетка изготовлена из нержавеющей стали.

4.2. Решетка должна выдерживать вес до 300 кг.

Поз.5 - счетчик расхода жидкости

Счетчик расхода жидкости необходим для дозирования жидких компонентов.

Требования к счетчику:

5.1. Счетчик - механический без электрической части.

5.2. Рабочая среда: вода, растворы слабых кислот и щелочей, спирт, глицерин, этиленгликоль.

5.3. Рабочее давление счетчика 0...0,5 МПа.

5.4. Рабочий диапазон скорости потока 1...50 л/мин.

5.5. Рабочий диапазон вязкости жидкости 150...100 000 МПа.с.

5.6. Класс точности измерения объема жидкости 0,5%.

5.7. Счетчик имеет два штуцера d=2" с конусными фланцами для соединительных муфт типа Millipore.

Поз.6 - переходная труба к нижнему патрубку емкости  поз.1

Представляет из себя трубное колено под 90о для крепления крана поз.7 к нижнему патрубку емкости поз.1, таким образом, чтобы кран выходил за габариты емкости.

Требования к переходной трубе:

6.1. Материал - нержавеющая сталь.

6.2. Труба d=2" с двумя конусными фланцами для соединительных муфт типа Millipore.

Поз.7 - шаровые краны (2 штуки)

Требования к кранам:

7.1. Шаровые краны dу=2".

7.2. Материал кранов - нержавеющая сталь.

7.3. Материал уплотнения шара - тефлон.

7.4. Краны снабжены конусными фланцами для соединительных муфт типа Millipore.

Поз.8 - насос погружной переносной

Насос приобретается только в том случае, если его цена меньше цены аналога. Аналогом являются насосы фирмы FLUX марок F 550GS, F 550, F520.

Требования к насосу:

8.1. Насос переносной погружной, червячный, самовсасывающий.

8.2. Материал насоса - нержавеющая сталь.

8.3. Производительность 2...5 м3/час.

8.4. Рабочее давление 0,3...0,5 МПа.

8.5. Рабочая температура жидкости 20...100оС.

8.6. Рабочий диапазон вязкости жидкости 150...100 000 МПа.с.

8.7. Двигатель электрический трехфазный во влагозащищенном исполнении.

8.8. Длина погружной трубы: при установке насоса на загрузочную решетку поз.4 низ трубы насоса должен доставать до дна емкости поз.1.

Поз.9 - передвижная платформа-домкрат

Платформа-домкрат предназначена для того, чтобы поднимать груз (бочки, ведра, мешки с компонентами) до уровня верхнего края емкости поз.1 и для последующего обслуживания емкости.

Требования к платформе:

9.1. Материал пола платформы - рифленая нержавеющая сталь, прочие материалы - на усмотрение изготовителя.

9.2. Механизм подъема платформы - электропривод или ручной через рычажно-червячную систему передач.

9.3. Грузоподъемность платформы 400 кг.

9.4. При поднятой платформе, система ее подъема должна блокироваться.

9.5. Размеры платформы в плане: ширина - не более диаметра емкости поз.1, длина 1,2...1,6 м.

9.6. Платформа должна иметь съемные поручни, которые превращают ее в площадку обслуживания для емкости поз.1.

9.7. Одна сторона платформы должна иметь полукруглый выем для плотного прилегания к емкости поз.1.

9.8. Низ платформы должен иметь элементы крепления к тележке поз.3, чтобы платформа не отодвинулась от емкости;

9.9. Платформа имеет четыре колеса с литыми резиновыми шинами (два колеса - поворотные);

для фиксации и установки по уровняю платформа снабжена четырьмя вывинчивающимися ногами-опорами с контргайками.

9.10. Платформа должна иметь такой вес, чтобы два человека могли поднять ее вручную.

Поз.10 - приставная лестница к платформе поз.9

Приставная лестница-стремянка необходима для того, чтобы рабочий мог подняться на поднятую платформу-домкрат поз.9. Верх лестницы специальными крюками должен крепиться к краю платформы.

Требование к лестнице:

10.1. Лестница должна выдерживать нагрузку 250 кг.

10.2. Ширина лестницы не менее 500 мм.

10.3. Лестницу желательно изготовить из легких сплавов.

Поз.11 - мешалка механическая

Предназначена для перемешивания жидкостей в емкости поз.1. Представляет из себя вал (можно квадратный) с двумя-тремя пропеллерными лопастями.

Требование к мешалке:

11.1. Лопасти мешалки должны на 100 мм не доставать до стенок емкости.

11.2. Вал мешалки имеет длину достаточную для опускания ее до дна емкости.

11.3. Расстояние от верхнего пропеллера до верха емкости не менее 500 мм.

11.4. Материал - нержавеющая сталь.

11.5. Мешалка имеет систему надежного, простого и быстрого крепления к электродвигателю поз.12.

11.6. Рабочая скорость мешалки 30...1500 об/мин.

11.7. Вязкость рабочей среды мешалки 150...100 000 МПа.с.

Поз.12 - комплект двигателя для мешалки поз.11

Требования к комплекту двигателя мешалки:

12.1. Мощность - достаточная для перемешивания мешалкой в емкости жидкостей с вязкостью  100 000 МПа.с.

12.2. Регулировка скорости вращения ротора в диапазоне  30...1500 об/мин.

12.3. Система надежного, простого и быстрого крепления к мешалке поз.11 и к тележке-подъемнику поз.13.

12.4. Двигатель электрический трехфазный во влагозащищенном исполнении.

12.5. Двигатель может иметь редуктор.

Поз.13 - тележка-подъемник для мешалки поз.11

Тележка-подъемник нужна для того, чтобы мешалку вместе с двигателем можно было подвезти и установить над емкостью, после чего мешалка плавно опускается в емкость. Требование к тележке-подъемнику:

13.1. Максимально высокое положение нижнего пропеллера мешалки - не менее 500 мм над верхним краем мешалки.

13.2. Максимально низкое положение нижнего пропеллера мешалки - не менее 100 мм над дном мешалки.

13.3. Система подъема и опускания мешалки - ручной привод с фиксацией на любой высоте;

конструкция тележки-подъемника должна давать максимально удобный доступ к емкости поз.1;

тележка-подъемник имеет четыре колеса с литыми резиновыми шинами (два колеса - поворотные).

13.4. Для фиксации и установки по уровняю тележка-подъемник снабжена четырьмя вывинчивающимися ногами-опорами с контргайками.

13.5. Тележка-подъемник должна иметь такой вес, чтобы два человека могли поднять ее вручную.

Поз.14 - система электрообогрева емкости поз.1

Для нагрева емкости поз.1 предусматривается система наружных ленточных или секционных электронагревателей.

Требование с системе электрообогрева:

14.1. Мощность нагревательных элементов достаточная для нагрева 1000 л воды от 20оС до 60оС за 2 часа.

14.2. Нагревательные элементы должны быть изготовлены во влагозащищенном исполнении.

Поз.15 - комплект соединительных муфт и прокладок типа Millipore (5 комплектов)

Требования к соединительным муфтам:

15.1. Муфты должны быть изготовлены из алюминиевого сплава или нержавеющей стали.

15.2. Собранное муфтовое соединение должно выдерживать давление жидкости 0,5 МПа.

15.3. Материал прокладок для фланцев - силиконовая резина.