ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  приобретение  этикетировочной машины для самоклеющихся этикеток

1. Тип  тары , на  которую предполагается  переносить  этикетку: флакон ( 3  типа ) ; материал - ПЭНД , ПЭТ , ПЭВД , прозрачный  и  непрозрачный ; необходим ориентатор .

2. Габариты  тары, на  которую  наносится  этикетка , в  мм:

81х40х160 с  крышкой ; 81х40х154 без  крышки - 1  тип ;

69.5х37х174 с  крышкой ; 69.5х37х170 без  крышки - 2 тип ;

99х50х275 с  крышкой ;99х50х265 без  крышки - 3  тип .

Крышки  всех  флаконов  не  выступают  за  габариты  тары .

3. Место нанесения этикетки ( этикеток ): прозрачные  или  непрозрачные  этикетки  наносятся  на  две  боковые  поверхности.

4. Структура  поверхности  для нанесения этикетки: овальная , гладкая .

5. Количество  этикеток  на  таре, наносимое  за  один  раз: две  этикетки .

6. Требуемая  производительность : 2000 - 5000  флаконов / час .

7. Размер и конфигурация этикетки: по  прилагаемым  эскизам  или  образцам .

8. Вид  загрузки  и  разгрузки  машины: ручная .

9. Предполагается  ли  работа  устройства  в  составе  технологической  линии  или  необходима  его  автономность? Устройство  должно  встраиваться  в  линию  до  узла  розлива. Высота  транспортера  до  узла  розлива  - 1020 мм .

10. Потребляемая  энергия: электропитание - трехфазное  380 В , сжатый  воздух .