ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на строительство «под ключ» установки термического окисления

жидких и газообразных хлорсодержащих отходов,

образующихся на ХХХХ

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Целью работы  является  строительство «под ключ» на промплощадке ХХХХ Технологического блока №1: установки термического окисления побочных жидких и газообразных хлорсодержащих продуктов мощностью … тонн/год.

2. СЫРЬЕ И ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ ТБ-1

  - Сырьем Технологического блока №1 являются:

    - Жидкие хлорсодержащие отходы производств:

- эпихлоргидрина в количестве до … тонн в год,

- винилхлорида в количестве до … тонн в год,

- трихлорэтилена в количестве до … тонн в год.

    - Жидкие хлорорганические отходы по п.2.1.1 имеют средневзвешенный элементарный состав, указанный в Таблице №1:

Таблица №1

| Химический элемент | Массовая доля, % |
| --- | --- |
| Хлор Cl, % масс., не более |  |
| Водород H, % масс., не менее |  |
| Углерод C, % масс., |  |
| Другие элементы |  |

    - Жидкие хлорорганические отходы по п.2.1.1 подаются в ТБ-1 постоянно.

    - Газообразный азот с примесями хлорорганики после узла отдувки Технологического блока №3. Состав и количество азота должен определить Генеральный подрядчик. Данный вид сырья подается в Технологический блок постоянно.

    - Газообразный азот с примесями хлорорганики после технологических сдувок из аппаратов производств эпихлоргидрина, винилхлорида, трихлорэтилена. Состав и количество сдувок должен определить Генеральный подрядчик. Данный вид сырья подается в Технологический блок периодически.

  - Основные энергоносители, имеющиеся на ХХХХ, и их параметры приводятся в Таблице № 2.

Таблица №2

ОСНОВНЫЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ,  ИМЕЮЩИЕСЯ НА ПРОМПЛОЩАДКЕ

| Электроснабжение | Напряжение 6 кВ, 50 Гц |
| --- | --- |
|  | Напряжение 380 В, 50 Гц |
| Вода пожарохозяйственная | 0,1 – 0,2 МПа |
| Вода производственная | 0,2 – 0,4 МПа |
| Воздух технологический | 0,15 – 0,35 МПа |
| Воздух КИП и А | 0,2 – 0,4 МПа |
| Азот технический | 0,15 – 0,35 МПа |
| Пар насыщенный | 0,45 – 0,9 МПа |
| Топливо: | Уголь каменный, кокс |
|  | Мазут топочный |
|  | Водород из цеха электролиза |

3. ПРОДУКЦИЯ ТБ-1

3.1. В результате термического окисления хлорсодержащих отходов в Технологическом блоке №1 должны быть получены следующие продукты и энергия:

3.1.1. Абгазная соляная кислота, удовлетворяющая требованиям, изложенным в Таблице №3.

Таблица №3

| Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- |
| Внешний вид и цвет |  |
| Массовая доля хлористого водорода, %, не менее |  |
| Массовая доля свободного хлора, %, не более |  |
| Массовая доля органически связанного хлора, ppm, не более |  |
| Массовая доля сульфатов в виде SO4-2, % не более |  |
| Массовая доля карбоновых кислот в пересчете на уксусную кислоту, %, не более |  |
| Массовая доля нитратов и нитритов NOx-1, %, не более |  |
| Массовая доля железа, %, не более |  |

3.1.2. Печной газ, удовлетворяющий требованиям, изложенным в Таблице №4.

Таблица №4

| Наименование показателей | Нормы |
| --- | --- |
| 1. Массовая доля хлористого водорода, %, не более | … |
| 2. Массовая доля свободного хлора, %, не более |  |
| 3. Массовая доля органически связанного хлора, ppm, не более |  |
| 4. Массовая доля окислов азота NxOy, %, не более |  |

3.1.3. Тепло в виде пара, параметры которого согласуются Сторонами перед подписанием настоящего Технического задания.

3.2. Количество получаемых продуктов и энергии определяется материальным и энергетическим балансом Технологического блока №1.

3.3. Абгазная кислота, образующаяся на Технологическом блоке №1, направляется в Технологический блок №2.

3.4. Печной газ, образующаяся на Технологическом блоке №1, направляется на существующую установку карбонизации электрощелоков.

3.5. Пар, образующийся на Технологическом блоке №1, направляется в точку подключения к паропроводу Заказчика, которую Стороны согласуют отдельным приложением к Договору.

4. ОТХОДЫ ТБ-1

4.1. Технология предлагаемого процесса переработки отходов должна обеспечить полную утилизацию вредных веществ и не иметь токсичных выбросов в атмосферу (выше нормативно установленных), твердых и жидких отходов, подлежащих утилизации.

5. РАЗМЕЩЕНИЕ ТБ-1

5.1. Технологический блок №1 должен располагаться на промплощадке ХХХХ. Границы ответственности Сторон определяются отдельным Приложением к Договору.

6. НОУ-ХАУ и ЛИЦЕНЗИИ

6.1. Если в технологическом блоке №1 используются защищенные патентом (содержащие элементы ноу-хау) технологии и оборудование, то Генеральный подрядчик должен предварительно договориться с патентообладателем  о возможности их использования, и учесть затраты на приобретение патентов (лицензий).

7. ОБОРУДОВАНИЕ ТБ-1

7.1. Технологический блок №1 долен быть оснащена системой АСУТП (автоматическая система управления технологическим процессом) на микропроцессорной технике.

7.2. АСУТП ТБ-1 должна быть совместима с системой управления на ХХХХ. Все элементы АСУТП должны иметь сертификаты соответствия, а система АСУТП должна иметь разрешение на применение в особо-опасных производствах.

7.3. Все основное и вспомогательное технологическое оборудование должно быть сертифицировано и иметь разрешения Ростехнадзора для применения на вредных и опасных производствах.

7.4. В рамках инвестиционного проекта Генеральный подрядчик должен осуществить поставку на промплощадку Заказчика полностью комплектное и годное к последующему монтажу и эксплуатации оборудование.

7.5. По режиму безопасности и гигиены оборудование должно удовлетворять действующим нормам по охране труда и технике безопасности.

7.6. При разработке оборудования поставщик должен учесть сейсмичность на промплощадке – 8 баллов.

8. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

8.1. Вид климатического исполнения Технологического блока №1 и его составных частей должен соответствовать УХЛ 4 в соответствии с ГОСТ 15150.

8.2. Климатические требования к промплощадке приведены в Приложении №… к Договору.

9. ГАРАНТИИ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

9.1. Срок гарантии на все оборудование – не менее года с момента пуска в эксплуатацию, при условии подтверждении Гарантийных параметров. Средний срок службы оборудования подрядчик должен назначить поагрегатно, но не менее – 10 лет.

9.2. Во время гарантийного срока Генеральный подрядчик гарантирует замену, наладку и запуск в эксплуатацию любого вышедшего из строя оборудования (или отдельных его частей и элементов), если его выход из строя не был обусловлен нарушением производственных инструкций и регламентов. При этом гарантийный срок продляется на время вынужденного простоя.

9.3. Для всех быстроизнашивающихся деталей, запасных частей, расходных материалов, смазок и т.п. должен быть предоставлен запас на гарантийный период.

9.4. В случае, если запас быстроизнашивающихся материалов будет исчерпан до истечения гарантийного периода с момента пуска ТБ-1 в эксплуатацию, Генеральный подрядчик обязан восстановить необходимый запас за свой счет.

10.ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

10.1. Вся Техническая документация, передаваемая Заказчику, должна быть выполнена на русском языке, в полном объеме и соответствовать нормам и правилам, действующим в РФ.

10.2. Техническая документация должна содержать все необходимые разрешения сертификаты и лицензии в соответствии с Законодательством, действующим в РФ.

10.3. Генеральный подрядчик должен подготовить и согласовать весь перечень технической документации, необходимой для нормальной эксплуатации производства и передать на ХХХХ.

11. ТРЕБОВАНИЕ К ПЕРСОНАЛУ

11.1. Генеральный подрядчик (совместно с ХХХХ) должен разработать проект штатного расписания для работы на ТБ-1.

11.2. Генеральный подрядчик (совместно с ХХХХ) должен разработать перечень специальностей, которые должны пройти обучение ведению технологического процесса на аналогичном работающем оборудовании на заводе, который должен предложить Генеральный подрядчик, провести обучение или предоставить полный комплект документации для проведения обучения специалистами ХХХХ.

11.3. Прочие работники проходят обучение во время монтажных, пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования.

11.4. Генеральный подрядчик должен сформулировать требования к квалификации рабочих производства и определить способы проверки их квалификации. Все рабочие производства должны пройти проверку теоретических и практических знаний по своей профессии.

12. ПРИЕМКА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

12.1. Приемка ТБ-1 в эксплуатацию производится в четыре этапа

1) Приемка всей технической документации (перечень технической документации выполняется Генеральным подрядчиком совместно со специалистами ХХХХ после выполнения Проекта ТБ-1).

2) Приемка в эксплуатацию отдельных единиц оборудования и технологических систем. На этом этапе проверяется работоспособность и производительность машин и систем.

3) Проверка теоретических и практических знаний рабочих производства.

4) Комплексное опробование оборудования ТБ-1. При комплексном опробовании оборудования ТБ-1 должен проработать без остановки 72 часа и подтвердить Гарантийные параметры.

12.2. Договор считается выполненным, когда успешно пройдены все четыре этапа приемки.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

13.1. Гарантийными технологическими параметрами ТБ-1 являются:

13.1.1. Производительность ТБ-1 по сырью: 15 000 ± 15% тонн/год, причем ТБ-1 должен работать как на минимальной, так и на максимальной производительности.

13.1.2. Возможность использования сырья, описанного в п.2.

13.1.3. Качество продукции должно удовлетворять п.3.

14. ГАРАНТИЙНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

14.1. Гарантийными экологическими параметрами ТБ-1 являются:

14.1.1. Все постоянные или временные выбросы печных газов в атмосферу.