ХХХХ Комплексная программа повышения энергоэффективности предприятия

Шаги, этапы разработки и варианты выполнения Программы.

Проекты «Технических заданий».

Коммерческое предложение.

Подготовлено ____________

20___ г.

# 1. Введение

Электроснабжение ХХХХ (далее – ХХХХ или Заказчик) осуществляется:

1) От двух воздушных линий напряжением 100 кВ: ВЛ-109 и ВЛ-110 от _______. Протяженность воздушных линий ВЛ-109, ВЛ-110 около 20 км. Собственником ВЛ является сетевая компания ____________.

2) От транзитных линий напряжением 220кВ и 330кВ от ___________.

3) От собственных источников генерации: двух блочных электростанций общей установленной мощностью 60 МВт.

Заказчик обозначил перед УУУУ (далее – Исполнителем) следующую проблему: в результате помех в сетях 110 кВ (преимущественно в период летних гроз), на предприятии происходит отключение устройствами релейной защиты технологического оборудования.

Вместе с тем, на ХХХХ:

Отсутствует долгосрочная программа энергосбережения

Многое энергоемкое технологическое оборудование морально и физически устарело.

Поэтому:

эффективность использования энергетических ресурсов на ХХХХ низкая,

на предприятии имеется большой потенциал энергосбережения.

Для последовательного и эффективного использования этого потенциала предлагаем разработать и реализовать «Комплексную программу повышения энергоэффективности ХХХХ» (далее – «Программу»).

В настоящем документе Исполнитель:

раскрывает цели и задачи «Программы»

показывает, из каких шагов и этапов должна состоять «Программа»

показывает возможные варианты выполнения «Программы»

показывает содержание работ для различных вариантов выполнения «Программы»

дает коммерческое предложение о ценах выполнения первого шага «Программы».

# 2. Цель, задачи и шаги «Программы»

2.1. Целью «Программы» является:

снижение энергопотребления на ХХХХ,

повышение качества электроснабжения,

снижение себестоимости продукции за счет внедрения мероприятий энергоэффективности.

2.2. Задачами «Программы» являются:

проведение энергоаудита ХХХХ и разработка энергетического паспорта;

проведение обследования энергохозяйства ХХХХ в одном из выбранных вариантов;

разработка перечня и графика мероприятий по повышению энергоэффективности, включая технические, кадровые, финансовые и юридические мероприятия;

проведение технико-правового анализа существующей на предприятии системы договорных отношений с поставщиком электроэнергии и разработка рекомендаций по улучшению системы договорных отношений;

выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности.

2.3. Шагами «Программы» являются:

Первый шаг - разработка плана мероприятий по повышению энергоэффективности

Второй шаг - реализация мероприятий по повышению энергоэффективности.

# 3. Этапы разработки и варианты «Программы»

3.1. Первым этапом разработки (I) «Программы» предлагается проведение энергоаудита предприятия.

Итогом Первого этапа является разработка следующих документов:

Энергетический паспорт объекта, соответствующий требованиям ФЗ-261 от 23.11.09 Приказов Минэнерго России № 182 от 19.04.2010, № 577 от 08.12.2011 и ГОСТ Р51379-99. 19.04.10.

3.2. Вторым этапом разработки  (II) «Программы» предлагается проведение энергетического обследования ХХХХ. По выбору Заказчика, энергетическое обследование может быть проведено в одном из трех вариантов:

Вариант IIA:  комплексное энергетическое обследование всего предприятия,

Вариант IIB: локальное энергетическое обследование наиболее энергонагруженных систем и производств,

Вариант IIC: выборочное энергетическое обследование того оборудования, которое определяет возникновение и ликвидацию проблемы отключения оборудования из-за помех в сетях.

3.2.1. Вариант IIA. Комплексное энергетическое обследование

Обследование охватывает всё предприятие. Объектами комплексного энергетического обследования являются все агрегаты, узлы, системы, здания и сооружения предприятия.

Ориентировочный срок проведения обследования по Варианту IIA – ___ месяцев.

Итогом проведения обследования по Варианту IIA является разработка следующих документов:

Отчета об энергетическом обследовании, отражающий реальную ситуацию по распределению и потреблению топливно-энергетических ресурсов на предприятии;

Перечня мероприятий по повышению энергоэффективности, рассчитанного на 5 лет.

Графика выполнения мероприятий

Технико-экономического обоснования мероприятий

Проекта схемы финансирования мероприятий, в том числе и за счет эффекта от самих мероприятий.

Проведение обследование по Варианту IIA включает в себя все работы Варианта IIB.

3.2.2. Вариант IIB. Локальное энергетическое обследование

Обследование охватывает часть объектов предприятия. Объектами локального энергетического обследования являются:

- система воздухоснабжения;

- система освещения;

- система пневмотранспорта;

- технологическое электрооборудование;

- система водоснабжения и водоотведения;

- система распределения тепловой энергии;

- система вентиляции и кондиционирования;

- система электроснабжения;

- здания и сооружения.

Ориентировочный срок проведения обследования по Варианту IIB – ___ месяцев.

Итогом проведения обследования по Варианту IIB является разработка следующих документов:

Отчета об энергетическом обследовании, отражающий реальную ситуацию по распределению и потреблению топливно-энергетических ресурсов на предприятии;

Перечня мероприятий по повышению энергоэффективности, рассчитанного на 3 года.

Графика выполнения мероприятий

Технико-экономического обоснования мероприятий

Проекта схемы финансирования мероприятий, в том числе и за счет эффекта от самих мероприятий.

Проведение обследование по Варианту IIB включает в себя все работы Варианта IIC.

3.2.3. Вариант IIC. Выборочное энергетическое обследование и  технико-правовой анализ системы договорных отношений с поставщиком электроэнергии

3.2.3.1. Выборочное энергетическое обследование:

Обследованию подлежат объекты, напрямую влияющие на проблему отключения оборудования из-за помех в электросетях.

В рамках такого обследования проводится:

- оценка трассировки, качества и степени коррозии заземляющего устройства (ЗУ),

- уточнение схемы части заземляющего устройства в части проведенных работ по трассировке ЗУ,

- проведение имитационных испытаний на ОРУ-110 кВ методом моделирования различных режимов КЗ, как с подпиткой как от собственных трансформаторов, так и от системы с последующей  оценкой воздействия разностей потенциалов на вторичные кабели при реальных КЗ,

- оценка заземляющих устройств в помещениях, где размещена или будет размещаться МП аппаратура, на предмет соответствия действующим нормативно-техническим документам в области ЭМС;

- другие измерения, необходимость которых, выявлена в процессе проведения работы. Необходимость проведения дополнительных измерений определяется бригадой исполнителей непосредственно на объекте;

- анализ полученных результатов.

- разработка мероприятий по восстановлению металлосвязей аппаратов и конструкций с ЗУ. При необходимости, разрабатываются мероприятия по прокладке дополнительных заземлителей, с целью снижения разностей потенциалов при КЗ и/или молниевом разряде.

- выявление факторов, представляющих опасность для функционирования МП аппаратуры, а также для вторичных цепей.

- составление списка необходимой технической документации.

- анализ полученной технической документации;

- разработка решений по корректировке мест размещения аппаратуры и трасс прокладки вторичных цепей (выполняется в случае крайней необходимости). Разрабатываемые решения в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком;

- оценка уровней магнитных полей (непрерывного и кратковременного) в местах предполагаемого размещения МП аппаратуры и, в случае необходимости, разработка рекомендаций по её экранированию;

- оценка системы молниезащиты. Определение возможности воздействия вторичных проявлений молнии (разностей потенциалов, импульсных помех и магнитных полей) на МП аппаратуру и подключенные к ней цепи. Выполняется с помощью расчетных методов (с использованием специализированного программного обеспечения) и/или с помощью имитационных методов.

- разработка рекомендаций по снижению воздействия на МП аппаратуру вторичных проявлений молнии;

- оценка качества питания устанавливаемой МП аппаратуры постоянным и переменным током. В случае необходимости, разработка рекомендаций по улучшению системы питания;

- разработка рекомендаций по заземлению МП аппаратуры в местах её предполагаемого размещения;

- оценка величины электростатических потенциалов в местах размещения (планируемого размещения) МП аппаратуры. В случае необходимости, разработка рекомендаций по защите от воздействия на аппаратуру электростатических разрядов;

- разработка, при необходимости, дополнительных мероприятий по обеспечению ЭМС МП аппаратуры;

- согласование разработанных мероприятий с Заказчиком;

- составление технического отчета по результатам проведенной оценки ЭМО.

3.2.3.2. Технико-правовой анализ существующей на предприятии системы договорных отношений с поставщиком электроэнергии и разработка рекомендаций по улучшению системы договорных отношений.

В рамках данного анализа проводится:

юридический анализ заключенных договоров и приложений к ним на предмет соответствия действующему законодательству и сложившейся арбитражной практике;

юридический анализ рисков ХХХХ, имеющихся в договорах энергообеспечения;

технический анализ соблюдения поставщиком энергии своих договорных обязательств;

разработка сценариев и рекомендаций по улучшению системы договорных отношений с поставщиками энергоресурсов.

Ориентировочный срок проведения обследования и анализа по Варианту IIC – 2-3 месяца.

Итогом проведения обследования и анализа по Варианту IIC является разработка следующих документов:

Отчета об энергетическом обследовании, содержащего выводы о причинах отключения оборудования, связанных с помехами в электросетях предприятия и рекомендации по устранению этой проблемы

Перечня мероприятий по повышению энергоэффективности, рассчитанного на 1-2 года.

Графика выполнения мероприятий

Технико-экономического обоснования мероприятий

Проекта схемы финансирования мероприятий, в том числе и за счет эффекта от самих мероприятий.

Отчет технико-правового анализа существующей на предприятии системы договорных отношений с поставщиком электроэнергии

Рекомендации по улучшению системы договорных отношений с поставщиками электроэнергии.

3.2.4. Заказчик вправе выбрать любой вариант выполнения Второго этапа «Программы».

# 4. Проекты «Технических заданий»

4.1. Проект «Технического задания энергоаудита» для Первого этапа разработки «Программы» приведен в Приложении № 1.

4.2. Проект общего «Технического задания энергетического обследования» для Вариантов IIA, IIB и IIC Второго этапа разработки «Программы» приведен в Приложении № 2. В зависимости от выбора конкретного варианта, «Техническое задание» корректируется в соответствии с выбранными для обследования энергосистемами.

4.2. Проект «Специального Технических заданий» для Варианта IIC Второго этапа разработки «Программы» приведен в Приложении № 3.

# 5. Коммерческое предложение

5.1. Цена услуг УУУУ будет зависеть от того, какие этапы «Программы» и в каком варианте будут ему заказаны. Цена услуг по разработке «Программы» приведена в Таблице.

5.2. Исполнитель предлагает Заказчику следующую схему платежей: аванс – ___%, остальное – после сдачи работы.

Таблица

| Формула работ | Состав работ выполняемых Исполнителем | Цена работ с НДС (18%), руб. |
| --- | --- | --- |
| I | Первый этап (энергоаудит) |  |
| I+IIA | Первый этап (энергоаудит) Второй этап в Варианте IIA (комплексное энергетическое обследование) |  |
| I+IIB | Первый этап (энергоаудит) Второй этап в Варианте IIB (локальное энергетическое обследование) |  |
| I+IIC | Первый этап (энергоаудит) Второй этап в Варианте IIC (выборочное энергетическое обследование) |  |

# 6. Второй шаг «Программы»

6.1. После разработки плана мероприятий по повышению энергоэффективности предлагается перейти ко Второму шагу «Программы» - реализации этих мероприятий.

6.2. Реализация мероприятий «Программы» потребует инвестиционных вложений. Поэтому, при переходе ко Второму шагу «Программы» Исполнитель сделает Заказчику предложение  о заключении «Энергосервисного контракта», по которому Заказчик возьмет на себя вопросы финансирования и реализации плана мероприятий, а стороны договорятся о разделе экономии, которая образуется от реализованных мероприятий.

6.3. Условия «Энергосервисного контракта» будут определены при выполнении Второго этапа разработки «Программы».