ИЗВЛЕЧЕНИЕ

из предложения ________ / Германия на поставку комплектного завода для производства ________, производительностью в ___ тн/сутки

СОДЕРЖАНИЕ

1.3. Объем поставки

1.3.1. Оборорудование

1.3.2. Быстроизнашивающиеся и запасные части

1.3.3. Исключения с поставки

1..4.  Объем ИНЖИНИРИНГА

1.4.1. Технологический проект

1.4.2. Проект по строительству

1.4.3. Проект оборудования

1.4.4. Проект трубной разводки

1.4.5. Електросхема и КИПиА

1.5. УСЛУГИ

1.5.1. Строительство  Исключено из объема поставки, но проект должен быть согласован с ________.

1.5.2. Поставка рассийского оборудования - проект и выполнение должны быть согласован с _________.

1.5.3. Монтаж оборудования выполнение должны быть согласован с _________.

1.5.4. Пуск в эксплуатации: под руковотством ___________. Во время и после пуска будет проводится обучение персоналла.

1.3. Объем поставки

1.3.1. Оборорудование

Группа 1: Емкости

РФ . Россия  Г=Германия

|  | Источник | Шт. | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. | РФ | 1 | Специальный насос для соды |
| 1.2. | РФ | 1 | Фильтр для соды |
| 1.3. | РФ | 1 | Танк 100 м3 для концентрированной соды |
| 1.4. | РФ | 2 | Танк 50 м3 под давлением для метил-хлорида |
| 1.5. | РФ | 1 | Емкость для пропилен-оксида 25 м3 |
| 1.6. | РФ | 1 | Емкость для glyoxal 10 м3 |
| 1.7. | РФ | 1 | Емкость для жидких добавок 10 м3 |
| 1.8. |  |  | Емкость для dimethyl-ether methyl-chloride 50 м3 |
| 1.9. | РФ | 1 | Емкость для сохранения и устройство для подачи кислот: уксусной и HCL, 5 м3 |
| 1.10. | РФ | 1 | Емкость для сохранения и устройство для подачи H2O2, 5 м3 |
| 1.11. | РФ | 1 | Специальный насос для метиль-хлорида |
| 1.12. | РФ | 1 | Специальный насос для пропилен-оксида |
| 1.13. | РФ | 1 | Специальный насос для глиоксала |
| 1.14. | РФ | 1 | Специальный насос для жидких компонентов |

Группа 2: Подготовка целюлозы

|  | Источник | Шт. | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | РФ | 1 | Машина для встрытия кип линтов |
| 2.2. | РФ | 1 | Танк для уменьшения давления в случае эксплозии |
| 2.3. | РФ | 1 | Цыклон для очистки воздуха |
| 2.4. | РФ | 1 | Вентилятор |
| 2.5. | Г | 1 | Ротационный дозатор |
| 2.6. | РФ | 1 | Ленточный конвейер |
| 2.7. | Г | 1 | Дробилка для входящего продукта |
| 2.8. | РФ | 1 | Танк для уменьшения давления в случае эксплозии |
| 2.9. | РФ | 1 | Цыклон для очистки воздуха |
| 2.10. | РФ | 1 | Вентилятор |
| 2.11. | Г | 1 | Ротационный дозатор |
| 2.12. | Г | 1 | Промежуточный бункер 50 м3 |
| 2.13. | РФ | 1 | Машина для развития рулонов |
| 2.14. | Г | 1 | Мельница для тонкого помола целюлозы до 0,3-2 мм. |
| 2.15. | РФ | 1 | Машина для развития рулонов |
| 2.16. | Г | 1 | Мельница для тонкого помола целюлозы до 0,3-2 мм. |
| 2.17. | РФ | 1 | Танк для уменьшения давления в случае эксплозии |
| 2.18. | РФ | 1 | Цыклон для очистки воздуха |
| 2.19. | РФ | 1 | Вентилятор |
| 2.20. | Г | 1 | Ротационный дозатор |
| 2.21. | РФ | 1 | Емкость 50 м3 для сохранения порошка целюлозы перед реактором |

Группа 3: Реактор

|  | Источник | Шт. | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Г | 1 | Реактор для синтезы МС и HPMC 30 m3 под давлением 25 бар., вакуум да 60 мб, выполненный из специальной нержавеющей стали |
| 3.2. | РФ | 1 | Цыкл обогрева и охлаждения реактора |
| 3.3. | Г | 1 | кондензатор |
| 3.4. | Г | Г | Фильтр-цыклон |
| 3.5. | Г | 1 | Ротационный дозатор |
| 3.6. | Г | 1 | Компрессор для метил-хлорлида и пропилен-оксида |
| 3.7. | РФ | 1 | Кондензатор для метил-хлорлида и пропилен-оксида |
| 3.8. | РФ | 1 | Емкость под давлением 35 м3 для сохранения метил-хлорлида и пропилен-оксида |
| 3.9. | РФ | 1 | Насос для метил-хлорлида и пропилен-оксида |
| 3.10. | РФ | 1 | Вакуум установка |

Группа 4: Абзорбция

|  | Источник | Шт. | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | РФ | 1 | Абзорбционная колонна для абзорции газообразных испарений с сырой МС/НРМС после подогрева в емкостях |
| 4.2. | РФ | 3 | Насоса для циркуляции воды в колонне по. 4.1. |
| 4.3. А-С | РФ | 3 | Теплообменника для охлаждения абзорбционной воды в колонне по. 4.1. |
| 4.4. А-С | РФ | 1 | Горелка для сжигания жидких газов с танка 1.8. |

Группа 5: Помывка

|  | Источник | Шт. | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | РФ | 1 | Танк для подготовки суспензии МС/НРМС в горячей воде |
| 5.2. | РФ | 1 | Танк для подготовки суспензии МС/НРМС в горячей воде |
| 5.3. | Г | 1 | Насос-мельница для суспензии МС/НРМС |
| 5.4. | РФ | 1 | Насос для суспензии МС/НРМС |
| 5.5. | Г | 1 | Ротационный барабанный фильтр под давлением для экстракции МС/НРМС с суспензии |
| 5.6. | Г | 1 | Насос для фильтрата МС/НРМС |
| 5.6. | Г | 1 | Устройство для раздробления фильтр-кейка МС/НРМС |

Группа 6: Гранулятор

|  | Источник | Шт. | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1. | Г | 1 | Гранулятор для МС/НРМС |
| 6.2. | РФ | 1 | Круг охлаждения |
| 6.3. | РФ | 1 | Вентилятор |
| 6.4. | РФ | 1 | Охладитель для воздуха |
| 6.5. | РФ | 1 | Ротационный дозатор |
| 6.6. | Г | 1 | Компактор |

Группа 7: Сушилка

|  | Источник | Шт. | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1. | Г | 1 | Сушилка в псевдоожиженном слое для МС/НРМС |
| 7.2. | Г | 1 | Круг подачи теплого воздуха |
| 7.3. | Г | 1 | Круг подачи горячего воздуха |
| 7.4. | Г | 1 | Круг подачи охлаждающего воздуха после сушки |
| 7.5 | Г | 1 | Блок-фильтров для отработанного воздуха |
| 7.6 | Г | 1 | Вентилятор |
| 7.7. | Г | 1 | Ротационный дозатор |
| 7.8. | Г | 1 | Ротационный дозатор |

Группа 8. Отсев

|  | Источник | Шт. | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1. | РФ | 1 | Цыклон для очистки воздуха от сухой МС/НРМС |
| 8.2. | Г | 1 | Вентилятор |
| 8.3. | РФ | 1 | Ротационный дозатор |
| 8.4. | Г | 1 | Качающийся грохот |
| 8.5. | Г | 1 | Струйная мельница для тонкого помола |
| 8.6. -9 | РФ | 4 | Ротационный дозатор |
| 8.10-13 | РФ | 4 | Фильтры |

Группа 9. Сохранение

|  | Источник | Шт. | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 9.1-3 | РФ | 3 | Бункера для МС/НРМС 40 м3 |
| 9.4-9.6.. | РФ | 3 | Вентилятора |
| 9.7.-9 | РФ | 3 | Ротационный дозатор |
| 9.10. | РФ | 1 | Вентилятор |
| 9.11. | РФ | 1 | Фильтр |

Группа 10. Смешивание, взвешивание и упаковка

|  | Источник | Шт. | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 10.1. | Г | 1 | Конусный миксер 15 м3 |
| 10.2. | РФ | 3 | Цыклон |
| 10.3. | РФ | 1 | Ротационный дозатор |
| 10.4. | РФ | 1 | Разгружающий шнековой конвейер |
| 10.5. | РФ | 1 | Система для взвешивания и упаковки |
| 10.6. | РФ | 1 | Машина для вскрытия мешков для добавочных веществ |

Группа 11. Пилотная установка

|  | Источник | Шт. | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 11.1. | Г | 1 | Комплектная пилотная установка на основе реактора объемом 4.5 литров, 25 бар. для разработки рецептур и тестования входящего сырья |
| 10.2. | РФ | 3 | Цыклон |

Группа 12. Трубная разводка и арматура

|  | Источник | Шт. | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 12.1.-20 | РФ | 1 | Ручные вентилы и трубная разводка |
| 12.21. | Г |  | Полный набор дистанционно-управляемых арматур |
| 12.22. | Г |  | Полный набор регулируемый арматур |

Группа 13.Електрическое оборудование для измерения, включения, контроля и регулировки

|  | Источник | Шт. | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 13.1. | РФ |  | Транформатор |
| 13.2. | РФ |  | Полный набор эелектоапаратуры для ниского и высокого напрежения для пытания всех груп |
| 13.3. | Г |  | Полный набор контроллеров для всех моторов |
| 13.4. | Г |  | Полный набор оборудование для измерения, включения, контроля и регулировки |
| 13.5. | РФ |  | Кабели и изоляции |

1.3.2. Быстроизнашивающиеся и запасные части

Включен пакет к поставленного с Германии оборудования,  для 3-летней эксплуатации завода

1.3.3. Исключения с поставки

- Здание, лестницы, проект здания..

- Сварочные материалы

- Изоляционные материалы

- Подъемники

- Осветление и защита осветления

- Заземление

- Телефоны и аларми

- Противопожарное и пожаро-известительное оборудование

- Окрашивание обрудовнаия и несущей конструкции

- Общая инфраструктура

- Санитарное оборудование

- Система для подготовки воды

- Парогенереатор и подача пара

- Подготовка и подача охлаждающей воды

- Подготовка и подача охлажденной воды

- Подготовка и подача охлаждающего разсола (-10OC)

- Подготовка и подача мякгой воды

- Подготовка и подача сжатого воздуха

- Подготовка и подача азота

- Третирование сточных вод

- Изоляция оборудовнаия и труб

- Монтаж

1.4. Объем инженеринга

1.5. Услуги

1.5.1. Строительство  Исключено из объема поставки, но проект должен быть согласован с __________.

1.5.2. Поставка рассийского оборудования - проект и выполнение должны быть согласованы с ________.

1.5.3. Монтаж оборудования выполнение должны быть согласованы с ________.

1.5.4. Пуск в эксплуатации: под руковотством ________. Во время и после пуска будет проводится обучение персоналла. (предусмотрено пребыване семеро основных специалистов, каждый по 120 дней во время и после пуска и еще многие другие по 14-28 дней, в общем 1022 человеко-дней со стороны _________)

1.6. техническия характеристика

1.6.1 спецификация входящих материалов:

|  | 1.6.1.1. Древесная целюлоза: Wood pulp | 1.6.1.2. Линты Linters Cellulose |
| --- | --- | --- |
| Вид Appearance |  |  |
| Альфа целюлоза Alfa Cellulose |  |  |
| Влажность Moisture |  |
| Содержание Fe Fe- content |  |
| Вязкость Viscosity | (Tappi 230) |  |  |
|  | (SCAN-CM 15:88 or ISO 5351/1) |  |  |

1.6.1.3. Sodium Hydroxide Solution

| Вид Appearance | Clear, colorless, without mechanical impurities |
| --- | --- |
| NaOH content (mass %) | Min. 45% |
| Na2CO3 content | Max. 0,2% |
| Fe content | Max. 10 ppm |

1.6.1.4. Methyl-Chloride

| CH3-Cl content (mass %) | Min. 99% |
| --- | --- |

1.6.1.5. Propylene-Oxide

| Content (mass %) | Min. 99% |
| --- | --- |

1.6.1.6. H2O2 solution

| H2O2 content (mass %) | ~ 30 % |
| --- | --- |
| Heavy metals content | Max. 10 ppm |

1.6.1.7. Acetic Acid

| CH3COOH Content (mass %) | Min. 99% |
| --- | --- |
| Heavy metals content | Max. 10 ppm |

1.6.2. Спецификация конечных продуктов

Возможно прозводить все возможные качества ________, например:

|  |  | КонечНыe продукты End product: |
| --- | --- | --- |
| Содержание метоксилов: | Metoxyle content: (%) |  |  |  |  |
| Содержание гидроксипропилов: | Hydroxypropyl content: (%) |  |  |  |  |
| Степень замещения (DS): | Degree of substitution (DS): |  |  |  |  |
| Молярное замещение (MS): | Molecular substitution (MS): |  |  |  |  |
| Содерж. NaCl: | NaCl content: |  |
| Вязкость (2% раствора): | Viscosity: (2% solution) |  |
| Влажность: | Moisture: |  |
| Размер зёрен: | Grain size: |  |

1.6.3. Потребления

Потребления сыря (1.6.3.1.) и материалов (1.6.3.2.) а также и отбросов (1.6.4.) за тонну конечного продукта

| Raw material (kg) | MC DS: 1.8 | HPMC DS: 1.55 MS: 0,33 |
| --- | --- | --- |
| 1.6.1. Cellulose |  |  |
| 1.6.1.3. Soda Lye (50%) |  |  |
| 1.6.1.4. Methyol-Chloride |  |  |
| 1.6.1.5. Propylene-Oxide |  |  |
| Steam 8 bar |  |
| Electricity |  |
| Nitrogen |  |
| Compressed air |  |
| Cooling water, chilled-water and refrigerant |  |
| Process water including: |  |
| 1.6.4. Содержание отбросов в эти 15 м3 воды |
| Hemicellulose drivates (kg) | ~87 |
| Product |  |  |
| Methanol(*) |  |  |
| Glycol(*) |  |  |
| Dimethyl-ether (*) |  |  |
| NaCl |  |  |

(*) Easilly degradable substances Легко разграждающиеся вещества

1.6.5. Газы

Их количество входит в норме Европейского союза

1.6.6.    Необходимый персонал за смену

| Директор производства |  |
| --- | --- |
| Главный механик |  |
| Електроинженер |  |
| Специалист по КИПиА |  |
| Директор лаборатории |  |
| Начальник смены |  |
| Оператора |  |
| Оператора лаборатории |  |
| Персоннал квалифицированный |  |
| Персоннал неквалифицированный |  |
| Итого |  |

1.6.7. Месторесположения Д х Ш х В

| 1. | Склад для сырья /до производственного помещения / | 30х35х8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Раздробление целюлозы | 15х15х8 |  |
| 3. | Основное производственное помещение | 20х20х25 5 этажей |  |
| 4. | Размол и отсев | 15х20х15 до склада для готовой продукции |  |
| 5. | Склад для конечного продукта | 15х20х8 до производственного помещения |  |
| 6. | Емкости |  |  |
| 7. | Абсорбционная колонна |  |  |
| 8. | Спомагательные помещения для подготовки воды, сжатожо воздуха и др. |  |  |
| 9. | Лаборатория, администрация, социальные помещения и др. | 30х15х9 (3 этажа) |  |
| 10. | Озеро для переработки сточных вод |  |  |
|  | Дороги |  | 5 000 м2 вкл. канализация, пожарные краны и заборы. |
|  | Общая площадь завода | 140 х 140 м. |  |

ЦЕНы

|  | Евро |
| --- | --- |
| Немецкое оборудование: |  |
| Ноу хау и инженеринг |  |
| Пуск и обучение |  |
| Итого |  |
| Российское оборудование: |  |

# Text boxes

30

15

15

8

35

1

2

20

20

25 (5x5)

3

20

15

8

5

20

15

4

15

20

50

6

15

40

7

8

8

10

20

9

15

30

9

20

10

40

20

7