### СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО ПРОЕКТА

- Документ A – Пакеты разработки технологического процесса

|  | Пункт | Замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для выполнения проектирования | Производительность установки, годовое количество рабочих часов, коэффициент диапазона изменения, критерии проектирования оборудования и системы трубопроводов, применяемые правила и стандарты и т. д. |
| 2 | Описания технологического процесса | обеспечиваются характеристиками процесса ЛИЦЕНЗИАРА; Обеспечиваются прилагаемыми схематическими диаграммами процесса. |
| 3 | Спецификация сырья и технические требования к услугам водо-, тепло-, энергоснабжения и т. д. | Сырье, вспомогательные материалы (катализаторы и химические продукты, добавки и т. д.); Услуги водо-, тепло-, энергоснабжения и т.д. |
| 4 | Спецификация продуктов | Путем указания сорта продукта. |
| 5 | Данные выпуска продукции и потребления | Для сырья и вспомогательных материалов, услуг водо-, тепло-, энергоснабжения и т. д. (максимальное и среднее потребление) |
| 6 | Условие для границы группы установок | Такие условия, как температура, давление, интенсивность подачи для подаваемых материалов, продуктов, расход в энергосистеме общего пользования: водо-, тепло-, энергоснабжения |
| 7 | Блок-схемы технологического процесса | При балансе H/M посредством номера потока. |
| 8 | Материальный и тепловой баланс, баланс услуг энергосистемы общего пользования |  |
| 9 | Схемы трубопроводов и измерительных устройств (PID) | Предварительные схемы трубопроводов и измерительных устройств для процесса и для энергосистемы общего пользования. |
| 10 | Блок-схемы для энергосистемы общего пользования | Предварительные блок-схемы для энергосистемы общего пользования. |
| 11 | Физические свойства материалов | Для всех видов сырья и вспомогательных материалов. |
| 12 | Суммарные данные для сточных вод и других стоков | Данные по выбросам и выделениям твердых веществ, жидкостей, газов, а также их характеристики (такие как количество, качество, температура, давление). |
| 13 | Безопасность и обсуждение экологических аспектов | Положения по безопасности процесса лицензиара; Информация о персональной безопасности и улучшении санитарных условий; Материалы, используемые для процесса, и строительные материалы. |

|  | Пункт | Замечания |
| --- | --- | --- |
| 14 | Обсуждение специальных конструкций | Для любого критически важного оборудования и измерительных устройств. |
| 15 | Составы / рецепты | Цикл полимеризации / схема регулирования процесса; Схема контроля качества; Составы / рецепты для сортов продуктов. |
| 16 | Список оборудования | С краткими техническими условиями. |
| 17 | Листки технических данных для оборудования и технические требования к оборудованию | Содержат основную информацию для технологического процесса и механического оборудования, необходимую для покупки и/или детальной разработки (другими лицами) оборудования для технологического процесса, предназначенного для данной установки. Сосуды – Технические требования к технологическому процессу, показывающие габаритные размеры на габаритном чертеже, эксплуатационные режимы и расчетные условия, размеры форсунок, внутренние части сосудов, материалы конструкции, рекомендуемый допуск на коррозию. Стандарты будут обсуждаться позже. Теплообменники – Листки технических данных для технологического процесса и технические требования для режимов работы, охватывающие требования к рабочим характеристикам, тип теплообменника, количество оболочек, отражательных перегородок (где необходимо), температуры на входе и выходе, нормы проектирования, материалы конструкции, размеры форсунок и сопел. Вращающееся оборудование – Листки технических данных для технологического процесса и технические требования, охватывающие мощности и режимы работы, температуру, давление, материалы конструкции и, где необходимо, тип уплотнений и подшипники. Общее оборудование – Технические требования для технологического процесса будут подготовлены для общего оборудования аналогично техническим требованиям для другого оборудования. Патентованные / Специальные детали и изделия – Листки технических данных для технологического процесса и/или чертежи с адекватной детализацией, подходящей для оформления заявки на материал, список рекомендованных поставщиков. Детали пакета – Информация о технологическом процессе и предварительные листки с техническими требованиями, необходимые для подготовки запроса, включая требования к рабочим характеристикам, расчетные условия и эксплуатационные режимы, объем поставок фирмы-поставщика, стандарты и т. д. |

|  | Пункт | Замечания |
| --- | --- | --- |
| 18 | Система трубопроводов |  |
|  | Технические требования к материалам трубопроводов; | Включая специальные компоненты трубопроводов. |
|  | Список трубопроводов. |  |
| 19 | Контрольно-измерительная аппаратура |  |
|  | Общие технические требования к измерительным устройствам; | Критерии, которые должны выполняться при проектировании контрольно-измерительной аппаратуры. |
|  | Список измерительных устройств; | Для манометров, датчиков расхода, измерителей температуры, измерителей уровня, управляющих клапанов, регуляторов, анализаторов, сигнальных устройств / отключающих устройств, пульта управления, защитных устройств вместе с рекомендуемыми поставщиками, где это необходимо указать. С краткой спецификацией. |
|  | Листок технических данных для измерительных устройств, используемых для технологического процесса; | Для указанных выше измерительных устройств. |
|  | Логическая блок-схема технологического процесса; | Блокировка технологического процесса, защитная блокировка; Предварительное описание логической блок-схемы для системы аварийной остановки (ESD). |
|  | Спецификация системы управления (DCS). | Спецификация DCS с расчетными требованиями. Описание H/W и/или организации оборудования. |
| 20 | Электрооборудование |  |
|  | Общая электрическая проектная спецификация; |  |
|  | Технические требования к электрооборудованию; | Включая Гармоническую систему / Оборудование, получающее электроэнергию. |
|  | Классификация опасных участков / График; | С чертежами, исходными таблицами. |
|  | Распределение электроэнергии и однолинейная схема электрической сети; | Предварительное |
|  | Список пользователей энергоснабжением. | Предварительные списки пользователей, включая нормальный / аварийный режим и источник бесперебойного питания. |
| 21 | Схема размещения оборудования и общее расположение | Предварительное размещение и высота оборудования, стальных конструкций и т. д. |
| 22 | План участка | Предварительный |
| 23 | Строительные работы и здание | Общие расчетные технические требования для гражданского строительства, архитектуры и здания |
| 24 | Окраска | Общие и конкретные требования |
| 25 | Изоляция | Общие и конкретные требования |
| 26 | Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха | Общие принципы разработки и технические требования, необходимые для технологического процесса (если потребуется) |
| 27 | Безопасность |  |
|  | Общие технические требования по безопасности; | Информация по безопасности |
|  | Базовое требование к устройствам для борьбы с пожарами, шумом, вибрациями и к защитным устройствам; |  |
|  | Технические требования к системе аварийной сигнализации / системе обнаружения пожара и газа; |  |
|  | Система поддержания безопасности установки | Предварительное описание отведения, количества и состава потоков и регулирующих условий. |
|  | Основные противопожарные требования. |  |
| 28 | Информация о поставщиках | Информация о рекомендуемых поставщиках главного патентованного оборудования; Информация о рекомендуемых поставщиках сырья, катализаторов. |

- Документ B – Руководство по эксплуатации

|  | Пункт | Замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Процедуры ввода в действие |  |
| 2 | Нормальные рабочие процедуры | Включая взятие проб и регулирование процесса; Инструкции по эксплуатации для конкретных деталей оборудования не включаются. |
| 3 | Процедуры выключения | Для нормального и аварийного случаев. |
| 4 | Инструкции по безопасности |  |
| 5 | Листки технических данных по безопасности материалов |  |

- Документ C – Лабораторное руководство

|  | Пункт | Замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Аналитические методы | Методы анализа фирмы. |
| 2 | Список лабораторного оборудования | С краткими техническими требованиями |

Замечание : Содержание и календарный график поставок основного пакета инженерного проектирования должны быть окончательно оформлены во время основного начального совещания по проектированию, которое будет проведено вместе с Владельцем после заключения контракта.