Требования к разделам базового проекта

1. Раздел «Технологическая часть и оборудование»

Пояснительная записка, таблицы и чертежи  (в состав  Бейсик  проекта) включают в себя следующую информацию:

1.1. Генеральное объяснение установки, производительность, режим управления, технология, состав установки и принцип работы.

1.2. Основные положения.

1.3. Сырьевые и вспомогательные материалы.

Продукция основная и дополнительная, качество, химический состав и другие показатели.

Нормы расхода энергоресурсов (нормальный, максимальный, минимальный расход).

1.4. Выбросы, количество, состав, источники выбросов, температура, способ очистки

1.5. Схема материального баланса (PFD) по каждому оборудованию, технологическая характеристика оборудования (тонн/час, м3/час, температура, давление, плотность, вязкость, содержания твердого вещества и влаги, химический состав).

1.6. Динамические и термохимические реакции, которые касаются  технологического процесса. Например: тепло реакции, возникающее тепло, удельная теплоемкость, растворимость.

1.7. Уклоны трубопроводов и течек.

1.8. Технологическая схема.

Отметить все технологическое оборудование  (кроме оборудования на складах).

Отметить направление потоков на всех технологических трубопроводах и номер материальной точки, которая совпадает с данными на таблицах материального и теплового балансов.

Указать точки ввода и вывода материалопроводов.

Указать цели управления и точки измерения (контрольно-измерительные приборы).

1.9. Чертежи   расположения оборудования (планы и разрезы).

Принцип расположения оборудования.

Размеры установки (высота, длина, ширина).

Формы и размеры строительных конструкций внутри границ установки.

Чертежи расположения оборудования (планы и разрезы).

Высота оборудования.

Установка крана для ремонта.

Монтажный проем.

Мероприятия безопасности и санитарии.

Нормы (задания) для проектирования систем пожарной  охраны.

1.10. Чертежи общего строительства (чертежи и таблицы ввода и вывода материалопроводов и энергоресурсов).

1.11. Спецификация оборудования.

Номер позиции.

Наименование.

Количество (включая резервное).

Технологическая характеристика (включая ).

Отметить специальное оборудование.

Демонтируемое оборудование.

1.12. Спецификация  трубопроводов.

Номера трубопроводов.

Размеры (диаметр, длина).

Материалы.

Устанавливаемые вентиляции.

Транспортируемые материалы и их характеристики.

Вес.

Прочие условия (теплоизоляция химзащита и т.д.).

1.13. PID технологического процесса, трубопроводов и приборов (совместно с п. 1.2.10).

Отметить главные приборы управления контроля, трубопроводы с размерами и характеристиками, типы соединений с оборудованием, арматура, клапана.

Нумерация, обозначение трубопроводов и их характеристики.

Крепление специальных трубопроводов (водоохлаждаемые).

2. Раздел «Оборудование»

2.1. На стандартное оборудование (насосы, вентиляторы и т.п.) составить опросные листы, в которых указать:

Параметры среды (давление, температура, вязкость, плотность).

Принципы соединения с трубопроводами.

Давление на входе и выходе.

Материалы изготовления.

Способы крепления.

Необходимость заземления.

Типы приводов.

Мощность.

Футеровка.

2.2. Чертежи общего вида на нестандартное оборудование должны содержать следующую информацию:

Температура и давление управления.

Температура и давление проектные.

Среда и ее характеристика.

Размеры (наружные размеры и толщина стенок).

Материалы, включая футеровки (конструкция, толщина, химический состав).

Скорость коррозии.

Теплоизоляция.

Необходимость заземления  от статического  электричества.

Таблица штуцеров (назначение для приборов, клапанов безопасности, воздушников смотровых окон).

2.3.  Специальные устройства в составе оборудования (горелки, мешалки и так далее). Геометрические размеры, типы, числа оборотов, тип редуктора, мощность привода.

2.4. Размеры для установки и тип опоры.

3. Раздел «Системы управления»

3.1. Технологические схемы с приборами (PSI);

3.2. Условные обозначения приборов на схемах;

3.3. Технические характеристики, необходимые для выбора приборов (с указанием имени точки);

3.4. пояснительная записка к техническому проекту;

3.5. Предложения по структуре DCS;

3.6. Таблицы объемов информации для DCS  с указанием параметров, установок для сигнализации, блокировки, рекомендуемых шкал приборов;

3.7. Описание системы  сигнализации, блокировки, схемы логических зависимостей (сроки передачи в соответствии с протоколом);

3.8. Требования к положению регулирующих клапанов при исчезновении питания;

3.9. Все рекомендации по  системе DCS  в техническом проекте будут выданы без указания  фирм-изготовителей DCS, окончательный выбор изготовителя DCS  производится покупателем. Покупатель информирует продавца о выбранной системе в сроки, которые будут согласованы при передаче технического проекта.

3.10. Технический  проект по системе управления выполняется только для технического процесса, разрабатываемого  продавцом в технологической части, на другие части проекта (строительную, вентиляцию, освещение, связь) выдаются задания покупателю.

4. Раздел «Электротехническая часть»

4.1. Общие положения

Электротехническая часть выполняется в границах проектирования для установок технологического процесса, разработку которого взял на себя продавец (см. раздел  «Технологический процесс»).

Продавец также выдает задание на  разработку:

- электрического освещения

- связи и сигнализацию

- пожарной сигнализации

- внецеховых сетей электроснабжения, включая трансформаторную подстанцию

- молниезащиты (рекомендации)

Перечень и объем заданий продавца см. ниже.

4.2. По сообщению покупателя принимаются следующие основные условия для разработки проекта:

Электроснабжение производства обеспечивается от подстанции покупателя на напряжении: 380/220В + 2,5%; 50Гц +0,2 Гц; 3 фазы; N+PE. Покупатель обеспечит также аварийное электроснабжение для ответственных  потребителей в соответствии с заданием продавца.

Граница проектирования – зажимы вводных выключателей МСС.

Для проектируемого объекта предполагается применить электрооборудование, изготавливаемое в Китае. Продавец при проектировании может использовать информацию,  которая у него имеется по соответствующему оборудованию.

Продавец в документации указывает технические данные, достаточные для выбора электрооборудования и кабелей. Конкретные типы оборудования и марки кабелей выбирает покупатель в рабочем проекте.

4.3. Объем и состав технической документации, разрабатываемой продавцом.

4.3.1. Пояснительная записка, содержащая:

- перечень стандартов и норм

- основные технические данные по проекту

- технические решения, принятые в проекте в части  силового электрооборудования и автоматизиции электроприводов и электронагревателей, включая описание системы распределения электроэнергии, принципов управления, защиты и измерения электрических параметров для электропотребителей, связь с DCS.

- перечень потребителей I  категории (аварийные нагрузки), с указанием допустимого времени перерыва электроснабжения

- основные требования к электроснабжению, включая аварийное электроснабжение

- требования у защите электрооборудования от среды (взрывозащищенность, коррозионная стойкость, герметичность и т.п.)

- требования к выбору типов силовых и контрольных кабелей, способу их прокладки

- технические решения по обеспечению защиты от поражения электрическим током, включая заземление (зануление) электроустановок

- мероприятия по взрыво-пожаробезопасности в электроустановках, включая защиту от статического электричества

- таблица электрических нагрузок, включая установленную, расчетную, активную реактивную и полную мощность

4.3.2. Перечень электроприемников, включая  номер технологической позиции, наименование, номинальную мощность, напряжение, число фаз, режим работы, источник питания (МСС) и т.п.

4.3.3. Однолинейные схемы распределительной сети 380/220В с указанием данных  аппаратуры управления и защиты, достаточных для ее выбора.

4.3.4. Чертежи размещения электрооборудования с указанием основных трасс  кабелей.

4.3.5. Принципиальные элементарные схемы управления и защиты для механизмов, включая электронагреватели, с указанием на схемах входных и выходных сигналов для DCS.

4.4 Документация для DCS:

- перечень управляемых электроприводов с описанием принципов управления и объемов информации для связи с DCS.

- логические схемы (алгоритмы) управления с указанием блокировочных зависимостей и связи с DCS  для электроприводов и электронагревателей.

-  таблица входных и выходных сигналов для DCS  по управляемым электроприводам и нагревателям.

4.5. Объем и состав технической документации, разрабатываемой покупателем на стадии технического проекта.

4.6. Покупатель разрабатывает свои разделы технического проекта в соответствии с заданиями продавца и представляет его на рассмотрение продавца в установленные контрактом сроки в полном объеме.

Состав документации, который покупатель представит на рассмотрение продавцу будет соответствовать составу документации продавца (см. п.2).

4.7. Перечень и объем заданий продавца на разрабатываемые  покупателем разделы основного технического проекта (электротехническая часть).

4.8. Задание на электроснабжение:

- схема питающей сети 380/220В с указанием нагрузок кабелей (расчетная мощность, расчетный ток в аварийном режиме).

- длины кабелей внутри здания

- точки ввода в здание

4.9. Строительное задание на электропомещение (помещение МСС):

- размещение и габариты помещения.

- основные требования к строительной части электропомещения

4.10. Задание на вентиляцию электропомещения:

- тепловыделения и параметры воздуха в помещении

- основные требования к вентиляции

4.11. Задание на пожарную сигнализацию в электропомещении.

4.12. Задание на электрическое освещение:

- требования к освещенности производственных  помещений.

- рекомендации по выполнению  освещения производственных помещений.

4.13. Рекомендации по выполнению  молниезащиты зданий.

5. Раздел «Инструкции»

Инструкция по эксплуатации, включая программу по пуску, остановке, аварийной остановке, ликвидации аварийных ситуаций и т.п.

Инструкция по проведению  анализов сырья и готовой продукции.

Процедура и методы пуска контрактной установки.

Программа гарантийных испытаний.

Программа пуско-наладочных работ.