Состав Базового проекта

Базовый проект должен представлять собой техническое досье с подробным описанием процесса и его технологической схемы, чертежи установок и оборудования и спецификации, необходимые для разработки рабочего проекта, в том числе для оценки воздействия на окружающую природную среду,  обеспечения безопасности ведения технологического процесса, а также рекомендации по закупке ключевых оборудования и материалов, которые по мнению Лицензиара, не производятся в Российской Федерации требуемого уровня.

В Базовом проекте также должны отражаться процедуры контроля, пуска, остановки, действия в нештатных ситуациях и все данные необходимые для разработки детальных рабочих инструкций, а также выдаваться рекомендации по требуемому для данного производства составу объектов Общезаводского Хозяйства.

Базовый проект должен включать, но не ограничиваться:

ВВЕДЕНИЕ.

## Раздел 1.	Описание процесса.

1.0	1.0.1	Назначение УСТАНОВКИ

    - Спецификация сырья.

    - Спецификация продуктов. Указать обеспечиваемые процессом значения показателей качества продуктов, пределы отклонения значений. Указать требования к условиям транспортирования и хранения продуктов.

    - Характеристика основных и вспомогательных материалов. К основным и вспомогательным материалам относятся все виды реагентов, катализаторов, ингибиторов, сорбентов, водород, инертный газ, азот, сжатый воздух, вода, пар, теплоносители, масла и др. Указываются допустимые пределы отклонения значений показателей качества, требования к условиям транспортирования и хранения продуктов.

    - Специальные требования к энергосредствам. Указываются особые требования по качеству, бесперебойности снабжения и др.

    - Техническая характеристика отходов и выбросов. Указываются все виды образующихся остатков, осадков, отработанных катализаторов, сорбентов, реагентов, сточных вод, выбросов в атмосферу, выводимых с установки в процессе ее эксплуатации, пуске и выводе на ремонт, а также при аварийных ситуациях. Для отходов и выбросов указываются все обеспечиваемые процессом значения показателей качества, области применения и возможные потребители, а также условия сбора, хранения, транспортирования, складирования и захоронения отходов.

    - Рабочие условия.

    - Условия на границе установки.

1.1		Описание УСТАНОВКИ.

    - Технологическая схема и схема материальных потоков. На схемах отражаются все стадии и узлы процесса – приготовление рабочих форм веществ, целевой процесс, регенерация катализаторов, сорбентов, очистка и обезвреживание отходов и выбросов и т. д. К схеме материальных потоков прилагается таблица материальных потоков с указанием свойств потоков и их характеристик при рабочих параметрах: плотность, вязкость, расход массовый (т/час), расход объемный (м3/час), фракционный состав. К схеме дается перечень основного технологического оборудования.

    - Описание технологии основного процесса. В соответствии с технологической схемой представляется краткое описание технологии процесса с обоснованием основных технических решений и указанием рабочих значений основных показателей режима и условий процесса.

    - Описание технологии очистки отходов и выбросов, обработка стоков и охлаждающей воды. В соответствии с технологической схемой представляется краткое описание технологии очистки стоков и выбросов с обоснованием основных технических решений и указанием рабочих значений основных показателей режима и условий процесса. Указать рекомендации по использованию вторичных энергоресурсов.

    - Условия ведения процесса. Указываются рабочие значения и допустимые пределы колебаний показателей режима и условий процесса. Данные представляются по всем стадиям и узлам процесса, включая очистку отходов и выбросов. Указываются температуры, скорости подъема температур, перепады температур, давление, объемные скорости, линейные скорости, флегмовые числа, плотности орошения, число теоретических ступеней контакта, соотношение веществ, скорости расслаивания, фильтрации, осаждения, время отстаивания, выдержки, пребывания, контактирования, коэффициент рециркуляции, степени насыщения, диспергирования, графики операций, длительности циклов, срок службы катализаторов, адсорбентов, меры по компенсации снижения активности катализаторов, характер и параметры смешения, перемешивания, подачи ингибиторов, рабочие формы веществ, концентрации веществ в растворах, допустимое влагосодержание, переменные данные по времени по параметрам периодических процессов, специфические требования к периодическим процессам и т. д.

1.2		Материальный баланс. Представляются материальные балансы основного процесса и очистки отходов и выбросов без учета механических потерь. Расчет выполняется на часовую производительность и на 1 тонну сырья.

1.3		Физико-химические основы процесса. Указываются тепловые эффекты, степени превращения веществ, выходы продуктов, селективность и т. д. должны приводиться с обязательным указанием погрешности определения величин. Также указываются методы разделения, перемешивания, принципы организации потоков (распределительные устройства, секционирование), условия работы катализаторов, сопротивление слоев катализаторов, методы предотвращения образования и методы удаления осадков, полимеров, пены, тепловые эффекты физических процессов и т. д.

  - Физико-химические и теплофизические свойства веществ и смесей основных и промежуточных продуктов. Приводятся молярная масса, плотность, вязкость, давление паров, теплоемкость, теплосодержание, теплопроводность, температура кипения, плавления, затвердения, теплота испарения и т. д.

  - Спецификации катализаторов и химикатов.

  - Расчет технологических аппаратов. Результаты расчета аппаратов представляются в виде расчетных таблиц значений конструктивных параметров, технологических переменных и интервалов их вариации.

  - Рекомендации по конструкции и материальному оформлению технологического оборудования. Приводятся сведения об агрессивных свойствах применяемых продуктов и способах защиты конструкций, предусматриваемые химико-технологические способы защиты, электрозащита, защита лакокрасочными материалами и футеровками, использование неметаллических и металлических конструкционных материалов. Приводятся рекомендации по химически стойким материалам и их коррозионная стойкость.

  - Энергоносители.

  - Энергопотребление.

## Раздел 2.	Спецификация оборудования процесса.

2.0		Перечень оборудования.

2.1		Основное оборудование.

2.1.0	Емкости.

2.1.1	Колонны.

2.1.2	Реакторы.

Спецификация процесса включает описание с указанием внутренних размеров, размеры и расположение штуцеров, внутренние устройства, материалы и рекомендуемую антикоррозионную защиту, рабочие и расчетные условия, требуемая изоляция и тип фланцев. Отдельно представляются чертежи внутренних устройств.

2.2		Теплообменное оборудование.

2.2.0	Теплообменники.

2.2.1	Печи.

Спецификация процесса включает потоки, необходимые физические свойства потоков процесса, факторы загрязнения, тепловую нагрузку, - материалы и рекомендуемую антикоррозионную защиту внутренних поверхностей, рабочие и расчетные условия, рекомендуемые типы.

Таблицы испаряемости показывают расходы жидкостей и паров, приводятся необходимые физические свойства.

Для трансферных трубопроводов представляется тепловой и гидравлический расчет.

2.3	Насосы и компрессоры.

Спецификация процесса включает рабочие и расчетные потоки, физические свойства потоков, рабочие условия, возможное газовыделение, материал внутренней стороны, рекомендуемый тип. Приводятся расчетные нагрузки на привод.

  - Различное оборудование.

## Раздел 3.	Спецификация трубопроводов процесса.

3.0	Трубопроводы

Приводятся потоки, необходимые физические свойства потоков процесса, рабочие и расчетные условия, материалы и необходимая антикоррозионная защита, типы фланцев.

3.1	Приборы.

Приводятся используемые параметры процесса и их пределы.

3.2	Контрольные клапаны.

Приводятся потоки и рабочие пределы, рабочие условия, необходимые физические свойства потоков процесса, работа в различных условиях, положение при прекращении подачи воздуха.

3.3	Блокирующие клапаны.

Для каждого аварийного случая приводятся потоки, рабочие условия, необходимые физические свойства потоков при аварийных ситуациях

3.4	Пробоотборники.

3.5	Поточные анализаторы

## Раздел 4.	Схемы и чертежи.

- Схемы потоков процесса.

На схемах потоков процесса показать основное оборудование с идентификационными номерами, основные потоки процесса с номерами, соответствующими материальному балансу, основные контрольные приборы, рабочие температуры и давления.

4.1. 	Монтажно-технологические схемы совмещенные с КИПиА (P&ID).

- Трубопроводы и приборы процесса.

Трубопроводы процесса (без трубопроводов энергоносителей) должны иметь идентификационные номера, включающие серийный номер, номинальный размер, материал, антикоррозионную защиту, размер фланцев, наличие изоляции и обогрева.

## Раздел 5.	Рабочие инструкции.

5.0	Введение.

5.1	Теоретическое описание ПРОЦЕССА.

5.1.0	Химические реакции.

5.1.1	Катализатор или другие расходные материалы.

5.1.2	Регулирование процесса.

5.2	Подготовка к пуску.

5.2.0	Инспекция.

5.2.1	Предварительные операции.

5.2.2	Проверка герметичности.

5.2.3	Загрузка катализатора или других расходных материалов.

  - Пуск УСТАНОВКИ.

    - Пуск в нормальных условиях.

    - Пуск в зимнее время.

5.4	Работа УСТАНОВКИ

5.5	Остановка УСТАНОВКИ.

5.5.0	Остановка в нормальных условиях.

5.5.1	Аварийная остановка.

  - Подготовка к ремонту. Указывается порядок включения и выключения аппаратов и оборудования, скорости изменения параметров и т. д. Специальные методы очистки и подготовки оборудования. При необходимости представляются схемы.

  - Обработка катализатора.

  - Аналитический контроль. Должно быть указано: наименование объекта контроля, точка пробы, пробоотборное устройство; контролируемый параметр; периодичность контроля; норматив параметра и допускаемая погрешность измерения; методика выполнения измерения; описание опасных последствий отклонения параметров.

- Автоматизированный контроль параметров технологического процесса опасных и вредных производственных факторов и параметров окружающей среды. Должно быть указано: объект контроля, контролируемый параметр; диапазон варьирования параметра (полный, рабочий); допустимая погрешность измерения; необходимость сигнализации, регулирования, блокировки; критические значения параметров технологического процесса; описание опасных последствий отклонения параметров.

5.10. Техника безопасности и пожарная профилактика.

5.10.1 Сведения о пожароопасных и токсических свойствах веществ.

5.10.2. Категория и группа взрывоопасных смесей.

5.10.3. Общие требования безопасности к производственному процессу и мероприятия по их обеспечению.

5.10.4. Взрывобезопасность.

5.10.5 Пожарная безопасность.

5.10.6. Статическое электричество.

5.11. Охрана окружающей среды.

5.11.1. Охрана атмосферы. Приводятся сведения о нормативах предельно допустимых концентраций для всех веществ, образующихся во всех стадиях технологического процесса, в воздухе рабочей зоны и воздухе населенных мест.

5.11.2. Качественный состав выбросов. Приводится качественный состав выбросов в атмосферу до узлов обезвреживания и после них.

5.11.3. Классификация отходов производства. Приводится классификация отходов производства (жидких, газообразных, твердых), поступающих в воду, атмосферу и почву. Для отходов, подлежащих захоронению, приводятся сведения о водорастворимости. В случае, если отходы выводятся с установки без обезвреживания, приводятся сведения по их утилизации.

Через два месяца после начала базового проектирования должен выдаваться промежуточный отчет в объеме достаточном для начала детального проектирования.