ХОДАТАЙСТВО

(ДЕКЛАРАЦИЯ) О НАМЕРЕНИЯХ

строительства производства

полипропиленовых компаундов (ППК)

на ______________

1. Инвестор:

___________________

2. Местоположение намечаемого к строительству производства

Производство ППК будет размещено в здании неработающей установки _________, расположенной в северо-западном углу территории _______. Здание ____ состоит из двух частей: производственной и административной Производственная часть пятиэтажная с общей площадью 7200 кв.м., административная - трехэтажная с общей площадью 1620 кв.м. К зданию примыкает железнодорожная ветка и автодорога.

Здание требует косметического ремонта, переостекления, замены внутренних коммуникаций.

3. Наименование производства, его технические и технологические данные:

Продукция производства:

Производство полипропиленовых компаундов (ППК) будет продолжением комплекса производства полипропилена, который строится на ________ и в ______ г. должен быть пущен в эксплуатацию. Производство ППК будет потреблять до 18% полипропилена, получаемого на _________.

Продукцией производства ППК будут наполненные композиции (компаунды) полипропилена для автомобильной промышленности и труб. Компаунд - это полипропилен, который в расплавленном виде смешен с определенными добавками, изменяющими его механические и эксплуатационные свойства. К добавкам относятся: наполнители (тальк или мел), эластомеры (каучук или резина), пигменты (сажа, оксид титана или органические красители), присадки (модификатор вязкости, фотопротектор, термопротектор, пластификатор и др.). Расплавленная масса ППК тщательно перемешивается в аппаратах, называемых экструдерами, гранулируется и затаривается в мешки.

Объем производства промышленной продукции:

Первая очередь производства должна быть пущена в _________ года. Согласно имеющимся заявкам от АО "АвтоВАЗ", АО "ГАЗ", АО "КамАЗ", производительность первой очереди должна быть следующей:

- ППК для бамперов автомобилей	_______ тонн/год

- ППК для панели приборов автомобилей	_______ тонн/год

- ППК для деталей салонов автомобилей	_______ тонн/год

- ППК для системы отопления автомобилей	_______ тонн/год

- ППК для труб холодной воды	_______ тонн/год

- ППК для труб горячей воды	_______ тонн/год

- ИТОГО:	______ тонн/год

В стоимостном выражении годовой оборот первой очереди производства будет составлять __ млн.$ (__________ руб.).

Данную мощность производства обеспечивают три эктрузионные линии, мощностью по _______ тонн/год каждая.

В ___ году производительность должна быть увеличена до:

- ППК для бамперов автомобилей	_______ тонн/год

- ППК для панели приборов автомобилей	_______ тонн/год

- ППК для деталей салонов автомобилей	_______ тонн/год

- ППК для системы отопления автомобилей	_______ тонн/год

- ППК для труб холодной воды	_______ тонн/год

- ППК для труб горячей воды	_______ тонн/год

- ИТОГО:	______ тонн/год

В стоимостном выражении годовой оборот производства в ____ году будет составлять ___ млн.$ (_________).

Данную мощность производства обеспечат пять эктрузионных линий, мощностью по ___ тонн/год каждая.

Срок строительства и ввода объекта в эксплуатацию:

Начало строительства - _______., окончание строительства - _______.

4. Примерная численность рабочих и служащих, источники удовлетворения потребности в рабочей силе.

Производство ППК должно работать по непрерывному графику в три смены.

Численность рабочих в одной сменной бригаде - 10 человек.

Численность рабочих, работающих не по сменам - 10 человек.

Численность ИТР - 7 человек

ИТОГО:

- максимальная численность в смену  	27 человек

- максимальная численность в сутки	37 человек

- общее количество работающих	57 человек.

Рабочих производства планируется перевести из других подразделений _______. ИТР производства планируется приглашать на контрактной основе по конкурсу.

Обучение рабочих и ИТР будет проводиться по программе, разработанной лицензиаром данной технологии и утвержденной _______. Обучение будет производиться за счет генерального исполнителя контракта в период строительства и проведения пусконаладочных работ.

5. Ориентировочная потребность производства в сырье и материалах.

Исходя из того, что производительность первой очереди будет _______ тонн ППК в год, потребуется следующее количество сырья:

…

Кроме этого потребуются упаковочные и прочие материалы:

…

6. Ориентировочная потребность производства в водных ресурсах.

Производство ППК не требует постоянного притока свежей технической воды вследствие того, что техническая вода используется только для охлаждения головок грануляторов. Для этого требуется 1-2 тонны воды, которая постоянно циркулирует по замкнутой системе охлажденной воды, включающей в себя бак для воды, насос и холодильную установку. Замена циркуляционной охлажденной воды производится один раз в год.

Теплофикационная вода также не берется из централизованных источников, а производится в бойлерной установке, работающей на паре Р = 10 атм.

Питьевая вода расходуется только на бытовые нужды и обслуживание буфета. Согласно СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация" расход питьевой воды будет составлять:

- на одного работающего для административных зданий	12 л/сутки,

- на душевую сетку (холодной и горячей)	500 л/час,

- на раковину (холодной и горячей)	60 л/час,

- на унитаз	83 л/час.

На производстве ППК предусматривается:

- 6 душевых сеток 3 раза в сутки по 1 часу	9 000 л/сутки,

- 8 раковин по 2 часа в сутки	960 л/сутки,

- 8 унитазов по 2 часа в сутки	1 328 л/сутки

- 37 человек в сутки	444 л/сутки

ИТОГО:	11 732 л/сутки.

Источником обеспечения питьевой водой будет трубопровод, который уже подведен к зданию.

7. Ориентировочная потребность производства в энергоресурсах, источники снабжения

По предварительнеым данным электромощность каждой экструзионной линии составляет 350 кВт, итого:

- 1050 кВт на три линии первой очереди

- 1750 кВт на пять линий второй очереди.

Прочее электропотребляющее оборудование потребует еще 200-250 кВт.

Так как электроподводку необходимо расчитывать сразу на первую и вторую очереди производства, то установленная электромощность будет равна 2000 кВт.

Учитывая, что прежняя установленная мощность ГИПХ-105 была равна 1300 кВт, потребуется строительство новой или реконструкция старой трансформаторной подстанции.

Потребность в тепле на отопление здания не увеличится, так как объем здания останется неизменным. Источником обеспечения теплом будет пар Р = 10 атм, который уже подведен к зданию.

8. Транспортное обеспечение

Поставка сырья и отгрузка готовой продукции планируется по смешенной схеме: по железной дороге и автотранспортом. Для обеспечения автомобильных перевозок планируется приобретение четырех автотягачей, трех фур и двух полимеровозных прицепов. Имеющиеся площади первого этажа вполне достаточны для размещения гаража для автотранспорта.

9. Обеспечение работников и их семей объектами жилищно-коммунального и социально-бытового назначения

Производство ППК планируется как цех (производство) в составе _______. Поэтому все вопросы социально-бытового, жилищно-коммунального и медицинского обеспечения работников производства будут решаться на общих основаниях с другими подразделениями _______.

10. Потребность в земельных ресурсах

Выделение дополнительных земельных ресурсов не требуется, будет использовано уже существующее здание с прилегающими к нему элементами инфраструктуры (забор, автодорога, железная дорога, коммуникации).

11. Водоотведение стоков. Методы очистки, качество сточных вод, условия сброса, использование существующих или строительство новых очистных сооружений

В производстве ППК планируются только фекальные стоки от раковин, душа, туалетов и буфета. Количество фекальных стоков будет примерно равно количеству потребляемой питьевой воды, то есть равно 12 тонн в сутки. Фекальные стоки планируется направлять в имеющуюся в здании фекальную канализацию и далее в действующую заводскую систему фекальной канализации.

Производственных стоков производство ППК не образует.

12. Возможное влияние предприятия на окружающую среду

Всё сырьё производства представляет из себя твердые вещества. В производстве планируется применить герметичную автоматическую систему загрузки и подачи сырья с циклонами и фильтрами улавливания пыли, поэтому попадание пыли сырья в окружающую среду исключено.

Готовая продукция представляет из себя нетоксичные гранулы, расфасованные в мешки и не образующие пыли, вследствие этого попадание пыли продукции в окружающую среду исключено.

Согласно пункту 2.2 ТУ _______Технические условия" "при нагревании полипропилена до температуры выше 150 оС возможно образование летучих продуктов термоокислительной деструкции, содержащих органические кислоты, карбонильные соединения". В производстве планируется применить автоматическую систему слежения за температурой расплавленного полипропилена, которая не будет превышать 140 оС. Вследствие этого продукты деструкции образовываться не будут и их попадание в окружающую среду исключено.