# Межгосударственный стандарт ГОСТ 2.111-68
"Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль"
(утв. Госстандартом СССР в декабре 1967 г.)

# Unified system for design documentation. Normocontrol

Дата введения установлена 1 июля 1971 г.

Настоящий стандарт устанавливает порядок контроля в конструкторской документации норм и требований, установленных нормативными документами по стандартизации. (Измененная редакция, Изм. N 3).

# 1. Цели и задачи нормоконтроля

1.1. Нормоконтроль - контроль выполнения конструкторской документации в соответствии с нормами, требованиями и правилами, установленными нормативными документами.

1.2 Нормоконтроль проводится в целях обеспечения однозначности применения конструкторской документации и установленных в ней норм, требований и правил на всех стадиях жизненного цикла изделия.

1.3. Основными задачами нормоконтроля являются обеспечение:

а) соблюдения в конструкторской документации норм, требований и правил, установленных в стандартах ЕСКД и в других нормативных документах, указанных в документации;

б) достижения в разрабатываемых изделиях высокого уровня унификации и стандартизации на основе широкого использования ранее спроектированных, освоенных в производстве и стандартизованных изделий, типовых конструкторских и схемных решений;

в) рационального применения ограничительных номенклатур покупных и стандартизованных изделий и их документов, норм (типоразмеров, квалитетов точности, условно-графических обозначений и др.), марок материалов, полуфабрикатов и т.п.;

г) достижения единообразия в оформлении, учете, хранении, изменении конструкторской документации;

д) возможности соблюдения нормативных требований в условиях выпуска документов автоматизированным способом.

1.4. Нормоконтролю подлежит конструкторская документация на изделия основного и вспомогательного производства независимо от форм собственности, подчиненности и служебных функций организаций, выпустивших указанную документацию.

1.5. Нормоконтроль конструкторской документации, выполняемой на магнитных носителях данных, следует проводить в соответствии с нормативными документами по выполнению конструкторских документов на магнитных носителях данных, в том числе и по ГОСТ 28388-89.

Раздел 1 (Измененная редакция, Изм. N 3).

# 2. Содержание нормоконтроля

2.1. Примерное содержание нормоконтроля в зависимости от вида документов, составляемых на всех стадиях разработки, приведено в таблице.

┌──────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐

│     Виды документов      │              Что проверяется               │

├──────────────────────────┼────────────────────────────────────────────┤

│1. Конструкторские        │а)  соответствие  обозначения,  присвоенного│

│документы всех видов      │конструкторскому  документу,   установленной│

│                          │системе     обозначений      конструкторских│

│                          │документов;                                 │

│                          │                                            │

│                          │б) комплектность документации;              │

│                          │                                            │

│                          │в) правильность выполнения основной надписи;│

│                          │                                            │

│                          │г) правильность примененных сокращений слов;│

│                          │                                            │

│                          │д)  наличие   и   правильность     ссылок на│

│                          │стандарты  и  другие  нормативно-технические│

│                          │документы                                   │

│                          │                                            │

│2. Документация           │а) данные, указанные в подпункте 1 настоящей│

│технического предложения, │таблицы;                                    │

│эскизного проекта,        │                                            │

│технического проекта и    │б)    соответствие    основных    параметров│

│эскизные конструкторские  │проектируемого      изделия      стандартам,│

│документы (документы      │характеристикам  утвержденной  типоразмерной│

│макетов)                  │номенклатуры изделий и т.п.;                │

│                          │                                            │

│                          │в)  соответствие  технических   показателей,│

│                          │требований к качеству  и  методов  испытаний│

│                          │стандартам и  другим  нормативно-техническим│

│                          │документам;                                 │

│                          │                                            │

│                          │г)  степень  стандартизации   и   унификации│

│                          │проектируемого   изделия    и    возможности│

│                          │расширения этих показателей                 │

│                          │                                            │

│                          │Допускается     номенклатуру     проверяемых│

│                          │документов,  содержание  и  объем   проверки│

│                          │определить          предприятию-разработчику│

│                          │конструкторской документации, а для изделий,│

│                          │разрабатываемых   по   заказу   Министерства│

│                          │обороны,  -  по  согласованию  с  заказчиком│

│                          │(представителем заказчика)                  │

│                          │                                            │

│3. Текстовые документы    │а)  данные,  указанные  в  подпунктах  1 и 2│

│(пояснительные записки,   │настоящей таблицы;                          │

│технические описания,     │                                            │

│инструкции, технические   │б)  соблюдение  требований     стандартов на│

│условия, программы и      │текстовые конструкторские документы;        │

│методики испытаний и др.) │в)  соответствие  показателей  и   расчетных│

│                          │величин нормативным данным, установленным  в│

│                          │стандартах и  других  нормативно-технических│

│                          │документах                                  │

│                          │                                            │

│4. Ведомости и            │а)  данные,  указанные  в  подпунктах  1 и 3│

│спецификации              │настоящей таблицы;                          │

│                          │                                            │

│                          │б)   соответствие    форм       ведомостей и│

│                          │спецификаций      формам,      установленным│

│                          │стандартами,   и   соблюдение      правил их│

│                          │заполнения;                                 │

│                          │                                            │

│                          │в) правильность наименований  и  обозначений│

│                          │изделий и документов, записанных в ведомости│

│                          │и спецификации;                             │

│                          │                                            │

│                          │г)   возможности   сокращения    применяемой│

│                          │номенклатуры  стандартизованных  и  покупных│

│                          │изделий;                                    │

│                          │                                            │

│                          │д)  соответствие  применяемых   типоразмеров│

│                          │стандартизованных   и    покупных    изделий│

│                          │установленным ограничительным номенклатурам;│

│                          │                                            │

│                          │с)   правильность   составления    ведомости│

│                          │разрешения применения покупных изделий      │

│                          │                                            │

│5. Чертежи всех видов     │а) данные, указанные в подпункте 1 настоящей│

│                          │таблицы;                                    │

│                          │                                            │

│                          │б)  выполнение  чертежей  в   соответствии с│

│                          │требованиями   стандартов   Единой   системы│

│                          │конструкторской  документации  на   форматы,│

│                          │масштабы,   изображения   (виды,    разрезы,│

│                          │сечения),   нанесение   размеров,   условные│

│                          │изображения конструктивных элементов (резьб,│

│                          │шлицевых соединений, зубчатых венцов колес и│

│                          │звездочек) и т.п.;                          │

│                          │                                            │

│                          │в) рациональное использование конструктивных│

│                          │элементов,  марок  материалов,    размеров и│

│                          │профилей проката, видов допусков и посадок и│

│                          │выявление возможностей  объединения  близких│

│                          │по размеру и сходных по  виду  и  назначению│

│                          │элементов;                                  │

│                          │                                            │

│                          │г) возможность замены  оригинальных  изделий│

│                          │типовыми и ранее разработанными             │

│                          │                                            │

│6. Чертежи сборочные,     │а)  данные,  указанные  в  подпунктах  1 и 5│

│общих видов, габаритные и │настоящей таблицы;                          │

│монтажные                 │б) правильность нанесения номером позиций;  │

│                          │                                            │

│                          │в) соблюдение требований  стандартов  Единой│

│                          │системы  конструкторской     документации на│

│                          │упрощенные и условные изображения  элементов│

│                          │конструкции                                 │

│                          │                                            │

│7. Чертежи деталей        │а)  данные,  указанные  в  подпунктах  1 и 5│

│                          │настоящей таблицы;                          │

│                          │                                            │

│                          │б) соблюдение требований  стандартов  Единой│

│                          │системы  конструкторской     документации на│

│                          │условные  изображения  деталей   (крепежных,│

│                          │арматуры, деталей зубчатых передач, пружин и│

│                          │т.п.), а также на обозначения  шероховатости│

│                          │поверхностей,   термообработки,    покрытий,│

│                          │простановки предельных отклонений  размеров,│

│                          │отклонений формы и расположения поверхностей│

│                          │и т.п.;                                     │

│                          │                                            │

│                          │в)    возможность    замены    оригинального│

│                          │конструктивного      исполнения       детали│

│                          │стандартизованным или типовым;              │

│                          │                                            │

│                          │г)    возможность        использования ранее│

│                          │спроектированных и  освоенных  производством│

│                          │деталей  сходной  конструктивной     формы и│

│                          │аналогичного функционального назначения;    │

│                          │                                            │

│                          │д) соблюдение установленных  ограничительных│

│                          │номенклатур    конструктивных     элементов,│

│                          │допусков  и   посадок,   марок   материалов,│

│                          │профилей и размеров проката и т.п.          │

│                          │                                            │

│8. Схемы                  │а)  данные,  указанные  в  подпунктах  1 и 5│

│                          │настоящей таблицы;                          │

│                          │                                            │

│                          │б)   соответствие    условных    графических│

│                          │обозначений  элементов,  входящих  в  схему,│

│                          │требований   стандартов    Единой    системы│

│                          │конструкторской документации;               │

│                          │                                            │

│                          │в) соответствие наименований, обозначений  и│

│                          │количества элементов,  указанных  на  схеме,│

│                          │данным, приведенным в перечнях;             │

│                          │                                            │

│                          │г) использование типовых  и  унифицированных│

│                          │схем                                        │

│                          │                                            │

│9. Извещение об изменении │а) данные, указанные в подпункте 1 настоящей│

│                          │таблицы;                                    │

│                          │                                            │

│                          │б)   соответствие   формы      "Извещения" и│

│                          │правильность заполнения его граф;           │

│                          │                                            │

│                          │в)    соответствие    содержания    вносимых│

│                          │изменении требованиям  стандартов  и  другой│

│                          │нормативно-технической документации         │

└──────────────────────────┴────────────────────────────────────────────┘

Примечание. Одновременно с "Извещением об изменении" нормоконтролеру должны быть представлены учтенный экземпляр копии документа, в который вносят изменения, и другие документы, необходимые для проверки "Извещения".

(Измененная редакция, Изм. N 1, 2, 3).

# 3. Порядок проведения нормоконтроля

3.1. Нормоконтроль является завершающим этапом разработки конструкторской документации. В соответствии с этим передачу подлинников документов отделу технической документации или заменяющему его подразделению рекомендуется поручать нормоконтролеру.

3.2. В зависимости от количества и содержания разрабатываемой в организации конструкторской документации нормоконтроль может проводиться одним нормоконтролером или нормоконтролерами, специализированными:

а) по характеру данных, содержащихся в конструкторских документах. При этом специализированные нормоконтролеры последовательно проверяют в каждом документе оформление, соблюдение правил изображения, обозначения и сортаменты материалов, унификацию, применение ранее спроектированных изделий, соблюдение ограничительных номенклатур и т.п.;

б) по видам документов. При этом нормоконтролеры специализированы по проверке отдельных видов документов, чертежей, схем, спецификаций, ведомостей и т.п.

3.3. Нормоконтроль рекомендуется проводить в два этапа:

I этап - проверка оригиналов конструкторских документов перед передачей на изготовление подлинников и размножение. Эти материалы предъявляют нормоконтролеру с подписями в графах "Разраб." и "Пров.";

II этап - проверка конструкторских документов в подлинниках при наличии всех подписей лиц, ответственных за содержание и выполнение конструкторских документов, кроме утверждающей подписи руководителя организации или предприятия.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.4. Конструкторские документы должны, как правило, предъявляться на нормоконтроль комплектно:

для проектной документации (технического предложения, эскизного и технического проектов) - все документы, разрабатываемые на соответствующей стадии:

для рабочей документации - документация на сборочную единицу, комплект (чертежи деталей, сборочные чертежи, спецификации и пр.).

(Измененная редакция, Изм. N 3).

3.5. Подписание нормоконтролером проверенных конструкторских документов производится следующим образом:

а) если документ проверяет один нормоконтролер по всем показателям, он подписывает его в месте, отведенном для подписи нормоконтролера;

б) если документ последовательно проверяют несколько специализированных нормоконтролеров, то подписание этих документов в месте, отведенном для подписи нормоконтролера, производится исполнителем наиболее высокой (в группе нормоконтролеров) должностей категории. Остальные нормоконтролеры после проверки документа ставят свои визы на полях;

в) документацию, утверждаемую руководителем организации или предприятия, нормоконтролер визирует до передачи на утверждение и подписывает в установленном месте после утверждения.

3.6. Исправлять и изменять подписанные нормоконтролером, но не сданные в отдел (бюро) технической документации подлинники документов, без его ведома, не допускается.

# 4. Обязанности и права нормоконтролера

4.1. При нормоконтроле конструкторской документации нормоконтролер обязан руководствоваться только действующими в момент проведения контроля стандартами и другими нормативно-техническими документами.

Вопрос о соблюдении требований вновь выпущенных стандартов и нормативно-технических документов, срок введения которых к моменту проведения нормоконтроля еще не наступил, в каждом отдельном случае решается руководством органа стандартизации в зависимости от установленных сроков разработки и освоения в производстве проектируемых изделий.

4.2. Нормоконтролер обязан систематически представлять руководству конструкторских подразделений сведения о соблюдении в конструкторской документации требований стандартов и других нормативно-технических документов, об использовании принципов конструктивной преемственности и о редакционно-графическом оформлении.

4.3. Нормоконтролер имеет право:

а) возвращать конструкторскую документацию разработчику без рассмотрения в случаях:

нарушения установленной комплектности,

отсутствия обязательных подписей,

небрежного выполнения;

б) требовать от разработчиков конструкторской документации разъяснений и дополнительных материалов по вопросам, возникшим при проверке.

4.4. Изменения и исправления, указанные нормоконтролером и связанные с нарушением действующих стандартов и других нормативно-технических документов, обязательны для внесения в конструкторские документы.

4.5. Предложения нормоконтролера, касающиеся замены оригинальных исполнений деталей и сборочных единиц заимствованными и типовыми, сокращения применяемых типоразмеров изделий и конструкторских элементом вносят в документацию при условии их согласования с разработчиком документации.

4.6. Разногласия между нормоконтролером и разработчиком документации разрешаются руководителем органа стандартизации по согласованию с руководителем конструкторского подразделения. Решения руководителя органа стандартизации по вопросам соблюдения требований действующих стандартов и нормативно-технических документов являются окончательными. Если не решены разногласия по вопросам применения ранее разработанных изделий, замены, объединения типоразмеров и т.п., то их разрешает руководство организации или предприятия, выпускающее конструкторскую документацию.

4.7. Нормоконтролер несет ответственность за соблюдение в конструкторской документации требований действующих стандартов и других нормативно-технических документов наравне с разработчиками конструкторской документации.

Нормоконтролер не несет ответственности за соблюдение требовании нормативных документов, выполнение которых может быть проверено только при испытаниях.

(Измененная редакция, Изм. N 3).

# 5. Оформление замечаний и предложений нормоконтролера

5.1. Нормоконтролер в проверяемых документах наносит карандашом условные пометки к элементам, которые должны быть исправлены или заменены. Сделанные пометки сохраняют до подписания подлинников и снимает их нормоконтролер.

В перечне (или журнале) замечаний нормоконтролера против номера каждой пометки кратко и ясно излагается содержание замечаний и предложений нормоконтролера. В организациях, где установлена система кодирования замечаний нормоконтролера, взамен изложения содержания замечаний проставляется соответствующий код по классификатору.

Образец перечня замечаний и предложений нормоконтролера и пример заполнения его приведены в приложении к настоящему стандарту.

(Измененная редакция, Изм. N 2, 3).

5.2. Комплект всех перечней замечаний и предложений нормоконтролера по проекту служит исходным материалом для оценки качества выполнения проекта.

Приложение

Рекомендуемое

Перечень замечаний нормоконтролера

по _______________________________________

(наименование и обозначение изделия)

┌────────────┬─────────────┬──────────┬─────────────────────────────────┐

│Обозначение │  Документ   │ Условная │Содержание замечаний (или код по │

│ документа  │ (оригинал - │ пометка  │        классификатору*)         │

│            │О, подлинник │          │                                 │

│            │    - П)     │          │                                 │

├────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤

│            │      О      │   (1)    │Специальный винт заменить        │

│            │             │          │стандартным по ГОСТ...           │

├────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤

│            │      П      │   (1)    │Специальный допуск заменить на Е8│

├────────────┼─────────────┤          │                                 │

│            │             │   (2)    │Конусность заменить на нормальную│

│            │             │          │по ГОСТ...                       │

│            │             │          │                                 │

│            │             │   (3)    │Размер "под ключ" выполнить по   │

│            │             │          │ГОСТ_                            │

├────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────────────────────────┤

│            │      О      │   (1)    │Оригинальное исполнение червяка  │

│            │             │          │заменить 1 типовым по            │

│            │             │          │ограничительной номенклатуре     │

│            │             │          │наличных червячных фрез.         │

└────────────┴─────────────┴──────────┴─────────────────────────────────┘

* Для организаций, где принята система кодирования замечаний нормоконтролера.

Дата_______  Нормоконтролер ________________   _________________________

личная подпись       расшифровка подписи

(Измененная редакция, Изм. N 1, 3).