#G0

ГОСТ Р 51610-2000

Группа Т58

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЧИСТОТА ПРОМЫШЛЕННАЯ

УСТАНОВЛЕНИЕ НОРМ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧИСТОТЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ,

ПРОИЗВОДСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Industrial cleanliness.

Normalisation standards of industrial cleanliness

for development, manufacturing and use of production

ОКС 25.080;

49.080;

75.080*

ОКП 02 5000,

31 0000,

75 0000

_________________

* Код ОКС не приводится в Указателе

"Государственные стандарты" 2002 год.

Примечание "КОДЕКС"

Дата введения 2001-06-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 184 "Обеспечение промышленной чистоты"

ВНЕСЕН Госстандартом России

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 18 мая 2000 г. N 142-ст

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

1 Область применения

Настоящий стандарт применяют при разработке, производстве и эксплуатации продукции машиностроения и приборостроения (далее - продукции), для которой важен уровень промышленной чистоты (далее - ПЧ), обеспечивающий ее безопасность, экономичность и качество.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

#M12293 0 1200028882 3271140448 3481810037 247265662 4293218086 3918392535 2960271974 4232682224 3224466671ГОСТ 17216-71#S Промышленная чистота. Классы чистоты жидкостей

#M12291 1200006327ГОСТ 17433-80#S Промышленная чистота. Сжатый воздух. Классы загрязненности

#M12291 1200012844ГОСТ 24869-98#S Промышленная чистота. Общие положения

#M12291 1200012852ГОСТ 28028-89#S Промышленная чистота. Гидропривод. Общие требования и нормы

#M12291 1200025913ГОСТ Р 50555-93#S Промышленная чистота. Классы чистоты газов

#M12291 1200003838ГОСТ Р 50766-95#S Помещения чистые. Классификация. Методы аттестации. Основные требования

#M12291 1200025609ГОСТ Р 51109-97#S Промышленная чистота. Термины и определения

3 Определения

В настоящем стандарте применяют следующие термины с соответствующими определениями:

норма промышленной чистоты; норма ПЧ: По #M12291 1200025609ГОСТ Р 51109#S.

технологическая среда: По #M12291 1200025609ГОСТ Р 51109#S.

технологическая зона: По ГОСТ 51109*.

_______________

* Вероятно ошибка оригинала. Следует читать #M12291 1200025609ГОСТ Р 51109#S. Примечание "КОДЕКС".

продукция: Результат деятельности или процессов.

процесс: Совокупность взаимосвязанных ресурсов и деятельности, которая преобразует входящие элементы в выходящие.

4 Общие положения

4.1 Норму ПЧ устанавливают на продукцию, входящие в нее конструктивные элементы, требующие обеспечения ПЧ. Норму ПЧ устанавливают исходя из требований к наиболее чувствительному конструктивному элементу продукции.

Значение нормы ПЧ определяют следующие группы факторов:

- конструктивно-функциональные, определяющие механизмы и интенсивность воздействия загрязнителя на параметры, безотказность и долговечность продукции (зазоры, скорости относительного движения деталей, удельные нагрузки, скорости потоков технологических сред, изменение их вязкости в зависимости от температуры, усталостная прочность материалов трущихся поверхностей, толщина разделяющего их слоя среды, упрочнение поверхностей в процессе работы и др.);

- интенсивность использования механизма (чувствительного конструктивного элемента к загрязнению) по доле его рабочего времени в общем времени работы продукции и по мощности (коэффициент загрузки, нагружения);

- технологические и организационные, определяющие обеспечение ПЧ в производстве и эксплуатации;

- технологичность конструкции применительно к обеспечению ПЧ;

- экономические, определяющие рентабельность обеспечения ПЧ.

Установленную норму ПЧ продукции увеличивают, если повреждение продукции приводит к опасности для жизни людей, к большим потерям из-за простоя продукции.

4.2 Нормы ПЧ на этапах производства продукции устанавливает технологическая служба предприятия с учетом требований нормативной документации на продукцию и используемые в ней комплектующие. В соответствующем соотношении к норме ПЧ на продукцию следует устанавливать норму ПЧ технологической зоны, требования к персоналу, выполняющему монтажно-сборочные работы, промывку и испытания сборочных узлов и продукции в целом.

При производстве продукции норму ПЧ устанавливают по этапам:

- норма ПЧ продукции;

- норма ПЧ деталей и сборочных единиц на этапах производства;

- норма ПЧ продукции в сборе до заправки технологической средой;

- нормы технологических сред на различных стадиях их жизненного цикла и в конечном счете при заправке;

- нормы ПЧ технологической зоны;

- нормы ПЧ технологического оборудования.

Пример соотношения норм ПЧ на этапах производства сложной техники приведен в приложении А.

4.3 При эксплуатации продукции необходимо устанавливать нормы ПЧ:

- технологических сред при их заправке и периодической очистке между заменами;

- технологических сред при их транспортировании и хранении (включая нормы ПЧ на тару);

- технологического оборудования и технологических зон при обслуживании и ремонте продукции;

- на подготовку продукции к обслуживанию, особенно к заправке.

4.4 Наряду с нормой ПЧ для организации производственных процессов задают конструктивно-технологические, организационные и экономические требования обеспечения ПЧ.

Пример методики установления норм ПЧ приведен в #M12291 1200012852ГОСТ 28028#S.

5 Способы установления норм промышленной чистоты

5.1 Нормы ПЧ должны быть заданы в соответствии со стандартной классификацией (#M12291 1200028882ГОСТ 17216#S, #M12291 1200006327ГОСТ 17433#S, #M12291 1200012852ГОСТ 28028#S, #M12291 1200025913ГОСТ Р 50555#S), а в обоснованных случаях индивидуальными показателями.

Показателями, характеризующими влияние загрязнителей на надежность продукции, могут быть:

- дисперсный состав загрязнителя;

- гранулометрический состав загрязнителя;

- массовая концентрация загрязнителя;

- максимальный размер частиц и т.д.

5.2 Показатель, характеризующий норму ПЧ, должен отвечать требованиям потребителя продукции (заказчика), соответствовать методам контроля и обеспечения ПЧ.

6 Общие требования, относящиеся к нормированию промышленной чистоты

6.1 Нормирование ПЧ включает в себя:

- систематизацию и классификацию загрязнителей для установления единства и совместимости норм ПЧ, методов их обеспечения и контроля;

- определение факторов, обусловливающих уровень и характер загрязнения продукции, уровень технологии производства, обслуживания и ремонта, для ориентации нормы ПЧ на более рациональные технические решения;

- определение влияния загрязнения на параметры, надежность и экономичность продукции;

- разработку, обоснование и внедрение норм ПЧ.

При этом должны быть обеспечены:

- сквозное (во всем комплексе нормативной, организационной и технической документации) задание требований и норм ПЧ на всех этапах создания, производства и эксплуатации продукции;

- своевременное и комплексное принятие мер по технологической подготовке производства и эксплуатации продукции;

- определение необходимого уровня ПЧ комплектующих продукции, технологических сред для обеспечения требуемой надежности продукции.

6.2 Нормы ПЧ должны учитывать требования к ПЧ продукции межотраслевого применения. Норму ПЧ устанавливает разработчик продукции в соответствии с требованиями #M12291 1200012844ГОСТ 24869#S, стандартов отрасли, стандартов предприятия и указывает ее в документации на изготовление и эксплуатацию продукции.

Примечание - При установлении норм ПЧ в отраслях используют рекомендуемые данные методических указаний и руководящих технических материалов [1]-[4], приведенных в приложении Б.

6.3 При создании, эксплуатации и ремонте продукции разработчик должен оценить эффективность затрат, связанных с обеспечением установленной нормы ПЧ продукции.

6.4 Для вновь разрабатываемой продукции при установлении чистоты технологической среды, превышающей достигнутый для данного производства уровень чистоты, разработчик продукции должен согласовать ее с потребителями (заказчиками), изготовителями продукции и технологических сред и предусмотреть создание условий выполнения установленных норм.

6.5 Разработчик продукции, ее изготовитель и потребитель, изготовитель и поставщик исходных материалов и технологических сред должны принять меры, позволяющие установить взаимосогласованные по уровню и способу задания нормы ПЧ с учетом требований настоящего стандарта.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Пример соотношения норм промышленной чистоты

на этапах производства сложной техники

Нормы ПЧ продукции (N) устанавливают на этапе проектирования в соответствии с требованиями стандартов отрасли по #M12291 1200028882ГОСТ 17216#S.

В зависимости от нормы ПЧ продукции на этапах производства устанавливают следующие нормы ПЧ:

- на детали и сборочные единицы - на два класса выше, чем у продукции (N - 2);

- на газовые и жидкостные системы продукции до заправки их технологической средой; технологическую среду при заправке и технологическое оборудование - на один класс выше, чем у продукции (N - 1).

Норму ПЧ технологической зоны устанавливают в зависимости от нормы ПЧ продукции или ее сборочных единиц в соответствии с отраслевой документацией или #M12291 1200003838ГОСТ Р 50766#S.

Достижение установленных норм ПЧ продукции обеспечивают проведением комплекса организационных и технических мероприятий по предупреждению и ликвидации причин возникновения источников загрязнения, а также удалением загрязнителей из внутренних полостей при изготовлении и испытании сборочных узлов и продукции в целом.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(справочное)

Библиография

[1] РТМ2 Н06-32-84 Промышленная чистота. Требования к чистоте смазочных систем. - М.: НИИмаш, 1984. - 12 с.

[2] РТМ2 Н90-2-78 Промышленная чистота. Метод определения чистоты рабочей жидкости гидроприводов по гранулометрическому составу. - М.: НИИмаш, 1980. - 12 с.

[3] РТМ2 B00-1-84 Промышленная чистота. Требования к чистоте сжатого воздуха для пневмосистем. Издание официальное. - М.: ВНИИТЭМР, 1985. - 14 с.

[4] РТМ2 Г00-6-84 Промышленная чистота. Требования к чистоте рабочих жидкостей объемных гидроприводов. - М.: ВНИИТЭМР, 1985. - 7 с.

Текст документа сверен по:

официальное издание

М.: ИПК Издательство стандартов, 2000