| ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ НА Ру от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) ТИПЫ. ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И РАЗМЕРЫ УПЛОТНИТЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГОСТ 12815-80 (СТ СЭВ 3249-81, СТ СЭВ 3250-81, СТ СЭВ 3251-81) ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР ФЛАНЦЫ АРМАТУРЫ, СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ЧАСТЕЙ И ТРУБОПРОВОДОВ НА Pу от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей Flanges for valves, fittings, and pipelines for Pnom from 0,1 to 20 MPa (from 1 to 200 kgf/cm2). Types. Connecting dimensions and dimensions of sealing surfaces ГОСТ 12815-80 (СТ СЭВ 3249-81, СТ СЭВ 3250-81, СТ СЭВ 3251-81) Срок действия с 01.01.83 до 01.01.93 Изменение № 5 ГОСТ 12815фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов на Pу от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) Типы. Присоединительные размеры и размеры уплотнительных поверхностей Утверждено и введено в действие Постановлением Госстандарта России от 15.04.92 № 402 Дата введения 01.10.92 1. Настоящий стандарт распространяется на фланцы трубопроводов и соединительных частей, а также на присоединительные фланцы арматуры, машин, приборов, патрубков, аппаратов и резервуаров на условное давление Pу от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 20 до 873 К (от минус 253 до плюс 600 °С) и на фланцы с прокладками из фторопласта-4 на условное давление Pу от 0,1 до 20,0 МПа (от 1 до 200 кгс/см2) и температуру среды от 73 до 473 К (от минус 200 до плюс 200 °С). Стандарт не распространяется на фланцы трубопроводов транспортных машин, если эти фланцы не предназначены для присоединения арматуры или приборов общего назначения, а также фланцы стандартизованные ГОСТ 1536-76 и ГОСТ 4433-76. Требования пп. 1-3; 5; 6; 10-12 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования-рекомендуемыми. (Измененная редакция, Изм. № 2, 3, 5). 2. Типы и основные параметры фланцев должны соответствовать указанным в табл. 1, присоединительные размеры, размеры и исполнения уплотнительных поверхностей-указанным на черт. 1-6 и в табл. 2-11, кроме размеров уплотнительных поверхностей щип-паз под фторопластовые прокладки, которые должны соответствовать указанным на черт. 6 и в табл. 12. (Измененная редакция, Изм. № 5). Таблица 1 Тип фланца Условное давление Py, МПа (кгс/см2) Уловный проход Dy, мм Литые из серого чугуна по ГОСТ 12817-80 0,1; 0,25 (1; 2,5) 15-3000 0,6 (6) 15-2400 1,0 (10) 15-2000 1,6 (16) 15-1000 Литые из ковкого чугуна по ГОСТ 12818-80 1,6; 2,5; 4,0 (16; 25; 40) 15-80 Литые стальные по ГОСТ 12819-80 1,6 (16) 15-1600 2,5 (25) 15-1400 4,0 (40) 15-800 6,3 (63) 15-600 10 (100) 15-400 16 (160) 15-300 20 (200) 15-250 Стальные плоские приварные по ГОСТ 12820-80 0,1; 0,25 (1; 2,5) 10-2400 0,6 (6) 10-1600 1,0 (10) 10-1600 1,6 (16) 10-1200 2,5 (25) 10-800 Стальные приварные встык по ГОСТ 12821-80 0,1; 0,25; 0,6 (1; 2,5; 6) 10-1600 1,0; 1,6; 2,5; 4,0 (10; 16; 25; 40) 10-1200 6,3 (63) 10-400; 500-1200 10 (100) 10-400 16 (160) 15-300 20 (200) 15-250 Стальные свободные на приварном кольце по ГОСТ 12822-80 0,1; 0,25; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5 (1; 2,5; 6; 10; 16; 25) 10-500 Черт. 1. Черт. 2. Черт. 3. Черт. 4. Черт. 5. Черт. 6. Примечания к черт. 1-6: 1. Допускается обработка поверхностей А с шероховатостью Ra 100 мкм. 2. Допускается обработка поверхности Б с шероховатостью Ra 25 мкм при кругообразном направлении неровностей. 3. Допускается вместо  45° выполнять округление. Таблица 2 Py 0,1 и 0,25 МПа (1,0 и 2,5 кгс/см2) Размеры, мм Проход условный Dy D D1 D2 D3 D4 D5 D6 d n h h1 h2 B Номинальный диаметр болтов или шпилек Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 10 75 50 35 20 19 30 29 19 18 31 30 11 11 4 4 2 4 4 3 3 60 М10 М10 15 80 55 40 25 23 35 33 24 22 36 34 65 20 90 65 50 32 33 46 43 31 32 47 44 70 25 100 75 60 39 41 53 51 38 40 54 52 75 32 120 90 70 49 49 63 59 48 48 64 60 14 14 95 М12 М12 40 130 100 80 56 55 70 69 55 54 71 70 3 100 50 140 110 90 69 66 83 80 68 65 84 81 110 65 160 130 110 89 86 103 100 88 85 104 101 125 80 185 150 128 103 101 17 115 102 100 118 116 18 18 140 М16 М16 100 205 170 148 123 117 143 137 122 116 144 138 4,5 3,5 155 125 235 200 178 149 146 169 166 148 145 170 167 8 8 - 150 260 225 202 176 171 196 191 175 170 197 192 (175) 290 255 232 206 203 226 223 205 202 227 224 200 315 280 258 231 229 251 249 230 228 252 250 (225) 340 305 282 256 256 276 276 255 255 277 277 250 370 335 312 286 283 306 303 285 282 307 304 12 12 300 435 395 365 336 336 356 356 335 335 357 357 22 22 4 5 4 М20 М20 350 485 445 415 381 386 407 406 380 385 408 407 5 4 400 535 495 465 431 436 457 456 430 435 458 457 16 16 (450) 590 550 520 481 489 507 509 480 488 508 510 500 640 600 570 531 541 557 561 530 540 558 562 20 600 755 705 670 531 635 657 661 630 634 658 662 26 26 20 5 6 5 М24 М24 (700) 860 810 775 736 737 762 763 735 736 763 764 24 24 800 975 920 880 841 841 867 867 840 840 868 868 30 30 М27 М27 (900) 1075 1020 980 - - - - - - - - - - - - 1000 1175 1120 1080 28 28 1200 1375 1320 1280 32 32 1400 1575 1520 1480 36 36 1600 1785 1730 1690 40 40 (1800) 1985 1930 1890 44 44 2000 2190 2130 2090 48 48 (2200) 2405 2340 2295 33 33 52 52 6 М30 М30 2400 2605 2540 2495 56 56 (2600) 2805 2740 2695 60 60 (2800) 3035 2960 2910 36 39 64 64 М33 М36 3000 3240 3160 3110 68 68 Таблица 3 Py 0,6 МПа (6 кгс/см2) Размеры, мм Проход условный Dy D D1 D2 D3 D4 D5 D6 d n h h1 h2 B Номинальный диаметр болтов или шпилек Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 10 75 50 35 20 19 30 29 19 18 31 30 11 11 4 4 2 4 4 3 3 60 М10 М10 15 80 55 40 25 23 35 33 24 22 36 34 65 20 90 65 50 32 33 46 43 31 32 47 44 70 25 100 75 60 39 41 53 51 38 40 54 52 75 32 120 90 70 49 49 63 59 48 48 64 60 14 14 95 М12 М12 40 130 100 80 56 55 70 69 55 54 71 70 3 100 50 140 110 90 69 66 83 80 68 65 84 81 110 65 160 130 100 89 86 103 100 88 85 104 101 125 80 185 150 128 103 101 117 115 102 100 118 116 18 18 140 М16 М16 100 205 170 148 123 117 143 137 122 116 144 138 4,5 3,5 155 125 235 200 178 149 146 169 166 148 145 170 167 8 8 - 150 260 225 202 176 171 196 191 175 170 197 192 (175) 290 255 232 206 203 226 223 205 202 227 224 200 315 280 258 231 229 251 249 230 228 252 250 (225) 340 305 282 256 256 276 276 255 255 277 277 250 370 335 312 286 283 306 303 285 282 307 304 12 12 300 435 395 365 336 336 356 356 335 335 357 357 22 22 4 5 4 М20 М20 350 485 445 415 381 386 407 406 380 385 408 407 5 4 400 535 495 465 431 436 457 456 430 435 458 457 16 16 (450) 590 550 520 481 489 507 509 480 488 508 510 500 640 600 570 531 541 557 561 53U 540 558 562 20 600 755 705 670 631 635 657 661 630 634 658 662 26 26 20 5 6 5 М24 М24 (700) 860 810 775 736 737 762 763 735 73iS 763 764 24 24 800 975 920 880 841 841 867 867 840 840 868 868 30 30 М27 М27 (900) 1075 1020 980 - - - - - - - - - - - - 1000 1175 1120 1080 28 28 1200 1400 1340 1295 33 33 32 32 М30 М30 1400 1620 1560 1510 36 36 36 М33 1600 1820 1760 1710 40 40 (1800) 2045 1970 1920 39 39 44 44 М36 М36 2000 2265 2180 2125 42 45 48 48 М39 М42 (2200) 2475 2390 2335 52 52 6 2400 2685 2600 2545 56 56 Таблица 4 Py 1,0 МПа (10 кгс/см2) Размеры, мм Проход условный Dy D D1 D2 D3 D4 D5 D6 d n h h1 h2 B Номинальный диаметр болтов или шпилек Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 10 90 60 42 24 34 23 35 14 14 4 4 2 4 4 3 3 70 М12 М12 15 95 65 47 29 39 28 40 75 20 105 75 58 36 50 35 51 80 25 115 85 68 43 57 42 58 90 32 135 100 78 51 65 50 66 18 18 105 М16 М16 40 145 110 88 61 75 60 76 3 110 50 160 125 102 73 87 72 88 125 65 180 145 122 95 109 94 110 140 80 195 160 133 106 120 105 121 8 150 100 215 180 158 129 149 128 150 8 4,5 3,5 - 125 245 210 184 155 175 154 176 150 280 240 212 183 203 182 204 22 22 М20 М20 (175) 310 270 242 213 233 212 234 200 335 295 268 239 259 238 260 (225) 365 325 295 266 286 265 287 250 390 350 320 292 312 291 313 12 12 300 440 400 370 343 363 342 364 4 5 4 350 500 460 430 395 421 394 422 16 16 5 4 400 565 515 482 447 473 446 474 26 26 М24 М24 (450) 615 565 532 497 523 496 524 20 20 500 670 620 585 549 575 548 576 600 780 725 685 649 651 675 677 648 650 676 678 30 30 5 6 5 М27 М27 (700) 895 840 800 751 751 777 777 750 750 778 778 24 24 800 1010 950 905 856 851 882 877 855 850 883 878 33 33 М30 М30 (900) 1110 1050 1005 - - - - - - - - 28 28 - - - - 1000 1220 1160 1110 36 М33 М30 1200 1455 1380 1330 39 39 32 32 М36 М36 1400 1675 1590 1530 42 45 36 36 М39 М42 1600 1915 1820 1750 48 52 40 40 М45 М48 (1800) 2115 2020 1950 44 44 2000 2325 2230 2150 48 48 Таблица 5 Py 1,6 МПа (16 кгс/см2) Размеры, мм Проход условный Dy D D1 D2 D3 D4 D5 D6 d n h h1 h2 B Номинальный диаметр болтов или шпилек Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 10 90 60 42 24 34 23 35 14 14 4 4 2 4 4 3 3 70 М12 М12 15 95 65 47 29 39 28 40 75 20 105 75 58 36 50 35 51 80 25 115 85 68 43 57 42 58 90 32 135 100 78 51 65 50 66 18 18 105 М16 М16 40 145 110 88 61 75 60 76 3 110 50 160 125 102 73 87 72 88 125 65 180 145 122 95 109 94 110 140 80 195 160 133 106 120 105 121 8 150 100 215 180 158 129 149 128 150 8 4,5 3,5 - 125 245 210 184 155 175 154 176 150 280 240 212 183 203 182 204 22 22 М20 М20 (175) 310 270 242 213 233 212 234 200 335 395 268 239 259 238 260 12 12 (225) 365 325 295 266 286 265 287 250 405 355 320 292 312 291 313 26 26 М24 М24 300 460 410 370 343 363 342 364 4 5 4 350 520 470 430 395 421 394 422 16 16 5 4 400 580 525 482 447 473 446 474 30 30 М27 М27 (450) 640 585 532 497 523 496 524 20 20 500 710 650 585 549 575 548 576 33 33 М30 М30 600 840 770 685 649 651 675 677 648 650 676 678 36 39 5 6 5 М33 М36 (700) 910 840 800 751 751 777 777 750 750 778 778 24 24 800 1020 950 905 856 851 882 877 855 850 883 878 39 М36 (900) 1120 1050 1005 - - - - - - - - 28 28 - - - - 1000 1255 1170 1110 42 45 М39 М42 1200 1485 1390 1330 48 52 32 32 М45 М48 1400 1685 1590 1530 36 36 1600 1925 1820 1750 56 56 40 40 М52 М52 Таблица 6 Py 2,5 МПа (25 кгс/см2) Размеры, мм Проход условный Dy D D1 D2 D3 D4 D5 D6 d n h h1 h2 B Номинальный диаметр болтов или шпилек Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 10 90 60 42 24 34 23 35 14 14 4 2 4 4 3 3 70 М12 М12 15 05 65 47 29 39 28 40 75 20 105 75 58 36 50 35 51 80 25 115 85 68 43 57 42 58 90 32 135 100 78 51 65 50 66 18 18 105 М16 М16 40 115 110 88 61 75 60 76 3 110 50 160 125 102 73 87 72 88 125 65 180 145 122 95 109 94 110 8 - 80 195 160 133 106 120 105 121 100 230 190 158 129 149 128 150 22 22 4,5 3,5 М20 М20 125 270 220 184 155 175 154 176 26 26 М24 М24 150 300 250 212 183 203 182 204 (175) 33C 280 242 213 233 212 234 12 200 360 310 278 239 259 238 260 (225) 395 340 305 266 286 265 287 30 30 М27 М27 250 425 370 335 292 312 291 313 300 485 430 390 343 363 312 364 16 4 5 4 350 550 490 450 395 421 394 422 33 33 5 4 М30 М30 400 610 550 505 447 473 446 474 36 М33 (450) 660 600 555 497 523 496 524 20 500 730 660 615 549 575 548 576 39 М36 600 840 770 720 649 651 575 377 648 550 676 678 39 5 6 5 М36 (700) 960 875 820 751 751 777 777 750 750 778 778 42 45 24 М39 М42 800 1075 990 930 356 351 882 877 855 350 883 878 48 М45 (900) 1185 1090 1030 - - - - - - - - 52 28 - - - - М48 1000 1315 1210 1140 56 56 М52 М52 1200 1525 1420 1350 32 1400 1750 1640 1560 62 62 36 М56 М56 Таблица 7 Py 4,0 МПа (40 кгс/см2) Размеры, мм Проход условный Dy D D1 D2 D3 D4 D5 D6 d n h h1 h2 B Номинальный диаметр болтов или шпилек Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 10 90 60 42 24 34 23 35 14 14 4 2 4 4 3 3 70 М12 М12 15 95 65 47 29 39 28 40 75 20 105 75 58 36 50 35 51 80 25 115 85 68 43 57 42 58 90 32 135 100 78 51 65 50 66 18 18 105 М16 М16 40 145 110 88 61 75 60 76 3 110 50 160 125 102 73 87 72 88 125 65 180 145 122 95 109 94 110 8 - 80 195 160 133 106 120 105 121 100 230 190 158 129 149 128 150 22 22 4,5 3,5 М20 М20 125 270 220 184 155 175 154 176 26 26 М24 М24 150 300 250 212 183 203 182 204 (175) 350 295 242 213 233 212 234 30 30 12 М27 М27 200 375 320 285 239 259 238 260 (225) 415 355 315 266 286 265 287 33 33 М30 М30 250 445 385 345 292 312 291 313 300 510 450 410 343 363 342 364 16 4 5 4 350 570 510 465 395 421 394 422 36 5 4 М33 М30 400 655 585 535 447 473 446 474 39 39 М36 М36 (450) 680 610 560 497 523 496 524 20 500 755 670 615 549 575 548 576 42 45 М39 М42 600 890 795 735 649 651 675 677 648 650 676 678 48 52 5 6 5 М45 М48 (700) 995 900 810 751 751 777 777 750 750 778 778 24 800 1135 1030 960 856 851 882 877 855 850 883 878 56 56 М52 М52 (900) 1250 1140 1070 - - - - - - - - 28 - - - - 1000 1360 1250 1180 1200 1575 1460 1380 62 62 32 М56 М56 Таблица 8 Py6,3 МПа (63 кгс/см2) Размеры, мм Проход условный Dy D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 10 100 70 42 24 34 23 35 18 35 50 15 105 75 47 29 39 28 40 24 55 20 125 90 58 36 50 35 51 30 45 58 25 135 100 68 43 57 42 58 35 50 68 32 150 110 78 51 65 50 66 42 65 78 40 165 125 88 61 75 60 76 52 75 88 50 175 135 102 73 87 72 88 63 85 102 65 200 160 122 95 109 94 110 85 10 132 80 210 170 133 106 120 105 121 97 115 133 100 250 200 158 129 149 128 150 124 145 170 125 295 240 184 155 175 154 176 153 175 205 150 340 280 212 183 203 182 204 181 205 240 (175) 370 310 212 213 233 212 234 218 235 270 200 405 345 285 239 259 238 260 243 265 285 (225) 430 370 315 266 286 265 287 270 280 315 250 470 400 345 292 312 291 313 298 320 345 300 530 460 410 343 363 342 364 345 375 410 350 595 525 465 395 421 394 422 394 420 465 400 670 585 535 447 473 446 474 445 480 535 500 800 705 615 549 575 548 576 - - - 600 925 820 735 649 651 675 677 648 650 676 678 (700) 1045 935 840 - - - - 800 1165 1050 960 (900) 1285 1170 1070 1000 1415 1290 1180 1200 1665 1530 1380 Продолжение табл. 8 Проход условный Dy d n h h1 h2 h3 b2 r Номинальный диаметр шпилек Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 10 14 14 4 2 4 4 3 3 6,5 9 2,8 М12 М12 15 20 18 18 М16 М16 25 32 22 22 М20 М20 40 3 50 8,0 12 4,0 65 8 80 100 26 26 4,5 3,5 М24 М24 125 30 30 М27 М27 150 33 33 М30 М30 (175) 12 200 36 М33 (225) 250 39 М36 300 16 4 5 4 350 39 39 5 4 М36 М36 400 42 45 М39 М42 500 48 52 20 - - - М45 М48 600 56 56 5 6 5 М52 М52 (700) 24 - - - - 800 62 62 М56 М56 (900) 28 1000 70 70 М64 М64 1200 78 78 32 М72 М72 Таблица 9 Py10 МПа (100 кгс/см2) Размеры, мм Проход условный Dy D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 d n h h1 h2 h3 b2 r Номинальный диаметр шпилек Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 10 100 70 42 24 34 23 35 18 35 50 14 14 4 2 4 4 3 3 6,5 9 2,8 М12 М12 15 105 75 47 29 39 28 40 24 55 20 125 90 58 36 50 35 51 30 45 58 18 18 М16 М16 25 135 100 68 43 57 42 58 35 50 68 32 150 110 78 51 65 50 66 42 65 78 22 22 М20 М20 40 165 125 88 61 75 60 76 52 75 88 3 50 195 145 102 73 87 72 88 63 85 102 26 26 8,0 12 4,0 М24 М24 65 220 170 122 95 109 94 110 85 110 140 8 80 230 180 133 106 120 105 121 97 115 150 100 265 210 158 129 149 128 150 124 145 175 30 30 4,5 3,5 М27 М27 125 310 250 184 155 175 154 176 153 175 210 33 33 М30 М30 150 350 290 212 183 203 182 204 181 205 250 12 (175) 380 320 242 213 233 212 234 218 235 280 200 430 360 285 239 259 238 260 243 265 285 36 39 М33 М36 (225) 470 400 315 266 286 265 287 270 280 315 39 М36 250 500 430 345 292 312 291 313 298 320 345 300 585 500 410 343 363 342 364 345 375 410 42 45 16 4 5 4 М39 М42 350 655 560 465 395 421 394 422 394 420 65 48 52 5 4 11,0 17 5,8 М45 М48 400 715 620 535 447 473 446 474 445 480 535 Таблица 10 Py 16 МПа (160 кгс/см2) Размеры, мм Проход условный Dy D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 d n h h1 h2 h3 b2 r Номинальный диаметр шпилек Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 Ряд 1 Ряд 2 15 105 75 47 29 39 28 40 24 35 55 14 14 4 2 4 4 3 3 6,5 9 2,8 М12 М12 20 125 90 58 36 50 35 51 30 45 58 18 18 М16 М16 25 135 100 68 43 57 42 58 35 50 68 32 150 110 78 51 65 50 66 42 65 78 22 22 М20 М20 40 165 125 88 61 75 60 76 52 75 88 3 50 195 145 102 73 87 72 88 63 95 115 26 26 8,0 12 4,0 М24 М24 65 220 170 122 95 109 94 110 85 110 140 8 80 230 180 133 106 120 105 121 97 130 150 100 265 210 158 129 149 128 150 124 145 175 30 30 4,5 3,5 М27 М27 125 310 250 184 155 175 154 176 153 190 210 33 33 М30 М30 150 350 290 212 183 203 182 204 181 205 250 12 10,0 14 4,2 (175) 380 320 242 213 233 212 234 218 255 280 36 11,0 17 5,8 М33 200 430 360 285 239 259 238 260 243 275 315 39 М36 М36 (225) 470 400 315 266 286 265 287 270 305 350 39 250 500 430 345 292 312 291 313 298 330 380 42 М39 300 585 500 410 343 363 342 364 345 380 410 45 16 4 5 4 14,0 23 8,5 М42 Таблица 11 Py 20 МПа (200 кгс/см2) Размеры, мм Проход условный Dy D D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 d n h h1 h2 h3 b2 r Номинальный диаметр шпилек 15 120 82 47 29 39 28 40 24 40 55 22 4 2 4 3 6,5 9 2,8 М20 20 130 90 58 36 50 35 51 30 45 58 25 150 102 68 43 57 42 58 35 50 68 26 М24 32 160 115 78 51 65 50 66 42 65 78 40 170 124 88 61 75 60 76 52 75 91 3 8,0 12 4,0 50 210 160 102 73 87 72 88 63 95 129 8 65 260 203 122 99 109 94 110 85 130 167 30 М27 80 290 230 133 106 120 105 121 97 160 190 33 М30 100 360 292 158 129 149 128 150 124 190 245 39 4,5 3,5 М36 125 385 318 184 155 175 154 176 153 205 271 12 10,0 14 4,2 150 440 360 212 183 203 182 204 181 240 306 45 11,0 17 5,8 М42 (175) 475 394 242 213 233 212 234 218 275 340 200 535 440 285 239 259 238 260 243 305 380 52 М48 (225) 580 483 315 266 286 265 287 - - - 56 - - - М52 250 670 572 345 292 312 291 313 - - - 16 Примечания к табл. 1-12: 1. Фланцы с условными проходами, указанными в скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения. 2. Фланцы должны изготовляться с размерами по предпочтительному ряду 2. 3. Для ранее разработанных изделий размеры d и D2, D7 и D9 допускается выполнять по рабочим чертежам до замены технологической оснастки. Таблица 12 Размеры, мм Условный проход Dy Py, МПа (кгс/см2) Ряд D3, D5 D4, D6 h1 h2 10 До 0,63 (6,3) 1 19 31 4 3 2 18 30 Св. 0,63 (6,3) до 10 (100) 1; 2 23 35 15 До 0,63 (6,3) 1 24 36 2 22 34 Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) 1; 2 28 40 20 До 0,63 (6,3) 1 31 47 2 32 44 Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) 1; 2 35 51 25 До 0,63 (6,3) 1 38 54 2 40 52 Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) 1; 2 42 58 32 До 0,63 (6,3) 1 48 64 2 60 Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) 1; 2 50 66 40 До 0,63 (6,3) 1 55 71 2 54 70 Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) 1; 2 60 76 50 До 0,63 (6,3) 1 68 84 2 65 81 Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) 1; 2 72 88 65 До 0,63 (6,3) 1 88 104 2 85 101 Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) 1; 2 94 110 80 До 0,63 (6,3) 1 102 118 2 100 116 Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) 1; 2 105 121 100 До 0,63 (6,3) 1 122 144 6 5 2 116 138 Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) 1; 2 128 150 125 До 0,63 (6,3) 1 148 170 2 145 167 Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) 1; 2 154 176 150 До 0,63 (6,3) 1 175 197 2 170 192 Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) 1; 2 182 204 (175) До 0,63 (6,3) 1 205 227 2 202 224 Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) 1; 2 212 234 200 До 0,63 (6,3) 1 230 252 2 228 250 Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) 1; 2 238 260 (225) До 0,63 (6,3) 1; 2 225 277 Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) 1; 2 265 287 250 До 0,63 (6,3) 1 285 307 2 282 304 Св. 0,63 (6,3) до 20 (200) 1; 2 291 313 300 До 0,63 (6,3) 1; 2 335 357 Св. 0,63 (6,3) до 16 (160) 1; 2 242 364 350 До 0,63 (6,3) 1 380 408 2 385 407 Св. 0,63 (6,3) до 10 (100) 1; 2 394 422 400 До 0,63 (6,3) 1 430 458 2 435 457 Св. 0,63 (6,3) до 10 (100) 1; 2 446 474 450 До 0,63 (6,3) 1 480 508 2 488 510 Св. 0,63 (6,3) до 4,0 (400) 1; 2 496 524 500 До 0,63 (6,3) 1 530 558 2 540 562 Св. 0,63 (6,3) до 6,3 (63) 1; 2 548 576 600 До 0,63 (6,3) 1 630 658 2 634 662 Св. 0,63 (6,3) до 6,3 (63) 1 648 676 2 650 678 700 До 0,63 (6,3) 1 735 763 2 736 764 Св. 0,63 (6,3) до 4,0 (40) 1; 2 750 778 800 До 0,63 (6,3) 1; 2 840 868 Св. 0,63 (6,3) до 4,0 (40) 1 855 883 2 850 878 (Измененная редакция, Изм. № 1, 3, 4). 3. Поля допусков посадочных мест под фторопластовые прокладки в сопрягаемых деталях должны соответствовать указанным в табл. 13. 4. Допускается изготовлять фланцы других конструкций с другими исполнениями уплотнительных поверхностей, в том числе с уплотнительными канавками на соединительном выступе или приварном кольце, с обязательным выполнением присоединительных размеров по табл. 2-11. 5. Проходы условные-по ГОСТ 28338-89. Давление номинальное (условное)-по ГОСТ 26349-84. (Измененная редакция, Изм. № 5). Таблица 13 Диаметр (шипа или паза), мм Поле допуска Отверстие Вал От 18 до 30 Н12 b12 Св. 30 до 130 d11 Св. 130 до 260 Н11 Св. 260 до 500 f9 Св. 500 до 800 Н10 f9 Св. 800 до 1000 Н9 (Измененная редакция, Изм. № 3). 6. Отверстия под болты и шпильки во фланцах арматуры машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров для удобства монтажа должны располагаться симметрично по отношению к главным осям (но не на главных осях). (Измененная редакция, Изм. № 3). 7. Допускается фланцы всех исполнений, имеющие 4 отверстия под болты (или шпильки), изготовлять квадратными на Ру 4,0 МПа (40 кгс/см2). 8. Допуски размеров D и В: для чугунных литых и литых стальных фланцев-по 9 классу точности ГОСТ 26645-85; для фланцев, изготавливаемых из проката обычной точности (В),-по ГОСТ 2590-88 и ГОСТ 2591-88; для фланцев, изготавливаемых методом кислородной и плазменно-дуговой резки,-по 2-му классу точности ГОСТ 14792-80; для фланцев штампованных, изготавливаемых методом гибки из полосового проката с последующей сваркой стыка и горячей рихтовкой,-по классу точности Т4 ГОСТ 7505-89, при этом допускается усиление шва, которое при определении предельного отклонения не учитывается; при изготовлении другими методами-по h16. (Измененная редакция, Изм. № 4, 5). 9. (Исключен, Изм. № 3). 10. Предельные отклонения номинального размера h: ± 1 мм при h = 2 мм; ± 2 мм при h > 2 мм. Для литых фланцев допускается выполнение размера h не менее 2 мм для Dy 32 мм и не менее 3 мм для Dy > 32 мм. (Измененная редакция, Изм. № 3). 11. Предельные отклонения номинальных размеров: h1 и h2 + 0,5 мм D2 ± 4,0 мм D3, D6 Н12 D4, D5 h12 D7 ± 0,75 мм D8 ± 0,15 мм b2, h3 0,4 мм d Н15 D9 h14 (Измененная редакция, Изм. № 3, 4). 12. Для соединений типа А по ГОСТ 14140-81 позиционный допуск осей отверстий d (допуск зависимый) в диаметральном выражении не должен быть более, мм: 1,0-для отверстий диаметром 11 мм; 2,0-для отверстий диаметром от 14 до 26 мм; 3,0-для отверстий диаметром от 30 до 45 мм; 4,0-для отверстий диаметром 52 и 56 мм; 6,0-для отверстий диаметром от 62 до 78 мм. При изготовлении фланцев с резьбовыми отверстиями (тип В по ГОСТ 14140-81) позиционный допуск осей отверстий d (допуск зависимый) в диаметральном выражении не должен быть более, мм: 0,5-для отверстий диаметром 11 мм; 1,0-для отверстий диаметром от 14 до 26 мм; 1,6-для отверстий диаметром от 30 до 45 мм; 2,0-для отверстий диаметром 52 и 56 мм; 3,0-для отверстий диаметром от 62 до 78 мм. (Измененная редакция, Изм. № 1). ПРИЛОЖЕНИЕ Справочное Информационные данные о соответствии ГОСТ 12815-80 СТ СЭВ 3249-81 СТ СЭВ 3250-81 и СТ СЭВ 3251-81. Пункт 2 ГОСТ 12815-80 соответствует пунктам: 4 и 5 СТ СЭВ 3249-81; 4, 5 и 6 СТ СЭВ 3250-81; 4 и 5 СТ СЭВ 3251-81. (Введено дополнительно, Изм. № 2). ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ 1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения СССР. ИСПОЛНИТЕЛИ М. И. Власов, Ю. И. Тарасьев (руководитель темы), Р. И. Хасанов, О. И. Федоров. 2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.05.80 № 2240. 3. Срок проверки-1992 г.; периодичность проверки 5 лет. 4. Стандарт соответствует СТ СЭВ 3249-81, СТ СЭВ 3250-81, СТ СЭВ 3251-81 в части присоединительных размеров круглых и квадратных фланцев. 5. ВЗАМЕН ГОСТ 1233-67, ГОСТ 1234-67. 6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ Обозначение НТД, на который дана ссылка Номер пункта ГОСТ 356-80 5 ГОСТ 1536-76 1 ГОСТ 4433-76 1 ГОСТ 12817-80-12822-80 2 ГОСТ 14140-81 12 ГОСТ 26645-85 8 7. Переиздание (ноябрь 1989 г.) с Изменениями № 1, 2, 3, 4, 5, утвержденными в марте 1983 г., декабре 1983 г., декабре 1987 г., сентябре 1980 г, апреле 92 г. (ИУС 6-83, 3-84, 4-88, 12-89, 7-92). |  |
| --- | --- |