ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

#### ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ 
РЕЗЬБА ТРУБНАЯ ЦИЛИНДРИЧЕСКАЯ 
Basic norms of interchangeability. 
Pipe cylindrical thread

##### ГОСТ 6357-81 (СТ СЭВ 1157-78)

РАЗРАБОТАН
Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
ИСПОЛНИТЕЛИ
М. А. Палей, Г. С. Кудинова
ВНЕСЕН
Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности
Зам. министра А. Е. Прокопович
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1981 г. № 5790

Взамен ГОСТ 6357-73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30 декабря 1981 г. № 5790 срок введения установлен с 01.01. 1983 г.

Настоящий стандарт распространяется на трубную цилиндрическую резьбу, применяемую в цилиндрических резьбовых соединениях, а также в соединениях внутренней цилиндрической резьбы с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211-81 и устанавливает профиль, основные размеры и допуски резьбы. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1157-78.

1. ПРОФИЛЬ

1.1. Номинальный профиль резьбы и размеры его элементов должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Черт. 1. Размеры в мм

d - наружный диаметр наружной резьбы (трубы);
d1 - внутренний диаметр наружной резьбы;
d2 - средний диаметр наружной резьбы;
D - наружный диаметр внутренней резьбы (муфты);
D1 - внутренний диаметр внутренней резьбы;
D2 - средний диаметр внутренней резьбы;
P - шаг резьбы;
Н - высота исходного треугольника;
H1 - рабочая высота профиля;
R - радиус закругления вершины и впадины резьбы

Таблица 1. Размеры в мм

| Шаг Р | Число шагов z на длине 25,4 мм | H=0.960491 P | H1=0.640327 P | H/6 = 0.160082 P | R = 0.137329 P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.907 1,337 1,814 2,309 | 28 19 14 11 | 0,871165 1,284176 1,742331 2,217774 | 0.580777 0,856117 1,161553 1,478515 | 0,145194 0,214029 0,290389 0,369629 | 0,124557 0,183609 0,249115 0,317093 |

Примечание. Числовые значения шагов определены из соотношения Р=25,4/z с округлением до 3-го знака после запятой и приняты в качестве исходных при расчете основных элементов профиля

1.2. Вершины наружной резьбы, а также внутренней резьбы допускается выполнять с плоским срезом в тех случаях, когда исключена возможность ее соединения с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211-81.

2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.3. Обозначение размера резьбы, шаги и номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров резьбы должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 2.

При выборе размеров первый ряд следует предпочитать второму.

Таблица 2. Размеры в мм

| Обозначение размера резьбы | Шаг Р | Диаметры резьбы |
| --- | --- | --- |
| Ряд 1 | Ряд 2 |  | d=D | d2=D2 | d1=D1 |
| 1/16 1/8 |  | 0,907 | 7.723 9,728 | 7,142 9,147 | 6,561 8,566 |
| 1/4 3/8 |  | 1,337 | 13,157 16,662 | 12,301 15,806 | 11,445 14,950 |
| 1/2 |  | 1,814 | 20,955 | 19,793 | 18,631 |
| 3/4 | 5/8 7/8 |  | 22,911 26,441 30,201 | 25,749 25,279 29,0З9 | 20,587 24,117 27,877 |
| 1 1 1/2 | 1 1/8 | 2,309 | 33,249 33,891 41,910 | 31,770 36,418 40,431 | 30,291 34,939 38,952 |
| 1 1/2 | 1 3/8 1 3/4 |  | 44,323 47,803 53,746 | 42,844 46,324 52,267 | 41,365 44,845 50,788 |
| 2 2 1/2 | 2 1/4 |  | 59,614 65,710 75,184 | 58,135 64,231 73,705 | 56,656 62,762 72,226 |
| 3 | 2 3/4 3 1/4 |  | 81,534 87,884 93,980 | 80,055 86,405 92,501 | 78,576 84,926 91,022 |
| 3 1/2 4 | 3 3/4 |  | 100,330 106,680 113,030 | 98,851 105,201 111,551 | 97,372 103,722 110,072 |
| 5 6 | 4 1/2 5 1/2 |  | 125,730 138,430 151,130 163,830 | 124,251 136,951 148,651 162,351 | 122,772 135,472 148,172 160,872 |

2.2. Числовые значения диаметров d2 и d1 вычисляют по следующим формулам.

d2 = D2 = d - 0.640327 P (1)
d1 = D1 = d - 1.280654 P (2)

Числовые значения диаметра d установлены эмпирически.

3. ДОПУСКИ

3.1. Схемы полей допусков наружной и внутренней резьбы приведены на черт. 2.

Отклонения отсчитывают от номинального профиля резьбы в направлении перпендикулярном оси резьбы.

3.2. Допуски среднего диаметра резьбы устанавливают двух классов точности - А и В.

Черт. 2

es - верхнее отклонение диаметров наружной резьбы; 
ES - верхнее отклонение диаметров внутренней резьбы; 
ei - нижнее отклонение диаметров наружной резьбы; 
EI - нижнее отклонение диаметров внутренней резьбы; 
Td, Td2, TD1, TD2 - допуски диаметров d, d1, D1, D2.

Допуски среднего диаметра резьбы являются суммарными.

Допуски диаметров d1и D не устанавливаются.

3.3. Числовые значения допусков диаметров наружной и внутренней резьбы должны соответствовать приведенным в табл. 3.

Таблица 3

| Обозначение размера резьбы | Шаг Р, мм | Наружная резьба | Внутренняя резьба |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметры резьбы |
|  |  | d | d2 | D2 | D1 |
|  |  | Допуски, мкм |
|  |  | Td | Td2 | TD2 | TD1 |
|  |  |  | Класс А | Класс В | Класс А | Класс В |  |
| 1/16 1/8 | 0,907 | 214 214 | 107 107 | 214 214 | 107 107 | 214 214 | 282 282 |
| 1/4 3/8 | 1,337 | 250 250 | 125 125 | 250 250 | 125 125 | 250 250 | 445 445 |
| 1/2 5/8 3/4 7/8 | 1,814 | 284 284 284 284 | 142 142 142 142 | 284 284 284 284 | 142 142 142 142 | 284 284 284 284 | 541 541 541 541 |
| 1 1 1/3 1 1/4 | 2,309 | 360 360 360 | 180 180 180 | 360 360 360 | 180 180 180 | 360 360 360 | 640 640 640 |
| 1 1 3/8 1 1/2 2 3/4 | 2,309 | 360 360 360 360 | 180 180 180 180 | 360 360 360 360 | 180 180 180 180 | 360 360 360 360 | 640 640 640 640 |
| 2 1/4 2 1/2 2 3/4 |  | 434 434 434 | 217 217 217 | 434 434 434 | 217 217 217 | 434 434 434 | 640 640 640 |
| 3 3 1/4 3 1/2 |  | 434 434 434 | 217 217 217 | 434 434 434 | 217 214 217 | 434 434 434 | 640 640 640 |
| 3 3/4 4 4 1/2 |  | 434 434 434 | 217 217 217 | 434 434 434 | 217 217 217 | 434 434 434 | 640 640 640 |
| 5 5 1/2 6 |  | 434 434 434 | 217 217 217 | 434 434 434 | 217 217 217 | 434 434 434 | 640 640 640 |

Примечание. Числовые значения допусков установлены эмпирически.

3.4. Длины свинчивания подразделяют на две группы: нормальные N и длинные L.

Длины свинчивания, относящиеся к группам N и L, приведены в табл. 4.

Таблица 4. Размеры в мм

| Обозначение размера резьбы | Шаг Р | Длина свинчивания | Обозначение размера резьбы | Шаг Р | Длина свинчивания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N | L |  |  | N | L |
| 1/16 1/8 | 0,907 | Св. 4 до 12 | Св. 12 | 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 | 2,309 | Св. 12 до 36 | Св. 36 |
| 1/4 3/8 | 1,337 | Св. 5 до 16 | Св. 16 |  |  |  |  |
| 1/2 5/8 З/4 7/8 | 1,814 | Св. 7 до 22 | Св. 22 | 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4 4 1/2 5 5 1/2 6 | 2,309 | Св. 13 до 40 | Св. 40 |
| 1 1 1/3 1 1/4 1 3/8 | 2,309 | Св. 10 до 30 | Св. 30 |  |  |  |  |
| 1 1/2 1 3/4 | 2,309 | Св 12 до 36 | Св. 36 |  |  |  |  |

Примечание. Числовые значения длин свинчивания установлены эмпирически.

3.5. Допуск резьбы, если нет особых оговорок, относится к наибольшей нормальной длине свинчивания N, указанной в табл. 4, или ко всей длине резьбы, если она меньше наибольшей нормальной длины свинчивания.

3.6. Допуски среднего диаметра внутренней резьбы по настоящему стандарту, предназначенной для соединения с наружной конической резьбой по ГОСТ 6211—81 должны соответствовать классу точности А.

При этом конструкция деталей с внутренней цилиндрической резьбой должна обеспечивать ввинчивание наружной конической резьбы на глубину не менее указанной в ГОСТ 6211—81.

3.7. Числовые значения предельных отклонений диаметров наружной и внутренней резьбы должны соответствовать указанным в табл. 5.

3.8. Предельные отклонения среза вершин и впадин наружной и внутренней резьбы приведены в справочном приложении.

Таблица 5

| Обозначение размера резьбы | Шаг Р, мм | Наружная резьба | Внутренняя резьба |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметры резьбы |
|  |  | d | d2 | d1 | D | D2 | D1 |
|  |  | Предельные отклонения, мкм |
|  |  | es | ei | es | ei | es | EI | ES | EI | ES | EI |
|  |  |  |  |  | Класс A | Класс В |  |  | Класс A | Класс В |  |  |  |
| 1/16 1/8 | 0,907 | 0 0 | -214 -214 | 0 0 | -107 -107 | -214 -214 | 0 0 | 0 0 | +107 +107 | +214 +214 | 0 0 | +282 +282 | 0 0 |
| 1/4 3/8 | 1,337 | 0 0 | -250 -250 | 0 0 | -125 -125 | -250 -250 | 0 0 | 0 0 | +125 +125 | +250 +250 | 0 0 | +445 +445 | 0 0 |
| 1/2 5/8 3/4 7/8 | 1,814 | 0 0 0 0 | -284 -284 -284 -284 | 0 0 0 0 | -142 -142 -142 -142 | -284 -284 -284 -284 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | +142 +142 +142 +142 | +284 +284 +284 +284 | 0 0 0 0 | +541 +541 +541 +541 | 0 0 0 0 |
| 1 1 1/8 1 1/4 1 3/8 | 2,309 | 0 0 0 0 | -360 -360 -360 -360 | 0 0 0 0 | -180 -180 -180 -180 | -360 -360 -360 -360 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | +180 +180 +180 +180 | +360 +360 +360 +360 | 0 0 0 0 | +640 +640 +640 +640 | 0 0 0 0 |
| 1 1/2 1 3/4 2 2 1/4 2 1/2 |  | 0 0 0 0 0 | -360 -360 -360 -434 -434 | 0 0 0 0 0 | -180 -180 -180 -217 -217 | -360 -360 -360 -434 -434 | 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 | +180 +180 +180 +217 +217 | +360 +360 +360 +434 +434 | 0 0 0 0 0 | +640 +640 +640 +640 +640 | 0 0 0 0 0 |
| 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4 4 1/2 5 5 1/2 6 | 2,309 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | -434 -434 -434 -434 -434 -434 -434 -434 -434 -434 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | -217 -217 -217 -217 -217 -217 -217 -217 -217 -217 | -434 -434 -434 -434 -434 -434 -434 -434 -434 -434 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | +217 +217 +217 +217 +217 +217 +217 +217 +217 +217 | +434 +434 +434 +434 +434 +434 +434 +434 +434 +434 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | +640 +640 +640 +640 +640 +640 +640 +640 +640 +640 | 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |

Примечание. Нижнее отклонение внутреннего диаметра d1 и верхнее отклонение наружного диаметра D не устанавливаются.

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЗЬБЫ

4.1. В условное обозначение трубной цилиндрической резьбы должны входить:

буква G, обозначение размера резьбы и класс точности среднего диаметра. Условное обозначение для левой резьбы дополняется буквами LH.

Примеры условного обозначения резьбы:

класса точности А: G 1 1/2 - A
левой резьбы класса точности B: G1 1/2 LH - B

4.2. Длина свинчивания N в обозначении резьбы не указывается.

Длина свинчивания L указывается в миллиметрах.

Пример:G1 1/2 LH - B - 40 (40 - длина свинчивания)

4.3. Посадка обозначается дробью, в числителе которой указывают обозначение класса точности внутренней резьбы, а в знаменателе - обозначение класса точности наружной резьбы.

Пример: G1 1/2 — A/A или G1 1/2 LH - A/B

4.4. Соединение внутренней трубной цилиндрической резьбы класса точности А по настоящему стандарту с наружной трубной-конической резьбой по ГОСТ 6211—81 обозначается следующим образом:

Пример: G/R 1 1/2 - A

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ СРЕЗА ВЕРШИН И ВПАДИН РЕЗЬБЫ

1. Настоящее приложение содержит информацию о предельных отклонениях разреза размера H/6 вершин и впадин наружной и внутренней резьбы, которые являются исходными при проектировании резьбообразующего инструмента и не подлежат обязательному контролю, если это не установлено особо.

2. Предельные отклонения размера - приведены на чертеже и в таблице.

Черт 3

eS—верхнее отклонение среза вершины и впадины наружной резьбы; 
ES—верхнее отклонение среза вершины и впадины внутренней резьбы;
ei—нижнее отклонение среза вершины и впадины наружной резьбы;
EI—нижнее отклонение среза вершины и впадины внутренней резьбы;