П Р О Е К Т

Здание  для  размещения

производства  _____  на  промышленной  площадке

____

Раздел. Архитектурно-строительные решения

20___

Содержание тома

Стр.

| Состав проекта……………………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| Раздел. Архитектурно-строительные решения…………………………... | 5 |
| Чертежи: 310-01.1-АСП (6 листов) |  |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Номер тома | Наименование | Обозначение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 2 | 4 |
| 1 | Раздел. Общая пояснительная записка |  |  |
| 2 | Раздел. Генеральный план и транспорт |  |  |
| 3 | Раздел. Технологические решения |  |  |
| 4 | Раздел. Архитектурно-строительные |  |  |
|  | Решения |  |  |
| 5 | Раздел. Инженерное оборудование, сети |  |  |
|  | Водоснабжение и канализация |  |  |
|  | Отопление, вентиляция и |  |  |
|  | кондиционирование воздуха |  |  |
|  | Электротехническая часть |  |  |
|  | Контрольно-измерительные приборы и |  |  |
|  | Автоматика |  |  |
|  | Связь и сигнализация |  |  |
| 6 | Раздел. Организация строительства |  |  |
| 7 | Организация и условия труда работников. |  |  |
|  | Управление производством и |  |  |
|  | предприятием |  |  |
| 8 | Раздел. Охрана окружающей среды |  |  |
| 9 | Раздел. Обеспечение безопасности |  |  |
|  | производства. Обеспечение пожарной |  |  |
|  | безопасности |  |  |
| 10 | Раздел. Инженерно-технические |  |  |
|  | мероприятия гражданской обороны. |  |  |
|  | Мероприятия по предупреждению |  |  |
|  | чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГО и ЧС) |  |  |

Раздел. Архитектурно-строительные  решения

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| 1. | Исходные данные и основные положения………………………….. | 7 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Архитектурно-планировочные и конструктивные решения………. | 9 |
| 3. | Антисейсмические мероприятия…………………………………… | 14 |
| 4. | Санитарно-бытовое обслуживание…………………………………. | 15 |
| 5. | Решения по взрывопожаробезопасности…………………………… | 15 |
| 6. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. |  |
|  | Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций |  |
|  | (ИТМ ГО ЧС)………………………………………………………… | 17 |
| 7. | Основные технико-экономические показатели…………………….. | 17 |
|  | Чертежи: 310- 01.1-АСП Здание 6001 |  |
| Лист1 | Планы на отм. 0,000; +5,400 |  |
| Лист 2 | Планы на отм. +9,600; +13,800 |  |
| Лист 3 | План кровли. Планы на отм. +18,000; +19,200 |  |
| Лист 4 | Разрезы 1-1, 2-2, 3-3 |  |
| Лист 5 | Фасады 1-37, 37-1, А-Ж, Ж-А |  |
| Лист 6 | Цветовое решение фасадов. Перспективы |  |

- Исходные данные и основные положения

1.1. Проект    здания   6001   для    перспективного    размещения    в    нем

производства  ____разработан    на   основании   технических   условий    на    проектирование  архитектурно-строительной   части    310-ПД-АС.ТУ2,   отчета   о   комплексных инженерных  изысканиях  на  площадке  310-0-ИГГ-2-2  (Альбом 2  «Инженерно-геологические  изыскания»),  выполненных  ГСПИ  в  2006 году,  и   технологических заданий.

1.2. Характеристика участка строительства

Проектируемое здание № 6001 располагается на промплощадке _______________, находящейся в центральной части территории _____________.

Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях 310-0-ИГГ-2-2 грунтовые и природные условия площадки строительства характеризуются следующими данными:

Рельеф площадки относительно ровный с небольшим уклоном поверхности в сторону долины реки _________.

Бурение скважин выполнено до глубины 15 м.

Напластования грунтов на участке расположения здания не выдержаны по мощности слоев и взаимному расположению их по глубине и площади застройки.

С поверхности повсеместно представлены насыпные грунты из суглинка, супеси, песка мелкого и пылеватого, с включениями строительного мусора от 10 до 20%, мощность слоя 0,2-6,0 м. Далее залегают:

- суглинок легкий песчанистый, местами пылеватый, текучепластичный, часто мягкопластичный, с прослоями песка мелкого и пылеватого, насыщенного водой до 25% от мощности слоя, мощность слоя  0,2-2,5 м;

- суглинок легкий песчанистый, тугопластичный, местами полутвердый с прослоями песка различной крупности до 25% от мощности слоя, мощность слоя 0,2-2,5 м;

- песок пылеватый, средней плотности, участками плотный, малой, средней степени водонасыщения и насыщенный водой, мощность слоя 0,6-4,0 м;

- песок мелкий, прослоями пылеватый и средней крупности, средней плотности, малой, средней степени водонасыщения и насыщенный водой, мощность слоя 3,2-7,2 м;

- песок пылеватый, часто мелкий и средней крупности, средней плотности, участками плотный, насыщенный водой, мощность слоя 0,5-6,6 м;

- супесь песчанистая, пластичная, иногда твердая, слоистая с прослоями и линзами суглинка и песка, мощность слоя 0,3-2,2 м;

- суглинок тяжелый песчанистый, тугопластичный, часто мягкопластичный, мощность слоя 0,2-2,4 м;

- суглинок тяжелый песчанистый и пылеватый, полутвердый, часто тугопластичный и твердый, иногда глина легкая пылеватая, тугопластичная, мощность слоя 1,8-4,0 м;

- глина легкая пылеватая, частично тяжелая, тугопластичная и полутвердая, мощность слоя 0,2-1,7 м;

- глина легкая пылеватая и песчанистая, твердая, местами полутвердая, слоистая, участками трещиноватая, мощность слоя 0,6-6,8 м;

- песчаник мелкозернистый, местами средне – и крупнозернистый, сильновыветрелый, весьма низкой прочности, на поровом глинистом цементе, размягчаемый в воде, мощность слоя 0,4-7,8 м;

Наивысший уровень грунтовых вод с учетом сезонных колебаний установлен на глубинах 1,8-2,7 м от поверхности (абсолютные отметки 447,0 – 448,0 м). Грунтовые воды обладают средней агрессивностью по содержанию углекислоты и слабой агрессивностью по величине водородного показателя рН к бетону нормальной плотности;

Нормативная глубина промерзания для песков		- 3,0 м;

Расчетная температура наружного воздуха			- (-36оС);

Нормативное значение ветрового давления

(тип местности Б)							- 0,38 кПа

Расчетное значение веса снегового покрова			- 1,2 кПа

Расчетная сейсмичность в соответствии соСНиП II-7-81* и картой В общего сейсмического районирования территории ОСР-97 (для объектов повышенной ответственности)  -8 баллов.

1.3. Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для   жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных   проектом    мероприятий.

2. Архитектурно-планировочные и конструктивные решения

2.1. Здание  6001 – промышленное,  отапливаемое, расположено  на  территории  промышленной  площадки в  системе  сложившейся  застройки.

Его  местоположение  и  габариты  определяются  заданными  параметрами  отведенного  участка,  системой  существующих  коммуникаций,  направлением  людопотоков  и  транспорта,  с  учетом  возможного  дальнейшего  расширения  производства.

2.2. Проектируемое  здание  прямоугольное  в  плане  общими с размерами   в  осях  206,6×36 м:

-   центральный   блок   в   осях   13-25,   А-Ж   габаритами   в   плане  72 ×36 м   и  высотой  18,81 м  до  верха  парапета,  эта  часть  здания  четырехэтажная с  высотами  этажей  5,4 м и  3×4,2, м  здесь  располагаются  лифты  (грузоподъемность    двух    пассажирских  лифтов  по  630 кг,  грузового – 2т), отдельные  производственные помещения, помещения  инженерного  обеспечения,  а  также   административно-бытовые  помещения;

-  симметрично  относительно  центрального  блока  в  осях  1-12,  Б-Ж  и  26-37,  Б-Ж  на  отм.+5,400 располагаются  два  однотипных  блока  размерами  в  плане  66 × 24 м,  где  размещаются  реакторные  залы  пролетом  18 м   с  шагом  колонн  6 м.

Под  ними   располагается  этаж,  в  котором  будет  сосредоточена  основная  часть  коммуникаций, подводок  к  реакторам  и  вспомогательное  оборудование.

Помещения  реакторных  залов  отличаются  только  высотой,  в  осях  1-12 – 16,825 м  до  низа  балки  покрытия,  в  осях  26-37 – 18,115 м  и  оборудованы  мостовыми  кранами соответственно грузоподъемностью  20 т  и  10 т  во    взрывобезопасном    исполнении.

Инженерное  обеспечение  реакторов  будет  осуществляется  из  пристроек,  расположенных  с  одной  стороны  реакторных  залов  в  осях  1-12,  Д-Ж  и  26-37,  Д-Ж.

Пристройки -  четырехэтажные с высотами  этажей: 5,4 м  первый  этаж,    остальные  три  по  4,2 м,  что   соответствует  высотам  этажей  центрального  блока.

На  двух  нижних  этажах  пристроек  располагаются  электротехнические  помещения,  на  двух  следующих  приточные  венткамеры.

2.3. Конструктивные  решения

2.3.1. Здание № 6001 состоит из трех конструктивных блоков размером в плане 66(30, 72(36 и 66(30 м. Между собой блоки разделены антисейсмическими швами. Блоки здания в осях 1-12 и 26-37 конструктивно представляют собой 4-х этажную двухпролетную раму с пролетами 6,0 м, сопряженную с 2-х этажной разнопролетной рамой. Стойки 4-х этажной двухпролетной рамы жестко сопряжены с фундаментами и главными балками перекрытий и покрытия. Стойки 2-х этажной разнопролетной рамы жестко сопряжены с фундаментами, главными балками перекрытия 1-го  этажа и шарнирно с 18-и метровыми балками покрытия.

Блок здания в осях 13-25 конструктивно представляет собой 4-х этажную шестипролетную раму пролетами 6,0 м, имеющую в верхнем ярусе крайний пролет 12,0 м. Стойки рамы жестко сопряжены с фундаментами и главными балками   перекрытий и покрытия.

Пространственная жесткость каркаса в целом, а также устойчивость отдельных элементов обеспечиваются жесткостью поперечных рам, монолитными железобетонными дисками перекрытий и покрытия, профилированным настилом покрытия м/о Б-Д, 1-12 и 26-37, а также системой связей:

а) горизонтальных поперечных в плоскости покрытия м/о Б-Д, 5-7 и 31-33;

б) вертикальных в продольном направлении между колоннами каркаса в каждом блоке.

2.3.2. Учитывая сложные геологические и гидрогеологические условия площадки строительства принято свайное основание из висячих забивных сборных железобетонных свай сечением 30(30 см  длиной 8,0 м по серии 1.011.1-10, вып. 1, выполненных из бетона повышенной марки по водонепроницаемости W 8.

По свайному основанию выполняются монолитные столбчатые железобетонные ростверки с отметкой подошвы – 1,8 м, что ниже чем расчетная глубина  сезонного  промерзания  грунта,  равная   1,5 м.

2.3.3. Каркас здания (колонны, главные и второстепенные балки) запроектирован из стальных прокатных двутавровых профилей по СТОАСЧМ20-93. Вертикальные и горизонтальные связи и распорки по колоннам и балкам каркаса приняты из стальных прокатных и трубчатых профилей.

Каркас  четырехэтажных  частей  здания  состоит  из  балочных  клеток  с  второстепенными  балками  через  2 м.  Узлы  сопряжения  главных  балок  к  колоннам  запроектированы  жесткими,  сварными,  а  узлы  сопряжения  второстепенных  балок  с  главными – шарнирными,  болтовыми.

Каркас здания рассчитан на временную нормативную равномерно распределенную длительно действующую нагрузку на перекрытия, равную 500кг/м2 (сверх собственного веса конструкции перекрытия, пола и перегородок) и  сосредоточенную  нагрузку  от  технологического  оборудования.

Расчет каркаса здания выполнен с применением программного комплекса «SCAD», VER.11.1, сертификат соответствия № РОСС – R.U.C 1109.1100026.

2.3.4. Покрытия над 18-ти метровыми зальными помещениями приняты из стального профилированного настила марки Н75-750 – 0,8 по ГОСТ 24045-94 по прогонам из стальных прокатных швеллеров по ГОСТ 8240-97. На остальной части здания покрытие принято монолитным железобетонным  толщиной 100 мм по второстепенным стальным прокатным балкам.

2.3.5. Перекрытия здания запроектированы монолитными железобетонными толщиной 120 мм по второстепенным стальным прокатным балкам.

2.3.6. Лестницы приняты из сборных железобетонных ступеней по ГОСТ 8717.1-84 с дополнительными закладными деталями для приварки их к стальным косоурам из прокатных профилей.

Лестничные площадки выполнены из монолитного железобетона толщиной 120 мм  по  стальным  косоурам.

2.3.7. Подкрановые балки под мостовые краны грузоподъемностью Q=20 т и Q=10 т приняты разрезными, пролетом 6,0 м, стальными, сварными по серии 1.426.2-7.

2.3.8. Наружное стеновое ограждение запроектировано из навесных трехслойных стальных панелей типа «Сэндвич» толщиной 120 мм вертикальной разрезки по горизонтальному фихверку из стальных гнутых и трубчатых профилей.

Панели  с  несгораемым   утеплителем   из   минеральной   ваты   на  основе  базальтового  волокна,  цветовое  решение  показано  на  чертежах  фасадов.

Цоколь здания  кирпичный  толщиной  510 мм,  выложенный  теплоэффективной   кладкой по серии 2.130-8вып.1 (тип  кладки  «А-51»), утеплитель пенополистирол  ГОСТ 15588-86   толщиной  120 мм.

2.3.9. Рабочие и обслуживающие площадки – из стальных прокатных профилей и рифленой стали.

2.3.10. Перегородки – кирпичные в стальном фахверке с армированием в горизонтальных швах и гипсокартонные на металлическом каркасе.

2.3.11. Лифтовые шахты запроектированы кирпичными поэтажной разрезки.

2.3.12. Монолитная железобетонная подготовка пола на отметке 0,000 выполняется совместно с обетонкой опорных баз колонн.

2.3.13. Перемычки над проемами – сборные железобетонные по ГОСТ 948-84 и стальные из прокатных профилей.

2.3.14. Оконные  блоки  применяются  двух  типов:  алюминиевые  с  заполнением  двухкамерными  стеклопакетами  с  межстекольным  пространством  12 мм  и  алюминиевые  с  двойным  раздельным  остеклением  из  стекла  толщиной  4 мм  (эти  оконные  блоки  являются  легкосбрасываемой  конструкцией  для  помещений  реакторных  залов,  технологических  помещений,  вытяжных  венткамер, относящихся  к  категории  «А»  по  взрыво-пожарной   опасности).

2.3.15. Ворота распашные  утепленные с полотнами  из  панелей  «сэндвич» и  подъемно-опускные, ворота  для  трансформаторных  подстанций  без  утепления,  с  заполнением  полотен  стальным  профилированным  настилом.

Двери  деревянные  по  ГОСТ 14624-84,  ГОСТ 6629-88,  каталогу  «МПФ Фаер» ТУ  5284-017-18160980- 012.

2.3.16.  Кровля – плоская  рулонная  с  внутренним  водостоком,  гидроизоляционный  слой  состоит  из  двух  слоев  «Техноэласта»  (ТУ 5774-003-00287852-99)  «ЭКП»  верхний,  «ЭПП»  нижний.

Утеплитель – минераловатные  жесткие  плиты  по  ГОСТ  9573-96.

2.4. Отделка

2.4.1.  Наружная  отделка

При  колористическом  решении  фасадов  используется  корпоративная  цветовая  гамма  заказчика,  наружный  цвет  панелей  принят  по  каталогу – RAL 9003  (белый)  и  RAL 5015  (синий).

Наружное  защитное  покрытие  стеновых  панелей   пластоизоль  (РVС)                                                        В  наружной  отделке  цокольной  части  здания  применяется  кладка  из  лицевого  красного  кирпича  с  расшивкой  швов.

Алюминиевые  конструкции  оконных  блоков  окрашиваются  порошковой  эмалью  в  заводских  условиях  (цвет- RAL 9003)  с  дальнейшим  нанесением  защитного  химстойкого  покрытия  пластоизоля  (РVC).

Стальные  ворота и двери  окрашиваются  химстойкими  эмалями  в  заводских  условиях.

2.4.2.  Внутренняя  отделка  и  полы

Внутренний  цвет  стеновых  панелей  светло-серый  (RAL 9002),   защитное  покрытие  пластоизоль  (РVC).

Во  внутренней  отделке  помещений  здания  6001  используются:  окраска  стен  и  потолков  водоэмульсионными  составами,  масляными  красками, эмалью ПФ-115, химстойкими  эмалями, облицовка  стен  глазурованной  керамической  плиткой.

Полы – из  бетонных мозаичных   плит,  керамической  плитки,  кислотоупорных керамических  плит,   линолеума,   наливные  полы  на  основе эпоксидных  смол,  двойные  полы  в  некоторых  электротехнических  помещениях.

3. Антисейсмические мероприятия

В соответствии с требованиями СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах» проектом предусматриваются следующие антисейсмические мероприятия:

- разрезка протяженного (204 м) здания антисейсмическими швами на 3 независимых блока с разной конструктивной схемой, самостоятельно воспринимающих сейсмические нагрузки;

- горизонтальные сейсмические воздействия воспринимаются: в поперечном направлении здания – рамами стального каркаса с жесткими узлами, жестко соединенного с монолитными фундаментами; в продольном направлении – вертикальными связями в каждом ряду колонн, ширина связевых блоков 12 м; горизонтальными связями в плоскости покрытия между осями 1-12 и 26-37;

- сейсмические нагрузки продольного направления через железобетонную плиту подготовки пола на отм. 0,000 равномерно распределяются со связевого блока на все фундаменты здания;

- наружные навесные стены из панелей типа «Сэндвич» разрезаются горизонтальными  и  вертикальными  антисейсмическими швами;

- кирпичные перегородки армируются, прикрепляются к стальным колоннам каркаса, в необходимых случаях к фахверку из прокатных профилей;

- арматура железобетонных перекрытий соединена сваркой со стальными балками перекрытий;

- сборные железобетонные ступени лестничных маршей привариваются через закладные детали к стальным косоурам;

- шахта лифта запроектирована с поэтажной разрезкой.

4. Санитарно-бытовое  обслуживание

4.1.Санитарно-бытовые  помещения,  запроектированые на  отм. +5,400   в  осях  17-18,  Г-Ж  и  на  отм.  +9,600  в  осях  19-35,  В-Е,  разработаны  в  соответствии  с  требованиями   СНиП 2.09.04-87*.

4.2. Санитарно-гигиенические  помещения  (умывальные,  уборные)  рассчитаны  на  максимальную  смену  будущего  производства.

4.3.  Медицинское  обслуживание  и  питание  для  работающих  предусмотрено  на  территории  ООО «Усолье-Сибирский  Силикон».

5. Решения по взрывопожаробезопасности

5.1. В разделе рассматриваются решения, принятые в проекте для ограничения пожара  проектируемого  здания, с целью защиты обслуживающего персонала и сохранения  материальных  ценностей.

Таблица 5.1.

| Номер по генплану | Категор. по взрыв.- пожар. опасн. здания | Этаж- ность. общая высота, М | Общая площадь, м2 | Площадь застройки м2 | Строит. объем м3 | Степень огнестой кости | Класс констру- ктивной пожар. опаснос- ти | Класс функцион. пожарной опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6001 | А | 2-в осях 1-12,Б-Д Н=20,01; 26-37, Б-Д Н=18,81 4-в осях 1-12,Д-Ж Н=20,01; 26-37, Д-Ж Н=18,81 4-в осях 13-25, А-Ж Н=22,395 | 22482,0 | 6957,0 | 132765,00 | II | СО | Ф5.1 |

Категории производств по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности указаны в экспликации помещений на чертежах.

5.2. Здание  6001  разделено  на  три  противопожарных  отсека:  первый  в  осях  1-12,  Б-Ж;  второй  в  осях  13-25,  А-Ж;  третий  в  осях  26-37,  Б-Ж.

Противопожарные  отсеки  отделены  друг  от  друга  кирпичными  стенами  с  пределом  огнестойкости  2,5 часа.

Из  каждого  противопожарного  отсека  предусмотрено  по  два  эвакуационных  выхода  непосредственно  наружу.

5.3.Огнезащита несущих  стальных  конструкций для  здания 6001,  относящегося  к  категории  производственных  процессов  по  пожароопасности  «А»,  классу  по  конструктивной  пожарной  опасности  СО  и  степени  огнестойкости  II  выполняется  в  соответствии  с  требованиями  таблицы 4* СНиП 21-01-97*:

-  колонны,  связи  по  колоннам,  ригели,  второстепенные  балки  перекрытий –R90;

-   ригели,  балки,  прогоны  и  связи  покрытия – R15;

-   стальные  конструкции  эвакуационных  лестниц – R60.

5.4. В проекте предусмотрены следующие мероприятия:

-  входы  в  реакторные   залы  категории  «А»  по  взрывоопасности  со  стороны

других  помещений через   тамбуры-шлюзы  с  противопожарными  дверями  (Е90)   каталогу  «МПФ Фаер»  ТУ  5284-017-18160980- 012;

- помещения  реакторных  залов  обеспечены  необходимой  площадью  наружных  легкосбрасываемых  ограждающих  конструкций  в  соответствии  с  п.5.9   СНиП 31-03-2001;

- в помещениях  категории  «В1» ,  «В2»,  «В3» по  пожароопасности  и  венткамерах  предусматриваются противопожарные двери  по  каталогу  «МПФ Фаер»    ТУ5284-017-18160980-012;

- все  помещения обеспечены необходимым количеством эвакуационных выходов;

-  открывание  дверей  на  путях  эвакуации  по направлению  этих  путей.

-  предусмотрены  выходы  на  кровлю  из  лестничных  клеток  с противопожарными  дверями.

5.5. Материал отделки стен путей эвакуации – несгораемый (окраска  водоэмульсионными   составами.

6. Инженерно-технические  мероприятия  гражданской  обороны.

Мероприятия  по  предупреждению  чрезвычайных  ситуаций                              (ИТМ ГО ЧС)

Инженерно-технические     мероприятия     гражданской     обороны    и

мероприятия  по  предупреждению   чрезвычайных  ситуаций   (ИТМ ГО ЧС)  см.  том 10  310-01.1-10  данного  проекта.

7. Основные технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели по архитектурно-строительной части приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1.

| Номер здания по генплану | Строительный объем | Площадь застройки, м2 | Общая площадь, м2 | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подземный м3 | Надземный м3 |  |  |  |
| 6001 | - | 132765,0 | 6957,0 | 22482,0 |  |