Категории коммунальных объектов водопользования и оборудования по аварийноопасности

| № категории | Категория | Наличие резерва по объекту или оборудованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты, остановка которых прекратит водоснабжение города, района города, ТЭЦ, котельных, предприятий для которых не допускается перерыва в водоснабжении, канализование города, района. А так же объекты, остановка которых нанесет большой экономический, технологический ущерб | Без резерва Либо с резервом менее 70% | К категории могут относиться водозаборы, водопроводные, канализационные очистные сооружения, водопроводные, канализационные насосные станции, магистральные водоводы, главные коллектора и т.д. |
|  | То же | С резервом 70% и более | То же |
|  | Оборудование, в том числе объектов категорий 1-2, остановка которого прекратит водоснабжение города, района города, ТЭЦ, котельных, предприятий для которых не допускается перерыва в водоснабжении, канализование города, района. А так же оборудование, остановка которого нанесет большой экономический, технологический ущерб | Без резерва Либо с резервом менее 70% | К категории могут относиться насосы, электродвигатели, участки трубопроводов, задвижки, шиберы, затворы, хлораторы, дозаторы, мешалки, илоскребы, решетки, резервуары, трансформаторы, кабельные линии, пусковая аппаратура и т.д. |
|  | То же | С резервом 70% и более | То же |
|  | Объекты, остановка которых прекратит водоснабжение или канализование квартала, предприятий с допуском в перерыве водоснабжения | Без резерва Либо с резервом менее 70% | К категории могут относиться водозаборы, водопроводные, канализационные очистные сооружения, водопроводные, канализационные насосные станции, сети водопровода, канализации и т.д. |
|  | То же | С резервом 70% и более | То же |
|  | Оборудование, в том числе объектов категорий 5-6, остановка которого прекратит водоснабжение или канализование квартала, предприятий с допуском в перерыве водоснабжения | Без резерва Либо с резервом менее 70% | К категории могут относиться насосы, электродвигатели, участки трубопроводов, задвижки, шиберы, затворы, хлораторы, дозаторы, мешалки, илоскребы, решетки, резервуары, трансформаторы, кабельные линии, пусковая аппаратура и т.д. |
|  | То же | С резервом 70% и более | То же |
|  | Объекты, остановка которых прекратит водоснабжение или канализование отдельных жилых, производственных зданий | Без резерва Либо с резервом менее 70% | К категории могут относиться водопроводные, канализационные насосные станции, сети водопровода, канализации и т.д. |
|  | То же | С резервом 70% и более | То же |
|  | Оборудование, в том числе объектов категорий 9-10, остановка которого прекратит водоснабжение или канализование отдельных жилых, производственных зданий | Без резерва Либо с резервом менее 70% | К категории могут относиться насосы, электродвигатели, участки трубопроводов, задвижки, шиберы, затворы, трансформаторы, кабельные линии, пусковая аппаратура и т.д. |
|  | То же | С резервом 70% и более | То же |