Приложение № __

к договору

№____________от _________

ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

# МАРКИ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ

# (в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009)

| Наименование основного комплекта чертежей | Марка | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Технология производства | ТХ | - |
| Технологические коммуникации | ТК | При объединении рабочих чертежей всех технологических коммуникаций |
| Генеральный план и сооружения транспорта | ГТ | При объединении рабочих чертежей генерального плана и сооружений транспорта |
| Генеральный план | ГП | - |
| Архитектурные решения | АР | - |
| Архитектурно-строительные решения | АС | При объединении рабочих архитектурных решений и строительных конструкций |
| Интерьеры | АИ | Рабочие чертежи могут быть объединены с основным комплектом марки АР или АС |
| Конструкции железобетонные | КЖ | - |
| Конструкции металлические | КМ | - |
| Конструкции металлические деталировочные | КМД | - |
| Конструкции деревянные | КД | - |
| Водоснабжение и канализация | ВК | - |
| Отопление, вентиляция и кондиционирование | ОВ | - |
| Тепломеханические решения котельных | ТМ | - |
| Воздухоснабжение | ВС | - |
| Пылеудаление | ПУ | - |
| Холодоснабжение | ХС | - |
| Газоснабжение (внутренние устройства) | ГСВ | - |
| Силовое электрооборудование | ЭМ | - |
| Электрическое освещение (внутреннее) | ЭО | - |
| Радиосвязь, радиовещание и телевидение | РТ | - |
| Пожаротушение | ПТ | - |
| Пожарная сигнализация | ПС | - |
| Охранная и охранно-пожарная сигнализация | ОС | - |
| Гидротехнические решения | ГР | - |
| Антикоррозионная защита конструкций зданий, сооружений | АЗ | - |
| Антикоррозионная защита технологичес-ких аппаратов, газоходов трубопроводов | АЗО | - |
| Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов | ТИ | - |
| Автомобильные дороги | АД | - |
| Железнодорожные пути | ПЖ | - |
| Сооружения транспорта | ТР | При объединении рабочих чертежей автомобильных, железных и других дорог |
| Наружные сети водоснабжения и канализации | НВК | - |
| Наружные сети водоснабжения | НВ | При разделении основного комплекта марки НВК |
| Наружные сети канализации | НК | При разделении основного комплекта марки НВК |
| Тепломеханические решения тепловых сетей | ТС | - |
| Наружные газопроводы | ГСН | - |
| Наружное электроосвещение | ЭН | - |
| Электроснабжение | ЭС | - |
| Автоматизация комплексная | АК | При объединении рабочих чертежей различных технологических процессов и инженерных систем |
| Автоматизация* | - | Наименование основных комплектов и обозначения марок принимают в соответствии с приложением А ГОСТ 21.408 |
| Проводные средства связи* | - | Наименование основных комплектов и обозначения марок принимают в соответствии с приложением А ГОСТ Р 21.1703 |
| Гидромелиоративные линейные сооружения* | - | Наименование основных комплектов и обозначения марок принимают в соответствии с приложением А ГОСТ Р 21.1709 |

# ШИФРЫ ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

# (в соответствии с ГОСТ 21.1101-2009)

| Наименование прилагаемого документа | Шифр |
| --- | --- |
| Спецификация оборудования, изделий и материалов | С |
| Эскизный чертеж общего вида нетипового изделия | Н |
| Рабочий чертеж строительного изделия | И |
| Опросный лист, габаритный чертеж | ОЛ |
| Локальная смета | ЛС |
| Расчеты* | РР |
| *1. Расчеты, как правило, в состав рабочей документации не включают, если иное не определено в договоре (контракте) и задании на проектирование. 2. Шифры других видов прилагаемых документов приводятся в соответствующих стандартах СПДС. |

Примечание:

1. В состав  основных комплектов рабочих чертежей включают общие данные по рабочим чертежам, чертежи и схемы, предусмотренные соответствующим стандартами Системы проектной документации для строительства (СПДС).

2. Основной комплект рабочих чертежей любой марки может быть разделен на несколько основных комплектов той же марки с добавлением к ней порядкового номера.

3. Каждому основному комплекту рабочих чертежей присваивается обозначение, в состав которого включают базовое обозначение по установленным правилам в организации, и через дефис – марку основного комплекта.

4. К прилагаем документам относятся:

рабочая документация на строительные изделия;

эскизные чертежи общих видов нетиповых изделий, выполняемые в соответствии с ГОСТ 21.114;

спецификация оборудования, изделий и материалов, выполняемая в соответствии  с ГОСТ 21.110;

опросные листы и габаритные чертежи, выполняемые в соответствии с данными заводов-изготовителей оборудования;

локальная смета;

другие документы, предусмотренные соответствующие стандартам СПДС.

5. Каждому прилагаемому документу присваивают обозначение основного комплекта с добавлением через точку шифра прилагаемого документа в соответствии с Приложением № 5.3 к настоящей Процедуре.

# РЕЕСТР ИЗМЕНЕНИЙ И ВНЕСЕННЫХ КОРРЕКТИРОВОК В ПРОЕКТНУЮ И РАБОЧУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

_____________________________________________________________________

(наименование объекта, шифр)

по состоянию на _______________

| № п/п | Наименование здания или сооружения | Шифр проектной документации | Инвентарный номер документации | № изменения | Содержание и причина изменения | Обоснование для внесения изменений (номер документа) | Необходимость в разработке смет по изменениям | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Главный инженер  ЗАКАЗЧИКА                              ____________________ ___________________

(подпись)                    (инициалы и фамилия)

| Заказчик ______________________________ /___________/ | Подрядчик _________________________ /___________/ |
| --- | --- |