# Плотность водных растворов спиртов

Приведены плотности водных растворов (г/см3) при 20°C для следующих веществ: этанол, 1-пропанол, 2-пропанол, этиленгликоль, глицерин, D-маннитол

| Массовая доля, % | этанол | 1-пропанол | 2-пропанол | этиленгликоль | глицерин | D-маннитол |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.9973 |  |  | 0.9988 | 0.9994 | 1.0000 |
| 1.0 | 0.9963 | 0.9963 | 0.9960 | 0.9995 | 1.0005 | 1.0017 |
| 2.0 | 0.9945 | 0.9946 | 0.9939 | 1.0007 | 1.0028 | 1.0053 |
| 3.0 | 0.9927 | 0.9928 | 0.9920 | 1.0019 | 1.0051 | 1.0088 |
| 4.0 | 0.9910 | 0.9911 | 0.9902 | 1.0032 | 1.0074 | 1.0124 |
| 5.0 | 0.9893 | 0.9896 | 0.9884 | 1.0044 | 1.0097 | 1.0159 |
| 6.0 | 0.9878 | 0.9882 | 0.9871 | 1.0057 | 1.0120 | 1.0195 |
| 7.0 | 0.9862 | 0.9868 | 0.9855 | 1.0070 | 1.0144 | 1.0230 |
| 8.0 | 0.9847 | 0.9855 | 0.9843 | 1.0082 | 1.0167 | 1.0266 |
| 9.0 | 0.9833 | 0.9842 | 0.9831 | 1.0095 | 1.0191 | 1.0302 |
| 10.0 | 0.9819 | 0.9829 | 0.9816 | 1.0108 | 1.0215 | 1.0338 |
| 12.0 | 0.9792 | 0.9804 | 0.9793 | 1.0134 | 1.0262 | 1.0412 |
| 14.0 | 0.9765 | 0.9779 | 0.9772 | 1.0161 | 1.0311 | 1.0489 |
| 16.0 | 0.9739 | 0.9749 | 0.9751 | 1.0188 | 1.0360 |  |
| 18.0 | 0.9713 | 0.9719 | 0.9725 | 1.0214 | 1.0409 |  |
| 20.0 | 0.9687 | 0.9686 | 0.9696 | 1.0241 | 1.0459 |  |
| 22.0 | 0.9660 |  |  |  |  |  |
| 24.0 | 0.9632 | 0.9612 |  | 1.0296 | 1.0561 |  |
| 26.0 | 0.9602 |  |  |  |  |  |
| 28.0 | 0.9571 | 0.9533 |  | 1.0350 | 1.0664 |  |
| 30.0 | 0.9539 |  |  |  |  |  |
| 32.0 | 0.9504 | 0.9452 |  | 1.0405 | 1.0770 |  |
| 34.0 | 0.9468 |  |  |  |  |  |
| 36.0 | 0.9431 | 0.9370 |  | 1.0460 | 1.0876 |  |
| 38.0 | 0.9392 |  |  |  |  |  |
| 40.0 | 0.9352 | 0.9288 | 0.9302 | 1.0514 | 1.0984 |  |
| 42.0 | 0.9311 |  |  |  |  |  |
| 44.0 | 0.9269 |  |  | 1.0567 | 1.1092 |  |
| 46.0 | 0.9227 |  |  |  |  |  |
| 48.0 | 0.9183 |  |  | 1.0619 | 1.1200 |  |
| 50.0 | 0.9139 |  |  |  |  |  |
| 52.0 |  |  |  | 1.0670 | 1.1308 |  |
| 56.0 |  |  |  | 1.0719 | 1.1419 |  |
| 60.0 | 0.8911 | 0.8875 | 0.8824 | 1.0765 | 1.1530 |  |
| 70.0 | 0.8676 |  |  |  |  |  |
| 80.0 | 0.8436 | 0.8470 | 0.8341 |  | 1.2085 |  |
| 90.0 | 0.8180 |  |  |  |  |  |
| 92.0 | 0.8125 |  |  |  | 1.2404 |  |
| 94.0 | 0.8070 |  |  |  |  |  |
| 96.0 | 0.8013 |  |  |  |  |  |
| 98.0 | 0.7954 |  |  |  |  |  |
| 100.0 | 0.7893 | 0.8034 | 0.7848 |  | 1.2611 |  |