Высокотемпературные органические теплоносители. Общие сведения. Канд. хим. наук. Зиновьев О. И. и канд.хим.наук Юрьев В.М. В настоящее время Высокотемпературные Органические Теплоносители (ВОТ) широко применяются во многих отраслях промышленности для обеспечения теплообмена и нагрева вплоть до температур 400оС[1-3]. Основные характеристики наиболее широко применяемых ВОТ приведены в таблице. Торговое название ДФС, Динил Dow-therm -А ДТМ Marlo-term - L АМТ – 300 Mobil-term Терминол-72 Therminol -72 Марло-терм- S Marlo-therm - S Жило-терм Gilo-therm Сил-терм-800 Siltherm- 800 Дифенил ДТ Diphil Ало-терм Термо-лан ТЛВ - 330М Cостав Ди-фенил и дифенил-оксид Дитол-ил-метан Вакуум-дистил-лят нефтяных масел Терфенил и ква-терфе-нилы Бензил-бен-золы Гидри-рован-ные тер-фени-лы Крем-ний-органи-ческие соеди-нения Ди-метил-ди-фенил-оксид Выс-шие алкил-дифен-ил-оксиды Вы-сшие алкил-нафта-лины Высшие диалкил-бензолы Диапазон рабочих температур оС 30- 380 в парах 40 -320 в парах -20 – 280 жидк 80 - 400 жидк (-14) - 340 жидк (-20) - 340 жидк (-20) – 350 жидк (-30) – 340 в парах (-40) – 340 жидк (-35) – 340 жидк (-25) - 330 жидк Температура оС кипения при 1 атм. 258 296 300 -475 271 390 337-402 390 285 400 - 500 450 - 500 330 плавления 12 (-70) (-30)- (-18) (-18) (-30) (-30) (-60) (-54) (-30 -50) (-30 -45) (-40 -25) вспышки 113 136 170-210 132 190 170 160 _ 210 210 200 самовоспламенения 615 _ 285-325 500 500 _ 385 545 400 390 400 Кинематическая вязкость, сСт 435,6 (20 оС) _ 5-30 (40оС) 12,53 (20оС) 40 (20оС) 90 (20оС) 10 (30оС) _ 20 (30оС) 60 (20оС) 50 (30оС) Токсичность Токсичен, ПДК - 5 мг/м3 Токсичен, ПДК - 1 мг/м3 Токсичен Токсичен Токсичен Токсичен Малая токсичность Токсичен Малая токсичность, ПДК-50 мг/м3 Малая токсичность, ПДК-30 мг/м3 Малая токсичность, ПДК-30 мг/м3 Теплоемкость, Дж/(кг К) 20оС 1591 1553 1599 1552 1601 1801 1700 1800 200оС 2345 2088 2240 2040 1916 2100 2850 Давление в системе ВОТ при Тмакс, атм 10-15 3-4 1 5-7 1 3-4 1 8 1 1 1 Теплопроводность, Вт/м.К 20 оС 0,138 0,14 0,134 0,122 0,097 200оС 0,109 0,118 0,101 0,098 0,081 В качестве ВОТ обычно используются термостабильные органические вещества, обладающие высокой температурой кипения и низкой вязкостью. Как правило, молекулы этих веществ содержат одно или несколько ароматических ядер с алкильными заместителями. Увеличение длины цепи алкильных заместителей обычно приводит к уменьшению термостабильности. Однако в некоторых случаях высшие алкилароматические соединения обладают достаточной устойчивостью при высоких температурах и успешно применяются в качестве ВОТ. Здесь следует упомянуть хорошо зарекомендовавшие себя при эксплуатации высшие алкилнафталины – теплоноситель Термолан, алкилдифенилы - теплоноситель Алотерм [4], диалкилбензолы - теплоноситель ТЛВ 330М). Все ВОТ можно разделить на синтетические и минеральные. Синтетические теплоносители производятся на основе специально полученных с помощью химического синтеза термостойких веществ. Минеральные теплоносители – продукт вакуум-дистилляции нефтяных масел. Поэтому в минеральных маслах – теплоносителях, наряду с термостойкими, в значительных количествах присутствуют вещества с низкой термической устойчивостью, что приводит при эксплуатации к более быстрому, чем в случае синтетических ВОТ, ухудшению эксплуатационных свойств. Главным недостатком минеральных масел является то, что при термодеструкции они разлагаются преимущественно с образованием смолообразных веществ, что приводит к увеличению вязкости, ухудшению теплообменных свойств и закоксовыванию поверхностей теплообменников. Эксплуатация этих масел при температурах выше 200 оС требует полной замены раз в один-два года (из-за увеличения вязкости и ухудшения теплофизических параметров) и, вследствии отложения коксующих элементов, периодической замены теплообменной обвязки. Наиболее широко используется минеральное масло – теплоноситель АМТ-330. Поскольку минеральные масла в несколько раз дешевле синтетических, многие предприятия предпочитают их синтетическим, особенно при больших объемах потребления и сравнительно невысоких температурах эксплуатации ( до 250оС) и даже, в некоторых случаях, практикуют ежегодную полную замену ВОТ из-за резкого ухудшения эксплуатационных свойств и закоксовывания теплообменной аппаратуры. В случае синтетических ВОТ, при условии правильной эксплуатации, можно избежать закоксовывания и добиться многолетнего сохранения эксплуатационных свойств при небольшой (3-5%) ежегодной подпитке системы. При температурах эксплуатации до 330оС здесь хорошо зарекомендовали себя вышеупомянутые синтетические ВОТ Алотерм, Термолан, ТЛВ-330М, термодеструкция которых протекает в основном с выделением легколетучих продуктов, которые не трудно удалить из системы. Особый интерес вызывает факт меньшего смолообразования, ведущего к закоксовыванию теплообменников, по сравнению с другими ВОТ [4]. При более высоких температурах применяются ВОТ на основе дифенил-дифенилоксидной смеси и терфенилов, к недостаткам которых относятся неприятный запах, токсичность и необходимость работы под давлением. Различают в основном, два вида работы с ВОТ. Первый – это непрерывный режим. Этот режим является щадящим. Отсутствие сильных перегревов на поверхности нагревателей (не более 50оС) при рабочих температурах 200-330оС) позволяет свести к минимуму термодеструкцию и значительно увеличить срок работы ВОТ без его замены. Второй – это периодический режим работы, который равносилен многократному пуску и остановке процесса. Особенностью этого режима является то, что необходимо многократно производить нагрев ВОТ при низких температурах, то есть при условиях высокой вязкости и низкой теплопередачи, что способствует сильным локальным перегревам. Форсированный нагрев в этих случаях недопустим. Здесь необходимы совершенно другие решения разогрева ВОТ, которые сводятся в основном к подбору ВОТ с наименьшей вязкостью, увеличению поверхности нагрева и скорости прокачки у поверхности теплонагревателей, строгая автоматическая регулировка подъема температуры, исключающая сильные локальные перегревы, использование двухконтурной схемы нагрева и охлаждения ВОТ и т. д. При всех режимах не допускается работа установки с ВОТ без азотной подушки (требуется азотное дыхание). В общем случае, в ходе эксплуатации систем с ВОТ, наблюдается уменьшение температуры вспышки Твсп из-за появления низкокипящих углеводородов. Поэтому возможность удаления легколетучих продуктов должна быть предусмотрена при проектировании. Также, при длительной работе, в ходе термодеструкции появляются твердые частицы и смолы, увеличивается вязкость. Поэтому требуется постоянная фильтрация и вывод из системы коксующихся веществ. В противном случае они отлагаются не только на поверхности нагревателей, но и по всему контуру, из-за чего снижается теплопередача и мощность. При форсированной же мощности ухудшение теплообменных процессов происходит автоускоренно и за короткое время установка закоксовывается, что приводит к необходимости замены нагревательных элементов и теплообменной аппаратуры. В заключение отметим, что условия правильной эксплуатации, позволяющие свести к минимуму процессы термодеструкции и их последствия, играют решающую роль. Во многих случаях конструктивное решение системы, обеспечивающее условия правильной эксплуатации, имеет гораздо большее значение, чем выбор какого-либо конкретного ВОТ. Поэтому проектирование установок, монтаж и пуск установок с ВОТ должен быть проведен только квалифицированными специалистами, имеющими многолетний опыт работы. Список литературы: Чечеткин А. В. Высокотемпературные теплоносители. М., Энергия, 1971. Singh J.// Chem. Eng. (USA). 1981. V. 88. № 11. P. 53. Рауд Э. А.,Фейгин Е. А., Романова Е. Г. и др. Разработка и использование в нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности высокотемпературных теплоносителей. М., ЦНИИТЭНефтехим, 1990, стр. 4. Маргулис М. А.,Анпилогов Ю. Е., Черных С. П. // Хим. пром. 1993. № 5. стр.53. Цена импортных высокотемпературных синтетических органических теплоносителей, таких как жилотерм, синтрел, сантотерм, ксилотерм, терминол и т. д. составляет 4-5 $/кг. Импортные теплоносители, стоимость которых не превышает 70 руб. за кг, являются минеральными, т. е. аналогами российского масла АМТ-330, которое стоит oколо 20 руб. за кг. Цена на синтетические теплоносители «»Алотерм», «Термолан» производства Ивано-Франковского завода ТОС составляет 80-100 руб/кг. Российский производитель «Термолана» - Новомосковский завод ТОС остановлен. Теплоносители, представляющие собой дифенил-дифенилоксидную смесь, - Динил, ( импортныq аналог Даутерм (DOWTHERM), по стоимости близки к «Термолану», но имеют ряд существенных недостатков, вызванных необходимостью работы под давлением и токсичностью. Промышленная группа «Полиэст» предлагает высокотемпературный синтетический органический теплоноситель ТЛВ-330М (высшие диалкилбензолы), произведенный с помощью современных научных разработок на российских химических заводах, предназначенный для эксплуатации в котельных ВОТ при температурах до 330 оС. Теплоноситель нетоксичен, без запаха, удобен в эксплуатации. После появления на рынке теплоносителей, в течение последних лет, ТепЛоноситель Высокотемпературный (ТЛВ) на основе высших диалкилбензолов отлично зарекомендовал себя на ряде производств: Котовском ЛКЗ, Ивхимпроме, Кемеровском химволокне, Гаммасинтезе (Казань) , заводе ТОС (г. Долгопрудный), Загорском ЛКЗ и т. д. и составил жесткую конкуренцию таким органическим высокотемпературным теплоносителям как даутерм (DOWTHERM), термолан, алотерм, жилотерм, сантотерм, синтрел, марлотерм, ксилотерм, АМТ 300, АМТ 300У, Shell, BP и т.д. Синтетический органический высокотемпературный теплоноситель ТЛВ-330М полностью совмещается с другими органическими теплоносителями, такими как дифенил/дифенилоксид (даутерм) (DOWTHERM), (Therminol), термолан, алотерм, жилотерм, сантотерм, синтрел, АМТ 300, АМТ 300У и другими, неограниченно растворяет их и растворяется в них. Основные технические характеристики высокотемпературного синтетического органического теплоносителя ТЛВ 330М приведены в таблице. Синтетический органический высокотемпературный теплоноситель ТЛВ-330М является хорошим растворителем для осмоленных органических соединений, то есть является моющим агентом и может использоваться для очистки поверхностей аппаратов, трубопроводов, насосов. При наличии заявки готовы предоставить образец и выполнить поставку синтетического органического высокотемпературного теплоносителя ТЛВ-330М. Готовы выдать рекомендации по условиям эксплуатации синтетического органического высокотемпературного теплоносителя ТЛВ-330 и осуществить авторский контроль в конкретных условиях производства.

Заявку можно выслать по электронной почте e-mail: poliest@ltd.su, по факсу: (495) 922-98-61. Консультации можно получить по телефону: (495) 509-45-37. Температурная зависимость теплофизических параметров теплоносителя ТЛВ-330М Температура оС Вязкость сСт Плотность г/см3 Теплоемкость КДж/кгК Теплопроводность Вт/мК 0 150 0,865 1,70 0,099 20 100 0,853 1,78 0,097 40 40 0,842 1,86 0,095 60 14 0,832 1,94 0,093 80 7,5 0,820 2,05 0,091 100 6,5 0,810 2,13 0,090 120 5,0 0,798 2,18 0,088 140 4,0 0,788 2,26 0,086 160 2,0 0,776 2,34 0,084 180 1,4 0,765 2,42 0,082 200 1,0 0,755 2,5 0,081 220 0,75 0,740 2,56 0,079 240 0,60 0,732 2,64 0,077 260 0,45 0,722 2,71 0,075 280 0,30 0,712 2,79 0,073 300 0,20 0,701 2,86 0,071