Соотношение основных теплофизических величин

1 Гкал/час = 1,15 МВт = 1150 кВт

1 Гкал  =106 ккал = 1163 кВт.ч = 1,163 МВт.ч

1 МВт = 0,86 Гкал/час,   1 кВт = 860 кКал/час

1 кг ГВС = 40…45 ккал

Соотношения между единицами энергии и работы

| 1 дж (абс) | 107 эрг | ≈ 0,102 кгс*м | ≈0,278*10-6 квт*ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 эрг | 1*10-7 дж | ≈ 10,2 кгс*м | ≈27,8*10-15 квт*ч |
| 1 кгс*м | ≈ 9,81 дж | ≈9,81*107 эрг | ≈2,724*10-6 квт*ч |

Соотношения между единицами количества теплоты

| 1 кал | 1*10-3 ккал |  |
| --- | --- | --- |
| 1 дж | 1 вт*сек | ≈ 0,239*10-3 ккал |
| 1 квт*ч | 3600*103 дж | ≈ 859,8 кКал |

## СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЕДИНИЦАМИ ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГИИ

| Единица измерения энергии | Эквивалентные единицы |
| --- | --- |
|  | кДж | ккал | кВт ч | кГс м |
| кДж | 1 | 0,239 | 0,00278 | 102,0 |
| ккал | 4,19 | 1 | 0,00116 | 427 |
| кВт ч | 3600 | 860 | 1 | 367200 |
| кГс м | 0,00981 | 0,00234 | 2,72 х 106 | 1 |

## Таблицы пересчета физических величин.

### Энергия, тепло, работа

| Пересчет | В |
| --- | --- |
|  | Дж | кВт ч | кгс м | ккал |
| Из | 1 Дж | 1 | 0,278 10-6 | 0,102 | 2,39 10-4 |
|  | 1 кВт ч | 3,6 106 | 1 | 0,366 106 | 860 |
|  | 1 кгс м | 9,807 | 2,728 10-6 | 1 | 23,4 10-4 |
|  | 1 ккал | 4,187 103 | 1,163 10-3 | 426,8 | 1 |

Пересчет одних физ.единиц в другие можно найти на сайте http://www.nolik.ru/energy.htm